# Электромагнитная совместимость (ЭМС)

| Электромагнитная обстановка | Характеристика видов помех | Значение | В соответствии с ГОСТ Р 50746-2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| степень жесткости | ГОСТ |  |  | группа исполнения | критерий качества функционирования |
| Микросекундные импульсные помехи большой энергии (МИП) |
| 2 | ГОСТ Р 51317.4.5 | - амплитуда импульсов помехи в выходные цепи постоянного тока (провод-провод) | ±1 кВ | IV | А |
| 3 | ГОСТ Р 51317.4.6 | - амплитуда импульсов помехи в выходные цепи постоянного тока (провод-земля) | ±2 кВ |  |  |
|  | ГОСТ Р 51317.4.5 | - амплитуда импульсов помехи в цепи электропитания переменного тока ~220 В (провод-провод) |  |  |  |
| 4 | ГОСТ Р 51317.4.4 | - амплитуда импульсов помехи в цепи электропитания переменного тока ~220 В (провод-земля) |  | III | А |
| 2 | ГОСТ Р 51317.4.5 | - амплитуда импульсов помехи в цепи резервного питания при питании постоянным током (провод-провод) | ±1 кВ | IV | А |
| 3 | ГОСТ Р 51317.4.6 | - амплитуда импульсов помехи в цепи резервного питания при питании постоянным током (провод-земля) | ±2 кВ |  |  |
|  | ГОСТ Р 51317.4.5 | - амплитуда импульсов помехи в цепи резервного питания при питании переменным током (провод-провод) |  |  |  |
|  | ГОСТ Р 51317.4.6 | - амплитуда импульсов помехи в цепи резервного питания при питании переменным током (провод-земля) |  | III | А |
| Наносекундные импульсные помехи (НИП) |
| 4 | ГОСТ Р 51317.4.4 | - амплитуда импульсов помехи в выходные цепи электропитания постоянного тока | ±4 кВ | IV | А |
|  |  | - амплитуда импульсов помехи в цепи питания по сети ~220 В |  |  |  |
| Электростатические разряды |
| 4 | ГОСТ Р 51317.4.2 | - воздушный разряд | ±15 кВ | IV | А |
| Радиочастотные электромагнитные поля в полосе частот |
| 3 | ГОСТ Р 51317.4.3 | - 800-1000 МГц | 10 В/м | IV | А |
| Кондуктивные помехи в полосе частот 0,15-80 МГц |
| 3 | ГОСТ Р 51317.4.6 | - выходные цепи электропитания постоянного тока | 10 В | IV | А |
|  |  | - цепи питания по сети ~220 В |  |  |  |
| Динамические изменения напряжения электропитания |
| 4 | ГОСТ Р 51317.4.11 | - провалы напряжения по сети ~220 В | 70% (100 / 2000) | IV | А |
| 3 |  | - прерывания напряжения по сети ~220 В | 0% (10 / 200) |  |  |
| 4 |  | - выбросы напряжения по сети ~220 В | 120% (100 / 2000) |  |  |
| Магнитное поле промышленной частоты |
| 5 | ГОСТ Р 50648 | - длительное магнитное поле | 40 А/м | IV | А |
|  |  | - кратковременное магнитное поле 3 с | 600 А/м |  |  |
| Эмиссия индустриальных помех в окружающее пространство |
| — | ГОСТ Р 51318.22 | - в полосе частот 30-230 МГц | 40 дБ | IV | Соответствует для технических средств класса А |
|  |  | - в полосе частот 230-1000 МГц | 47 дБ |  |  |