ГИЛЬЗЫ ЗАЩИТНЫЕ для ТБ

Поставляются в комплекте с термометрами биметаллическими. Предназначены для того, чтобы замена термометра не повлекла нежелательную остановку агрегата, также защищает термобаллон от высоких давлений измеряемой среды. Термометр с гильзой защитной (для ТБ-1; ТБ-2; ТБ-1Р; ТБ-2Р) Длина погружения l, мм d, мм d1 d2, мм Py(МПа) (кгс/см2) S, мм L, мм 80; 100; 125; 160 Ø6 М14х1,5 М16х1,5 М18х1,5 10 6,3(63) 1 65; 85; 110; 145 12 25(250) 2 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315 Ø10 М18х1,5 М20х1,5 16 6,3(63) 1 65; 85; 110; 145; 185; 235; 300 18 25(250) 2 Термометр с гильзой защитной М20/М20 (для ТБ-1; ТБ-2; ТБ-1Р; ТБ-2Р) Длина погружения l, мм d, мм Py(МПа) (кгс/см2) S, мм L, мм 80; 100; 125; 160 Ø6 6,3(63) 1 67; 87; 112; 147 25(250) 2 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315 Ø10 6,3(63) 1 67; 87; 112; 147; 187; 237; 302 25(250) 2 * При заказе термометров ТБ в комплекте с защитной гильзой необходимо дополнительно указать размер наружной присоединительной резьбы (М20х1,5 или М27х2) и давление измеряемой среды ( до 63 кгс/см2 или до 250 кгс/см2 ).