Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Канал А | Частота | Частотный диапазон (синус) | 1 мкГц ~ 300 МГц |
|  |  | Частотный диапазон (прямоугольник | 1 мкГц ~ 80 МГц |
|  |  | Разрешение | 1 мкГц (несущая частота ≤ 80 МГц) 1 Hz (несущая частота > 80 МГц) |
|  |  | Точность | ±1 ppm |
|  | Форма | Тип | Синус, Прямоугольник |
|  | Выходной уровень | Диапазон | -127 дБм ~ +13 дБм (-127 дБм ~ -117 дБм, типичное) |
|  |  | Разрешение | 0,1 дБ |
|  |  | Точность | ±1 дБ (выходной уровень ≥ -105 дБм) |
|  |  |  | ±2 дБ (выходной уровень ≥ -117 дБм) |
|  |  | КСВН | < 1,8 |
|  |  | Выходной импеданс | 50 Ом (типичное) |
|  | Спектральная чистота | Частотные искажения | Гармонические: < -30 дБн (вых. уровень ≤ 4 дБм) |
|  |  |  | Негармонические: <-40 дБн (вых. уровень ≤ 4 дБм, девиация несущей ≥ 5 кГц) |
|  |  |  | Субгармоники: <-40 дБн (вых. уровень ≤ 4 дБм) |
|  |  |  | Паразитная ЧМ: < 100 Гц (полоса: 0,3 ~ 3 кГц, СКЗ, < 110 МГц) |
|  | Прямоугольник | Время нарастания/спада | ≤ 15 нс |
|  |  | Выброс | ≤5% |
| Канал B | Частота | Диапазон | 1 мкГц ~ 10 МГц |
|  |  | Разрешение | 1 мкГц |
|  |  | Точность | ±1 ppm |
|  | Форма | Тип | Синус, Прямоугольник, Пила, Импульсный, Sync, экспонента, шумовой, DC |
|  | Выходной уровень | Амплитуда | 1 мВпп - 10 Впп (50 Ом) |
|  |  |  | 2 мВпп - 20 Впп (высокий импеданс) |
|  |  | Смещение | ±5 Впик ac+dc (50 Ом¸) |
|  |  |  | ±10 Впик ac+dc (высокий импеданс) |
|  |  | Разрешение | 10 мВпп |
|  |  | Точность (1 кГц синус) | ±(1% уст.знач. + 10 мВпп) |
|  |  | Неравномерность АЧХ (1 кГц, 1 Впп, синус) | ± 2%, выходная частота ≤ 1 МГц |
|  |  |  | ± 5%, выходная частота ≤ 5 МГц |
|  |  |  | ± 15%, выходная частота ≥ 5 МГц |
|  |  | Выходной импеданс | 50 Ом (типичное) |
|  |  | Защита | Короткое замыкание, реле перегрузки с автоматическим отключением входа |
|  | Сигнал | Прямоугольник | Время нарастания/спада ≤ 50 нс Коэф. заполнения: 0.01%-99.99% |
|  |  | Импульс | Время нарастания/спада ≤ 50 нс |
|  |  |  | Длительность: 200 нс ~ 20 с Разрешение: 20 нс |
|  |  | Пила | Симметрия: 0.0% ~ 100.0% |
| Модуляция (Канал А) | АМ | Глубина | 1~120% (несущая частота ≤ 80 МГц, вых. уровень ≤ 4 дБм) 1~80% (несущая частота > 80 МГц, вых. уровень ≤ 4 дБм) |
|  |  | Разрешение | 1% |
|  |  | Точность | ±(7% уст.значения +1.5%) |
|  |  | Диапазон модуляции | 1 мкГц ~ 20 кГц (внутренняя) 20 Гц ~ 20 кГц (внешняя) |
|  |  | Искажения | <2% (внутр. 1 кГц, глубина 30%, диапазон 0.3 ~ 3 кГц ) |
|  |  | Паразитная АМ | <0.1% (полоса 0.05 ~ 15 кГц, AVG) |
|  | ЧМ | Макс. смещение частоты | fc/2 (Несущая + девиация ≤80,1 МГц; несущая частота ≤ 80 МГц) |
|  |  |  | 0 ~ 100 кГц (несущая частота > 80 МГц) |
|  |  | Разрешение девиации | 1 мкГц (несущая частота ≤ 80 МГц) 100 Гц (несущая частота > 80 МГц) |
|  |  | Точность | ±(5% уст.значения +50 Гц) |
|  |  | Диапазон модуляции | 1 мкГц ~ 20 кГц (внутренняя, несущая частота ≤ 80 МГц) 1 мкГц ~ 1 кГц (внутренняя, несущая частота > 80 МГц) 20 Гц ~ 10 кГц (внешняя, несущая частота ≤ 80 МГц) 20 Гц ~ 1 кГц (внешняя, несущая частота > 80 МГц) |
|  |  | Искажения | <2% (внутр. глубина 30%, диапазон 0.3 ~ 3 кГц , смещение > 10 кГц) |
|  | ЧМн | Несущая частота и частота скачка | 1 мкГц ~ 80 МГц (диапазон FSK < 10 кГц) 80.000001 МГц ~ 120 МГц (диапазон FSK < 2 кГц) 120.000001 МГц ~ 200 МГц (диапазон FSK < 2 кГц) 200.000001 МГц ~ 300 МГц (диапазон FSK < 2 кГц) |
|  |  | Режим запуска | Внутренний Внешний (TTL уровень, нижний - несущая частота, верхний - частота скачка) |
|  | ФМн | Диапазон фаз | 0~360° (фаза 1, фаза 2) |
|  |  | Разрешение | 0,1° |
|  |  | Период повторения | 0,1 мс ~ 800 с |
|  |  | Режим запуска | Внутренний Внешний (TTL уровень, нижний - фаза 1, верхний - фаза 2) |
|  | Вход внешней модуляции | Диапазон уровней | ±2,5 В |
|  |  | Входной импеданс | 15 кОм |
|  |  | Частота | DC ~ 10 кГц |
| Формирование пачек импульсов (Канал А) (несущая частота ≤ 80 МГц) | Кол-во импульсов | 1 ~ 10000 |
|  | Период повторения | 0,1 мс ~ 800 с |
|  | Режим запуска | Внутренний Внешний Стробирование (TTL уровень, верхний - выход открыт, нижний - закрыт) Однократный |
| Свипирование (Канал А) | Режим | Линейный Логарифмический |
|  | Время свипирования | 1 мс ~ 800 с (линейный, несущая частота ≤ 80 МГц) 100 мс ~ 800 с (логарифм., несущая частота ≤ 80 МГц) |
|  | Шаг свипирования | 10 мс ~ 800 с (линейный, несущая частота > 80 МГц) |
|  | Частотные поддиапазоны | 100 мкГц ~ 80 МГц; 80.000001 МГц ~ 120 МГц; 120.000001 МГц ~ 200 МГц; 200.000001 МГц ~ 300 МГц |
|  | Режим запуска | Внутренний Внешний: ≤ 1 кГц (линейный); ≤ 10 Гц (логарифм.); нараст./спад. фронт Ручной |
| Тактирование | Вход внешнего тактирования | Частота: 10 МГц ± 35 кГц Амплитуда: 2 Впп ~ 5 Впп Входной импеданс: 2 кОм |
|  | Выход внутреннего опорного генератора | Частота: 10 МГц Ампоитуда: >2 Впп Выходной импеданс: 50 Ом (типичное) |