Основные технические характеристики профессионального мультиметра  АКТАКОМ АМ-1189

Дисплей: двойной цифровой ЖК с LED подсветкой и аналоговой шкалой (51 сегмент). 
Разрядность первичного цифрового дисплея 50000 отсчетов, вторичного - 5500 отсчетов
Три режима измерений: быстрый (FAST), медленный (SLOW), регистратор
Скорость обновления: 14 раз/сек (FAST режим)
TRUE RMS измерения (AC, AC+DC)
Автоматический и ручной выбор диапазонов измерения
Возможность подключения токовых клещей для измерения высоких токов
Функция измерения в dBm 
Отключаемый фильтр НЧ (ULF режим)
Функция удержания показаний на дисплее
Фиксация максимального, минимального и среднего значений
Режим относительных измерений
Захват пиковых значений (>500 мкс)
Внутренняя память: 100 ячеек 
Регистратор данных: 900 ячеек
Часы и календарь реального времени
Интерфейс для связи с ПК: ИК USB (изолированный)
Рабочая температура: от 0 до 50 °С
Питание: 4 х 1,5 В (алкалиновые батареи типа ААА)
Мощность потребления, не более: 150 мВА (без подсветки), 275 мВА (с подсветкой)
Габаритные размеры: 205х95х42 мм
Вес: 500 г

Измерение постоянного напряжения DC

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основной тип | Расширенный тип |
| DCmV | 50.000 мВ | 0.001 мВ | 0.1%+20 | 0.05%+10 |
|  | 500.00 мВ | 0.01мВ | 0.03%+5 | 0.02%+2 |
|  | 2200.0 мВ | 0.1мВ | 0.03%+5 | 0.02%+2 |
| DCV | 5.0000 В | 0.0001 В | 0.05%+5 | 0.025%+5 |
|  | 50.000 В | 0.001 В | 0.05%+5 | 0.025%+5 |
|  | 500.00 В | 0.01 В | 0.07%+5 | 0.03%+2 |
|  | 1000.0 В | 0.1 В | 0.07%+5 | 0.03%+2 |

Измерение переменного напряжения AC
Основной тип

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 Гц~45 Гц | 45 Гц~65 Гц | 65 Гц~1 кГц | 1 кГц~10 кГц | 10 кГц~30 кГц |
| ACmV | 50.000 мВ | 0.001 мВ | 2%+100 | 0.7%+30 | 0.7%+30 | 1%+30 | 2%+100 |
|  | 500.00 мВ | 0.01мВ | 2%+100 | 0.7%+30 | 0.7%+30 | 1%+30 | 2%+100 |
| ACV | 5.0000 В | 0.0001 В | 1.5%+80 | 0.7%+30 | 1%+100 | 2%+100 | 2%+100 |
|  | 50.000 В | 0.001 В | 1.5%+80 | 0.7%+30 | 1%+100 | 2%+100 | 2%+100 |
|  | 500.00 В | 0.01 В | 1.5%+80 | 0.7%+30 | 2.5%+100 | ----- | ----- |
|  | 1000.0 В | 0.1 В | 1.5%+80 | 0.7%+30 | 2.5%+100 | ----- | ----- |

Расширенный тип

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 Гц~45 Гц | 45 Гц~65 Гц | 65 Гц~ 1 кГц | 1 кГц~10 кГц | 10 кГц~20 кГц | 20 кГц~100 кГц |
| AC мВ | 50.000 мВ | 0.001 мВ | 2%+60 | 0.4%+30 | 0.4%+30 | 0.4%+30 | 1%+40 | 5%+100 |
|  | 500.00 мВ | 0.01мВ | 2%+60 | 0.4%+30 | 0.4%+30 | 0.4%+30 | 1%+40 | 5%+100 |
| ACV | 5.0000 В | 0.0001 В | 1.5%+60 | 0.4%+30 | 1.5%+30 | 1.5%+30 | 1%+40 | 5%+100 |
|  | 50.000 В | 0.001 В | 1.5%+60 | 0.4%+30 | 1.5%+30 | 1.5%+30 | 1%+40 | 5%+100 |
|  | 500.00 В | 0.01 В | 1.5%+60 | 0.4%+30 | 3%+200 | ----- | ----- | ----- |
|  | 1000.0 В | 0.1 В | 1.5%+60 | 0.4%+30 | 3%+200 | ----- | ----- | ----- |

Измерение переменного напряжения с постоянной составляющей AC + DC

Основной тип

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45 Гц~1 кГц | 1 кГц~10 кГц | 10 кГц~30 кГц |
| DCV+ACV | 2.000 В | 0.001 В | 0.7%+30 | 1%+30 | 2%+60 |
|  | 20.00 В | 0.01 В | 0.7%+30 | 1%+30 | 2%+60 |
|  | 200.0 В | 0.1 В | 0.7%+30 | 1%+60 | ----- |
|  | 1000 В | 1 В | 0.7%+30 | 1%+60 2 | ----- |

Расширенный тип

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45 Гц~1 кГц | 1 кГц~10 кГц | 10 кГц~20 кГц | 20 кГц~100 кГц |
| DCV+ACV | 2.000 В | 0.001 В | 0.4%+30 | 0.4%+30 | 1%+40 | 5%+100 |
|  | 20.00 В | 0.01 В | 0.4%+30 | 0.4%+30 | 1%+40 | 5%+100 |
|  | 200.0 В | 0.1 В | 0.4%+30 | 0.4%+30 | ----- | ----- |
|  | 1000 В | 1 В | 0.4%+30 | 0.4%+30 | ----- | ----- |

Измерение постоянного тока DC

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основной тип | Расширенный тип |
| DCuA | 500.00 мкА | 0.01мкА | 0.15%+20 | 0.15%+10 |
|  | 5000.0 мкА | 0.1мкА | 0.15%+10 | 0.15%+2 |
| DCмА | 50.000 мА | 0.001мА | 0.15%+20 | 0.15%+10 |
|  | 500.00 мА | 0.01мА | 0.15%+10 | 0.15%+2 |
| DCA | 5.0000 А | 0.0001 А | 0.5%+20 | 0.5%+10 |
|  | 20.000 А | 0.001 А | 0.5%+20 | 0.5%+10 |
| DC_Clamp | 50.000 А | 0.001 А | 0.5%+30 | 0.15%+10 |
|  | 500.00 А | 0.01 А | 0.5%+30 | 0.15%+10 |
|  | 2000.0 А | 0.1 А | 0.5%+30 | 0.15%+10 |

Измерение переменного тока AC

Основной тип

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 Гц~45 Гц | 45 Гц~1 кГц | 1 кГц~10 кГц | 10 кГц~30 кГц |
| ACuA | 500.00 мкА | 0.01 мкА | 1.5%+80 | 0.8%+30 | 1%+50 | 2%+60 |
|  | 5000.0 мкА | 0.1 мкА | 1.5%+80 | 0.8%+30 | 1%+50 | 2%+60 |
| ACmA | 50.000 мА | 0.001 мА | 1.5%+80 | 0.8%+30 | 1%+50 | 2%+60 |
|  | 500.00 мА | 0.01 мА | 1.5%+80 | 0.8%+30 | 1%+50 | 2%+60 |
| ACA | 5.0000 А | 0.0001 А | 2%+40 | 1.5%+20 | 3%+80 | ----- |
|  | 20.000 А | 0.001 А | 2%+40 | 1.5%+20 | 3%+80 | ----- |
| AC_Clamp | 50.000 А | 0.001 А | ----- | 0.7%+30 | ----- | ----- |
|  | 500.00 А | 0.01 А | ----- | 0.7%+30 | ----- | ----- |
|  | 2000.0 А | 0.1 А | ----- | 0.7%+30 | ----- | ----- |

Расширенный тип

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 Гц~45 Гц | 45 Гц~1 кГц | 1 кГц~10 кГц | 10 кГц~30 кГц |
| ACuA | 500.00 мкА | 0.01 мкА | 1%+20 | 0.7%+15 | 0.7%+30 | 1.5%+20 |
|  | 5000.0 мкА | 0.1 мкА | 1%+20 | 0.7%+15 | 0.7%+30 | 1.5%+20 |
| ACмА | 50.000 мА | 0.001 мА | 1%+20 | 0.7%+15 | 0.7%+30 | 1.5%+20 |
|  | 500.00 мА | 0.01 мА | 1%+20 | 0.7%+15 | 0.7%+30 | 1.5%+20 |
| ACA | 5.0000 А | 0.0001 А | 1.5%+20 | 1.5%+10 | 3%+60 | ----- |
|  | 20.000 А | 0.001 А | 1.5%+20 | 1.5%+10 | 3%+60 | ----- |
| AC_Clamp | 50.000 А | 0.001 А | ----- | 0.7%+30 | ----- | ----- |
|  | 500.00 А | 0.01 А | ----- | 0.7%+30 | ----- | ----- |
|  | 2000.0 А | 0.1 А | ----- | 0.7%+30 | ----- | ----- |

Измерение переменного тока с постоянной составляющей  AC+DC 
Основной тип

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45 Гц~1 кГц | 1 кГц~10 кГц | 10 кГц~30 кГц |
| DCA+ACA | 200.0 мкА | 0.1 мкА | 0.8%+30 | 1%+50 | 2%+60 |
|  | 2000 мкА | 1 мкА | 0.8%+30 | 1%+50 | 2%+60 |
|  | 20.00 мА | 0.01 мА | 0.8%+30 | 1%+50 | 2%+60 |
|  | 200.0 мА | 0.1 мА | 0.8%+30 | 1%+50 | 2%+60 |
|  | 2.000 А | 0.001 А | 1.5%+20 | 3%+80 |  |
|  | 20.00 А | 0.01 А | 1.5%+20 | 3%+80 |  |
|  | 20.00 А | 0.01 А | 0.8%+30 | ----- | ----- |
|  | 200.0 А | 0.1 А | 0.8%+30 | ----- | ----- |
|  | 2000 А | 1 А | 0.8%+30 | ----- | ----- |

Расширенный тип

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45 Гц~1 кГц | 1 кГц~10 кГц | 10 кГц~30 кГц |
| DCA+ACA | 200.0 мкА | 0.1 мкА | 0.7%+15 | 0.7%+30 | 1.5%+20 |
|  | 2000 мкА | 1 мкА | 0.7%+15 | 0.7%+30 | 1.5%+20 |
|  | 20.00 мА | 0.01 мА | 0.7%+15 | 0.7%+30 | 1.5%+20 |
|  | 200.0 мА | 0.1 мА | 0.7%+15 | 0.7%+30 | 1.5%+20 |
|  | 2.000 А | 0.001 А | 1.5%+10 | 3%+60 | ----- |
|  | 20.00 А | 0.01 А | 1.5%+10 | 3%+60 | ----- |
|  | 20.00 А | 0.01 А | 0.7%+30 | ----- | ----- |
|  | 200.0 А | 0.1 А | 0.7%+30 | ----- | ----- |
|  | 2000 А | 1 А | 0.7%+30 | ----- | ----- |

Измерение сопротивления

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основной тип | Расширенный тип |
| Сопротивление | 500.00 Ом | 0.01 Ом | 0.08%+10 | 0.05%+2 |
|  | 5.0000 кОм | 0.0001 кОм | 0.08%+5 | 0.05%+2 |
|  | 50.000 кОм | 0.001 кОм | 0.08%+5 | 0.05%+2 |
|  | 500.00 кОм | 0.01 кОм | 0.08%+5 | 0.05%+2 |
|  | 5.0000 МОм | 0.0001 МОм | 0.2%+5 | 0.15%+2 |
|  | 50.000 МОм | 0.001 МОм | 1%+10 | 1%+2 |
|  | 100.0 МОм | 0.1 МОм | 3%+10 | 3%+2 |
|  | 500.0 МОм |  | 10%+10 | 10%+2 |

Измерение емкости

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Тестовое напряжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость | 9.999 нФ | 0.001 нФ | 1%+20 | 2,2 В |
|  | 99.99 нФ | 0.01 нФ | 1%+5 |  |
|  | 999.9 нФ | 0.1 нФ | 1%+5 |  |
|  | 9.999 мкФ | 0.001 мкФ | 1%+5 |  |
|  | 99.99 мкФ | 0.01 мкФ | 1%+5 |  |
|  | 999.9 мкФ | 0.1 мкФ | 2%+5 |  |
|  | 9.999 мФ | 0.001 мФ | 3%+5 |  |
|  | 99.99 мФ | 0.01 мФ | 3%+5 |  |

Измерение частоты

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Чувствительность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота | 9.9999 Гц | 0.0001 Гц | 0.02%+3 | 300мВскз |
|  | 99.999 Гц | 0.001 Гц | 0.02%+1 |  |
|  | 999.99 Гц | 0.01 Гц | 0.02%+1 |  |
|  | 9.9999 кГц | 0.0001 кГц | 0.02%+1 |  |
|  | 99.999 кГц | 0.001 кГц | 0.02%+1 |  |
|  | 999.99 кГц | 0.01 кГц | 0.02%+1 | 600мВскз |
|  | 9.9999MГц | 0.0001MГц | 0.02%+1 |  |
|  | 99.999MГц | 0.001MГц | 0.02%+5 |  |

Измерение длительности импульса и периода заполнения

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Basic / Расширенный тип |
| Длительность импульса | 199.99 мс | 0.01 мс | 0.2%+3 |
|  | 1999.9 мс | 0.1 мс | 0.2%+3 |
| Период заполнения | 0.1%~99.9% | 0.1% | 0.3% / кГц+0.3% |

Макс.амплитуда сигнала и чувствительность в режиме частотомера

| Диапазон | Чувствительность VACскз (синус) |
| --- | --- |
|  | 20 Гц~100 кГц |
| 50 мВ | 5 мВ |
| 500 мВ | 20 мВ |
| 5 В | 500 мВ |
| 50 В | 5 В |
| 500 В | 20 В |
| 1000 В | 150 В |

| Диапазон | ApproxiмАte VAC sensitivity Чувствительность VACскз (синус) |
| --- | --- |
|  | 20 Гц~30 кГц |
| 500 мкА | 50 мкА |
| 5000 мкА | 200 мкА |
| 50 мА | 5 мА |
| 500 мА | 20 мА |
| 5 А | 150 мА |
| 20 А | 2 А |

Измерение температуры
Измерение термопарами

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основной тип | Расширенный тип |
| R | 0°C~1767°C | 1°C | 0.5%+1°C | 0.2%+1°C |
|  | 32°F~3212°F | 1°F | 0.5%+1.8°F | 0.2%+1.8°F |
| S | 0°C~1767°C | 1°C | 0.5%+1°C | 0.2%+1°C |
|  | 32°F~3212°F | 1°F | 0.5%+1.8°F | 0.2%+1.8°F |
| K | -200.0°C~1372.0°C | 0.1°C | 0.5%+0.5°C | 0.2%+0.5°C |
|  | -328.0°F~2501.6°F | 0.1°F | 0.5%+1°F | 0.2%+1°F |
| E | -200.0°C~720.0°C | 0.1°C | 0.5%+0.5°C | 0.2%+0.5°C |
|  | -328.0°F~1328.0°F | 0.1°F | 0.5%+1°F | 0.2%+1°F |
| J | -200.0°C~950.0°C | 0.1°C | 0.5%+0.5°C | 0.2%+0.5°C |
|  | -328.0°F~1742.0°F | 0.1°F | 0.5%+1°F | 0.2%+1°F |
| T | -250.0°C~400.0°C | 0.1°C | 0.5%+1°C | 0.2%+1°C |
|  | -418.0°F~752.0°F | 0.1°F | 0.5%+1.8°F | 0.2%+1.8°F |
| N | -200.0°C~1300.0°C | 0.1°C | 0.5%+1°C | 0.2%+1°C |
|  | -328.0°F~2372.0°F | 0.1°F | 0.5%+1.8 °F | 0.2%+1.8 °F |
| B | 600°C~1820°C | 1°C | 0.5%+1°C | 0.2%+1°C |
|  | 1112°F~3308°F | 1°F | 0.5%+1.8°F | 0.2%+1.8°F |

Измерение термосопротивлениями

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основной тип | Расширенный тип |
| Pt100 | -200.0°C~800.0°C | 0.1°C | 0.5%+0.5°C | 0.2%+0.5°C |
|  | -328.0°F~1472.0°F | 0.1°F | 0.5%+1°F | 0.2%+1°F |
| Pt1000 | -200.0°C~630.0°C | 0.1°C | 0.5%+0.5°C | 0.2%+0.5°C |
|  | -328.0°F~1166.0°F | 0.1°F | 0.5%+1°F | 0.2%+1°F |

Тест диодов

| Диапазон | Разрешение | Тестовый ток / напряжение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2000 В | 0.0001 В | 0.8 мА / < 3.6 В | 1%+20 |

Прозвонка цепи

| Диапазон | Разрешение | Тестовый ток / напряжение | Звуковой сигнал |
| --- | --- | --- | --- |
| 500.0 Ом | 0.1 Ом | 0.8 мА / < 3.6 В | короткое замыкание: <20Ω открытый контур: >100Ω |

Входной импеданс

| Функция | Входной импеданс (типичное) |
| --- | --- |
| V | 10 МОм, <100 пФ |
| DCmV | >2.5 ГОм |
| ACmV | 1 МОм, <100пФ |