| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная выходная частота, МГц | 80 ( AWG-4082), 120 (AWG-4122), 160 (ФЦП-4622 |
| Количество каналов | 2 |
| Форма сигнала | Синусоидальный, прямоугольный, треугольный, импульсный, белый шум, напряжение постоянного тока DC 39 типов специальной формы |
| Частотные характеристики |
| Диапазон | синусоидальный сигнал | 1 мкГц ~ 80 ( 120, 160) МГц |
|  | прямоугольный сигнал | 1 мкГц ~ 40 (40, 50 ) МГц |
|  | импульсный сигнал | 1 мкГц ~ ( 30 , 40) МГц |
|  | пилообразный и треугольный сигнал | 1 мкГц ~ ( 3, 4) МГц |
|  | белый шум (Гаусс) | полоса 100 МГц (-3дБ) |
|  | специальной формы | 1 мкГц ~ (30, 40) МГц |
| Разрешение по частоте | 1 мкГц |
| Точность установки (18°C ~ 28°C) | 2 ppm |
| Синусоидальный сигнал |
| Коэффициент гармоник |  |
| DC-1 МГц | <-54 дБн |
| 1 МГц - 10 МГц | <-46 дБн |
| 10 МГц - 100 МГц | <-36 дБн |
| 100 МГц - 120 МГц | <-30 дБн |
| Общие гармонические искажения | <0.2% (DC ~ 20 кГц，1 Вп-п) |
| Негармонические искажения | < -70 дБн (DC ~ 1 МГц) |
| Фазовый шум | -116 дБн/Гц @ 100 кГц |
| Прямоугольный сигнал |
| Время нарастания/спада | < 8 нс |
| Выброс | < 3 % (1 кГц, 1 Вп-п) |
| Коэф.заполнения | 1 мГц ~ <10 MГц | 20% ~ 80% |
|  | 10 мГц ~ 40 MГц | 40% ~ 60% |
| Ассиметрия | 1% от периода + 5 нс (1 кГц, 1 Вп-п, 50% коэф.заполнения) |
| Джиттер | 100 пс (типичное, СКЗ) |
| Треугольный сигнал |
| Нелинейность | < 0,1% (1 кГц, 1 Вп-п, 100% симметрия) |
| Симмметрия | 0 ~ 100% |
| Импульсный сигнал |
| Длительность импульса | ≥12 нс |
| Период | 25 нс ~ 1 000 000 с |
| Коэффициент заполнения | 0,0001%~99,9999% |
| Время нарастания/спада | 6 нс ~ 6 с, 100 пс разрешение |
| Выброс | < 3% |
| Джиттер | <100 пс (типичное, СКЗ) |
| Специальная форма |  |
| Максимальное количество точек участвующих в формировании сигнала | 16 К (СН1) / 512 К (CH2) |
| Вертикальное разрешение | 14 бит |
| Частота дискретизации | 500 Мвыб/сек |
| Время нарастания/спада | < 10 нс (типичное) |
| Джиттер (СКЗ) | < 2 нс |

### Характеристики выхода:

| Канал (выход) | CH1 / CH2 |
| --- | --- |
| Амплитуда (50 Ом) | 1 мВп-п -10 Вп-п (≤40 МГц) 1 мВп-п - 5 Вп-п (40 МГц~100 МГц) 1 мВп-п ~ 2,5 Вп-п (100 МГц~130 МГц) 1 мВп-п ~ 1,5 Вп-п (130 МГц~160 МГц |
| Вертиакальное разрешение(100 кГц, синус) | ±(1 %+1 мВп-п) |
| Неравномерность АЧХ (синус, 5 Вп-п) | ±0.1 дБ (≤10 МГц) ±0.2 дБ (≤60 МГц) ±0.4 дБ (≤100 МГц) ±0.8 дБ (≤160 МГц) |
| Задержка между каналами | <1 нс |

### DC смещение:

| Канал (выход) | CH1 / CH2 |
| --- | --- |
| Диапазон (DC) | ±5 В (50 Ом) ±10 В (высокий импеданс) |
| Погрешность | ± (1%+1 мВ) |

### Выходной разъем:

| Канал (выход) | CH1 / CH2 |
| --- | --- |
| Импеданс | 50 Ом |
| Защита | защита от короткого замыкания |

### AM Модуляция (CH1/CH2):

| Несущая | синус, прямоугольный, пила, треугольный, специальной (кроме DC) |
| --- | --- |
| Источник | Внутренний/Внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, белый шум, специальной (1 мГц ~ 50 кГц) |
| Коэффициент модуляции | 0% ~ 120% |

### ЧМ Модуляция (CH1/CH2):

| Несущая | синус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC) |
| --- | --- |
| Источник | Внутренний/Внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, треугольный, белый шум, специальной (1 мГц ~ 50 кГц) |
| Девиация частоты | 0 ~ 2.5 МГц |

### ФМ Модуляция (CH1/CH2):

| Несущая | синус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC) |
| --- | --- |
| Источник | Внутренний/Внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, треугольный, белый шум, специальной (1 мГц ~ 50 кГц) |
| Девиация | 0 ~ 360° ; 0,1° разрешение |

### Частотная манипуляция (CH1/CH2):

| Несущая | синус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC) |
| --- | --- |
| Источник | Внутренний/Внешний |
| Модулирующий сигнал | прямоугольный с коэффициентом заполнения 50% (1 мГц ~ 1 МГц) |

### Амплитудная манипуляция (CH1/CH2):

| Несущая | синус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC) |
| --- | --- |
| Источник | Внутренний/Внешний |
| Модулирующий сигнал | прямоугольный с коэффициентом заполнения 50% (1 мГц ~ 1 МГц) |

### ШИМ модуляция(CH1/CH2):

| Частота | 1 мГц ~ 50 кГц |
| --- | --- |
| Несущая | импульсный |
| Источник | Внутренний/Внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, треугольный, специальной (кроме DC) |

### Режим свипирования (качания)(CH1/CH2):

| Форма | синус, прямоугольный, пила, треугольный, специальной (кроме DC) |
| --- | --- |
| Закон | линейный/логарифмический |
| Направление | Вверх/Вниз |
| Время свипирования | 1 мс ~ 500 с + 0.1% |
| Источник запуска | Ручной, внешний, внутренний |

### Режим пакетов  импульсов(CH1/CH2):

| Форма | синус, прямоугольный, пила, треугольный, импульсный, специальной (кроме DC) |
| --- | --- |
| Несущая | 2 мГц ~ 100 МГц |
| Тип | Количество импульсов: 1 ~ 1000000 , непрерывный, стробированный |
| Начальная/Конечная фаза | 0° ~ 360° |
| Время стояния | 1 мкс ~ 1000 с + 0.1% |
| Задержка запуска | 232 нс ~ 34 с |
| Стробированный запуск | Внешний запуск |
| Источник запуска | Ручной, внешний, внутренний |

### Вход внешней модуляции (Modulation On):

| Внешняя модуляция | ±4,5 Вп-п = 100% модуляции (>5 кОм входной импеданс) |
| --- | --- |
| Тип разъема | BNC |

### Вход запуска (Ext Trig/Gate):

| Уровень | TTL |
| --- | --- |
| длительность импульса | > 50 нс |
| Входной импеданс | > 5 К, DC связь |
| Время отклика | свипирование:< 380 нс (типичное) |
| Тип разъема | BNC |

### Выход запуска (Ext Trig/Gate):

| Уровень | TTL |
| --- | --- |
| Длительность импульса | > 60 нс (типичное) |
| Выходной импеданс | 50 Ом (типичное) |
| Максимальная частота | 1 МГц |
| Тип разъема | BNC |

### Выход синхроимпульса (Sync Out):

| Уровень | TTL |
| --- | --- |
| Длительность | > 50 нс (типичное) |
| Входной импеданс | 50 Ом (типичное) |
| Максимальная частота | 2 МГц |
| Тип разъема | BNC |

### Вход внешнего опорного генератора (10MHz In):

| Частота | 10 МГц ± 50 Гц |
| --- | --- |
| Уровень | 2.3 Вп-п ~ 3.3 Вп-п |
| Входной импеданс | 1 кОм (AC связь) |
| Тип разъема | BNC |

### Выход внешнего опорного генератора (10MHz Out):

| Частота | 10 МГц |
| --- | --- |
| Уровень | >1 Вп-п |
| Входной импеданс | 50 Ом (AC связь) |
| Тип разъема | BNC |

### Частотомер:

| Измеряемый параметр | Частота, период, длительность положительного/отрицательного импульса, коэффициент заполнения |
| --- | --- |
| Частотный диапазон | Один канал: 100 мГц ~ 200 МГц |
| Разрешение по частоте | 6 разрядов/с |
| Диапазон амплитуд и чувствительность (немодулированный сигнал) |
| AC связь | 1 Гц ~ 200 MГц | 100 мВскз ~ 5 Вп-п |
| DC связь | DC диапазон девиации | +1.5 В |
|  | 100 мГц ~ 100 МГц | 50 мВ ~ ±2.5 В |
|  | 100 МГц ~ 200 МГц | 100 мВ ~ ±2.5 В |
| Длительность импульса и коэффициент заполнения | 1 Гц ~ 10 МГц (50 мВп-п ~ 5 Вп-п) |
| Параметры входа | Входной импеданс | 1 МОм |
|  | Тип свяи | AC, DC |
|  | ВЧ режекция | ON / OFF |
| Система запуска | Уровень запуска: -3 В ~ 1.8 В |

### Основные характеристики:

| Тип дисплея | Жидкокристаллический, 4.3" TFT, 480 х 272 |
| --- | --- |
| Питание | 100~240 В АСскз，45~66 Гц, CATII |
| Интерфейс | USB устройство, USB host. Опционально: GPIB (IEEE-488.2), LAN |
| Потребляемая мощность | не более 30 Вт |
| Рабочая температура | 0°C...40°C |
| Габаритные размеры | 261 х 105 х 344 мм |
| Вес | 2,8 кг, вес в упаковочной таре 3,8 кг |