## Технические характеристики

| Функция источника сигнала | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Примечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | 100 мВ 1000 мВ 10 В | -10,000…110,000 мВ -100,00…1100,00 мВ -1,0000…11,0000 В | 1 мкВ 10 мкВ 0,1 мВ | ±(0,02%+11 е.м.р.) | Макс. вых. ток: 0,5 мА Макс. вых. ток: 2 мА Макс. вых. ток: 5 мА |
| Постоянный ток | 20 мА | 0,000 мА…22,000 мА | 1 мкА | ±(0,02%+0,02) | 1 кОм при 20 мА |
| Сопротивление | 400 Ом 4 кОм 40 кОм | 0,00 Ом…400,00 Ом 0,0000 кОм…4,0000 кОм 0,000 кОм…40,000 кОм | 0,01 Ом 0,1 Ом 1 Ом | ±(0,02%+8 е.м.р.) ±(0,02%+10 е.м.р.) ±(0,02%+40 е.м.р.) | ±0,5…3 мА ±0,05…0,3 мА ±0,01 мА |
| Частота | 100 Гц 1 кГц 10 кГц 100 кГц | 1,00…110,0 Гц 0,100…1,100 кГц 1,0…11,0 кГц 10…110 кГц | 0,01 Гц 1 Гц 0,1 кГц 2 кГц | ±2 ед. ±2 ед. ±2 ед. ±5 ед. | Вых. напр.: +1…+11 В Погр. ампл.: ±5% Макс. нагр.: >100 кОм Коэф. зап.: 50% |
| Импульсы | 100 Гц 1 кГц 10 кГц | 1…100000 имп. | 1 имп. | ±2 ед. |  |
| Переключатель | 100 Гц 1 кГц 10 кГц 100 кГц | 1,00…110,0 Гц 0,100…1,100 кГц 1,0…11,0 кГц 10…110 кГц | 0,01 Гц 1 Гц 0,1 кГц 2 кГц | ±2 ед. ±2 ед. ±2 ед. ±5 ед. | Макс. напр. ХХ: 28В Макс. ток КЗ: 50 мА |
| Термопара | R, S | 0…100 …1767 °С | 1 °С | 1,5 °С / 1,2 °С | Погр. не включает ошибку внутреннего компенс. преобразователя |
|  | B | 600…800…1820 °С |  | 1,5 °С / 1,1 °С |  |
|  | E | -200,0… -100,0…600,0…1000,0 °С | 0,1 °С | 0,6 °С / 0,5 °С / 0,4 °С |  |
|  | K | -200,0…-100,0…400,0…1200,0…1372,0 °С |  | 0,6 °С / 0,5 °С / 0,7 °С / 0,9°С |  |
|  | J | -200,0…-100,0…800,0…1200,0 °С |  | 0,6 °С / 0,5 °С / 0,7 °С |  |
|  | T | -250,0…400,0 °С |  | 0,6 °С |  |
|  | N | -200,0…-100,0…900,0…1300,0 °С |  | 1,0 °С / 0,7 °С / 0,8 °С |  |
|  | L | -200,0…0,0…900,0 °С |  | 0,7 °С / 0,5 °С |  |
|  | U | -200,0…0,0…600,0 °С |  | 0,7 °С / 0,5 °С |  |
| Термо-сопротивление | Pt100 (385) | -200.0…0,0…400,0 °С | 0,1 °С | 0,3 °С / 0,5 °С | Погрешность не включает сопр. выводов |
|  | Pt200 (385) | -200,0…100,0…300,0…630,0 °С |  | 0,8 °С / 0,9 °С / 1,0 °С |  |
|  | Pt500 (385) | -200,0…100,0…300,0…630,0 °С |  | 0,4 °С / 0,5 °С / 0,7 °С |  |
|  | Pt1000 (385) | -200,0…100,0…300,0…630,0 °С |  | 0,2 °С / 0,5 °С / 0,7 °С |  |
|  | Cu10 | -100,0…260,0 °С |  | 1,8 °С |  |
|  | Cu50 | -50,0…150,0 °С |  | 0,6 °С |  |