## Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| ЧАСТОТА |
| Частотный диапазон | 9 кГц…3,6 ГГц |
| Разрешение | 1 Гц |
| Температурная стабильность источника опорной частоты | ±2,5×10-6 |
| Изменение погрешности источника опорной частоты | ±1×10-6/год |
| Частота опорного генератора | 10,000000 МГц |
| Разрешение частотного маркера | ± полоса обзора / (кол. точек развертки-1) |
| Погрешность измерения частоты | ± (индицируемая частота × погрешность опорной частоты + 1% × полоса обзора + 10% × полоса пропускания + разрешение маркера) |
| Разрешение счетчика частоты | 1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц |
| Полоса обзора | Нулевая, 100 Гц...1,5 ГГц |
| Погрешность полосы обзора | ± полоса обзора / (кол. точек развертки-1) |
| Плотность фазовых шумов (20 °С...30 °С, центральная частота=1 ГГц) | <-82 дБн/Гц @ 10 кГц <-100 дБн/Гц @ 100 кГц <-110 дБн/Гц @ 1 МГц |
| ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ |
| Полоса пропускания ПЧ (-3 дБ ) | 10 Гц...500 кГц (с шагом 1-10), 1 МГц, 3 МГц |
| Полоса пропускания ЭМИ фильтров (-6 дБ ) | 200 Гц, 9 кГц, 30 кГц, 120 кГц, 1 МГц |
| Избирательность фильтров по уровням | <5:1 |
| Погрешность установки полосы пропускания ПЧ | <5% |
| Полоса пропускания видео | 10 Гц...3 МГц |
| АМПЛИТУДА |
| Диапазон измерения уровня | Уровень собственных шумов...+20 дБм |
| Предусилитель (9 кГц...1,5 ГГц) | 20 дБ |
| Максимальный уровень на входе | 50 В (постоянное напряжение) +30 дБм усредненная непрерывная мощность |
| Средний уровень шумов (типично) нормировано к 1 Гц | без предусилителя: 1 МГц…10 МГц: <-140 дБм 10 МГц…1 ГГц: <-140 дБм 1 ГГц…3,6 ГГц: <-138 дБм с предусилителем: 1 МГц…10 МГц: <-160 дБм 10 МГц…1 ГГц: <-160 дБм 1 ГГц…3,6 ГГц: <-158 дБм |
| АЧХ (20 °С...30 °С, опорная частота=50 МГц, аттенюатор=20 дБ) | без предусилителя ±0.8 дБ с предусилителем ±0.9 дБ |
| Аттенюатор (20 °С...30 °С, центральная частота=50 МГц, предусилитель выкл., аттенюатор=20 дБ, вх. сигнал = 0~39 дБ) | Предел ослабления: 0…39 дБ, с шагом 3 дБ |
|  | Погрешность переключения: ±0,5 дБ |
| Абсолютная амплитудная погрешность (20 °С...30 °С, центральная частота=50 МГц, RBW=VBW=1 кГц, пиковый детектор, аттенюатор=20 дБ) | без предусилителя (вх. сигнал = -20 дБм) ±0.4 дБ с предусилителем (вх. сигнал = -40 дБм) ±0.5 дБ |
| Опорный уровень | Диапазон установки: -80 дБм…+30 дБм с шагом 0,1 дБм |
|  | Погрешность установки: (вх. сигнал = 0... -50 дБм) ±1,5 дБ |
| Гармонические искажения 2-го порядка (центральная частота ≥50 МГц, аттенюатор = 0 дБ, вх. уровень =-30 дБ, предусилитель выкл.) | -65 дБн |
| Интермодуляционные искажения 3-го порядка (центральная частота ≥50 МГц) | TOI: +10 дБм |
| Остаточные искажения (вх. терминатор 50 Ом, аттенюатор = 0 дБ, 20 °С...30 °С) | <-85 дБм |
| Паразитные помехи на входе (вх. сигнал на смесителе = -30дБм, 20 °С...30 °С) | <-60 дБн |
| Логарифмическая шкала | 1 дБ...255 дБ |
| Линейная шкала | 0 до опорного уровня |
| Количество точек | 201...1001 |
| Количество графиков | 5 |
| Тип детектора | Нормальное детектирование, положительный пиковый, отрицательный пиковый, детектор выборок, среднеквадратический, квазипиковый |
| Операции над графиками | непрерывное отображение, удержание максимума, удержание минимума, усреднение, просмотр, очистка |
| Единицы измерения | дБм, дБмкВт, дБпВт, дБмВ, дБмкВ, В, Вт |
| РАЗВЕРТКА |
| Диапазон | 1 мс...3000 с (нулевой обзор) 10 мс...3000 с (100 Гц ≤ полоса обзора ≤ 3,0 ГГц) |
| ТРЕКИНГ-ГЕНЕРАТОР |
| Частотный диапазон | 100 кГц...3,6 ГГц |
| Диапазон выходных уровней | -30 дБм...0 дБм |
| Разрешение | 1 дБ |
| Неравномерность | ±3,0 дБ |
| Опасный уровень обратной мощности | 30 дБм, DC: ±50 ВDC |
| ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ |
| Частотный диапазон | 35 МГц...3,6 ГГц |
| ВХОДЫ / ВЫХОДЫ |
| ВЧ вход | Импеданс 50 Ом Соединитель типа N (female) |
| Вход опорного генератора 10 MГц | Импеданс 50 Ом Соединитель типа N (female) |
| Выход трекинг-генератора | Импеданс 50 Ом Соединитель типа N (female) |
| Интерфейсы | USB Host USB Device LAN VGA выход на наушник |
| ЗАПУСК |
| Источник запуска | свободный, видео, внешний |
| Режим | непрерывный, однократный |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| Дисплей | Графический цветной TFT ЖК, размер 10,4" |
| Напряжение питания | AC 100 В...240 В / 50 Гц...60 Гц |
| Габаритные размеры | 421 х 221 х 115 мм |
| Масса | 5 кг |
| Рабочая температура | 0 °C...40 °C |

## Дополнительная информация

Все приведенные в описании данного прибора параметры являются типичными, их точное значение определяется в процессе калибровки. Для определения реальных параметров прибора при его приобретении рекомендуем заказать калибровку в метрологической службе.

## Стандартная комплектация

- Анализатор спектра

- Кабель питания

- Кабель USB

- Руководство по эксплуатации

Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.