| Параметр | AEL-8320 | AEL-8321 |
| --- | --- | --- |
| Входные параметры |  |  |
| Сила тока | 0~30 A | 0~40 A |
| Напряжение | 0~80 В | 0~80 В |
| Мощность | 250 Вт | 400 Вт |
| Мин. рабочее напряжение на всем диап. токов | 0,6 В | 0,6 В |
| Режим постоянного тока |  |  |
| Диапазоны | 0~3 A / 0~30 A | 0~4 A / 0~40 A |
| Разрешение | 0,1 мA / 1 мА | 0,1 мA / 1 мА |
| Погрешность | 0,1℅+5 мА / 0,1℅+10 мА | 0,1℅+5 мА / 0,1℅+10 мА |
| Режим постоянного напряжения |  |  |
| Диапазоны | 0~80 В | 0~80 В |
| Разрешение | 1 мВ | 1 мВ |
| Погрешность | 0.1℅+10 мВ | 0.1℅+10 мВ |
| Режим постоянного сопротивления |  |  |
| Диапазоны | 02~2 Ом / 2~200 Ом / 20~2000 Ом | ,02~2 Ом / 2~200 Ом / 20~2000 Ом |
| Разрешение | 0,1 мОм / 8,6 мкСм*/0,96 мкСм | 0,1 мОм / 8,6 мкСм*/0,96 мкСм |
| Погрешность | ,5℅+12 мОм/ 0,3%+1,25 мСм/ 0,3%+0,625 мСм | ,5℅+12 мОм/ 0,3%+1,25 мСм/ 0,3%+0,625 мСм |
| Режим постоянной мощности |  |  |
| Диапазоны | 0~250 Вт | 0~400 Вт |
| Разрешение | 1 мВт/10 мВт | 1 мВт/10 мВт |
| Погрешность | 0,2℅+600 мВт | 0,2℅+600 мВт |
| Измерение тока |  |  |
| Диапазоны | 0~3 A / 0~30 A | 0~4 A / 0~40 A |
| Разрешение | 0,1 мA / 1 мА | 0,1 мA / 1 мА |
| Погрешность | 0,05℅+4 мА / 0,05℅+8 мА | 0,05℅+4 мА / 0,05℅+8 мА |
| Измерение напряжения |  |  |
| Диапазоны | 0~80 В | 0~80 В |
| Разрешение | 1 мВ | 1 мВ |
| Погрешность | 0,1℅+8 мВ | 0,1℅+8 мВ |
| Измерение мощности |  |  |
| Диапазоны | 0~250 Вт | 0~400 Вт |
| Разрешение | 1 мВт/10 мВт | 1 мВт/10 мВт |
| Погрешность | 0,1℅+600 мВт | 0,1℅+600 мВт |
| Скорость нарастания тока |  |  |
| Верхний диапазон CC | 1 мА/мкс~3 A/мкс | 1 мА/мкс~4 A/мкс |
| Верхний диапазон CC | 100 мкА/мкс~300 мA/мкс | 100 мкА/мкс~400 мA/мкс |
| Разрешение | 1 мA/мк | 1 мA/мк |
| Погрешность | 3% + 10 мкс | 3% + 10 мкс |
| Динамический режим |  |  |
| Тип | Непрерывный, импульсный, переключаемый | Непрерывный, импульсный, переключаемый |
| Частотный диапазон | 0,38 Гц~50 кГц | 0,38 Гц~50 кГц |
| Временной диапазон | 0~655,35 мс | 0~655,35 мс |
| Разрешение | 10 мкс | 10 мкс |
| Погрешность | 0.2℅+10 мкс | 0.2℅+10 мкс |
| Время нарастания/спада | 10 мкс~655,35 мс | 10 мкс~655,35 мс |
| Разрешение | 10 мкс | 10 мкс |
| Погрешность | 0.2℅+10 мкс | 0.2℅+10 мкс |
| Работа по списку |  |  |
| Время шага | 10 мкс ~ 100000 с | 10 мкс ~ 100000 с |
| Разрешение | 10 мкс | 10 мкс |
| Погрешность | 0.2℅+10 мкс | 0.2℅+10 мкс |
| Количество шагов | 1~50 | 1~50 |
| Цикл | 1~65535 | 1~65535 |
| Список | 7 списков | 7 списков |
| Тестирование батарей |  |  |
| Время разряда | 1 с~100 ч | 1 с~100 ч |
| Разрешение | 1 с | 1 с |
| Погрешность | 0.2℅+1 с | 0.2℅+1 с |
| Емкость батареи | 1 мА•ч~3000 А•ч | 1 мА•ч~4000 А•ч |
| Разрешение | 1 мА•ч | 1 мА•ч |
| Погрешность | 0,3℅+0,01А•ч | 0,3℅+0,01А•ч |
| Короткое замыкание |  |  |
| CCL Режим | 3,3 A | 4,4 A |
| CCH Режим | 33 A | 44 A |
| CV Режим | 0В | 0В |
| CRL Режим | 0,018 Ом | 0,018 Ом |
| CRM Режим | 1.8 Ом | 1.8 Ом |
| CRH Режим | 18 Ом | 18 Ом |
| CRV Режим | 270 Вт | 420 Вт |
| CRC Режим | 0 Вт | 0 Вт |
| Максимальная скорость нарастания |  |  |
| Ток | 3 A/мкс | 4 A/мкс |
| Напряжение | 0,6 В/мкс | 0,6 В/мкс |
| Вход запуска |  |  |
| Уровень | TTL , спадающий фронт | TTL , спадающий фронт |
| Длительность | ≥ 10 мкс | ≥ 10 мкс |
| Максимальный входной уровень |  |  |
| Ток | 33 A | 44 A |
| Напряжение |  | 84 В |
| Режимы защиты | по току, по напряжению, по мощности, от перегрева, от неправильной подключенной полярности | по току, по напряжению, по мощности, от перегрева, от неправильной подключенной полярности |
| Защита от обратного тока |  |  |
| Вход выключен | 25 А | 30 A |
| Вход вкключен | 40 A | 50 A |
| Пульсации + шум |  |  |
| Ток (скз/пик-пик) | 3 мА/30 мА | 4 мА/40 мА |
| Напряжение (скз) |  | 5 мВ |
| Интерфейс | RS232; GPIB, USB - опция | RS232; GPIB, USB - опция |
| Язык программирования | SCPI | SCPI |
| Питание |  |  |
| Напряжение | напряжение 110 В или AC 220 В±15℅ | напряжение 110 В или AC 220 В±15℅ |
| Частота | 48 ... 63 Гц | 48 ... 63 Гц |
| Вес | 5,8 кг | 5,8 кг |