# Text boxes

Технические характеристики

ХарактеристикаЗначение

Максимальная выходная частотаAWG-4083 (80 МГц), AWG-4123 (120 МГц) и AWG-4163 (160 МГц)

Количество каналов2

Форма сигнала

Синусоидальный, прямоугольный, треугольный, импульсный, белый шум,

напряжение постоянного тока DC

150 типов специальной формы

Частотные характеристики

Диапазон

синусоидальный

сигнал

1 мкГц ~ 80 МГц   (120 МГц,, 160 МГц)

прямоугольный сигнал1 мкГц ~ 60 МГц

импульсный сигнал1 мкГц ~ 60 МГц

пилообразный и треугольный сигнал1 мкГц ~ 5 МГц

Разрешение по частоте1 мкГц, 12 разрядов

Точность установки (18°C ~ 28°C)2 ppm

Синусоидальный сигнал

Коэффициент гармоник

<-60 дБн (DC-10 МГц)

<-55 дБн (10 МГц-80 МГц)

Общие гармонические искажения<0.1%

Прямоугольный сигнал

Время нарастания/спада≤ 8нс

Выброс≤ 5 %

Коэф.заполнения0,1% ~ 99,9% (мин. длительность 10 нс)

Треугольный сигнал

Симмметрия0 ~ 100%

Импульсный сигнал

Длительность10 нс ~ 99999 с

Время нарастания/спада≥ 8нс

Специальная форма

Максимальное количество точек участвующих в

формировании сигнала

16 К точек

Вертикальное разрешение14 бит

Максимальная частота дискретизации500 Мвыб/сек

Амплитуда:

Амплитуда (50 Ом)1 мВп-п-10 Вп-п

Амплитуда (выс. импеданс)2 мВп-п-20 Вп-п

Вертикальное разрешение1 мВп-п или 3 бит

Точность±(1 %+2 мВп-п)

Неравномерность АЧХ (синус, отн. 100 кГц, 1 Впп)

±0.2 дБ (<5 МГц)

±0.3 дБ (5 МГц ~ 20 МГц)

±0.5 дБ (20 МГц ~ 120 МГц)

±1.0 дБ (≥ 120МГц)

DC смещение:

Диапазон (DC)

±5 В (50 Ом)

±10 В (высокий импеданс)

Погрешность± (1%+2 мВ+0,5% ампл.)

Разрешение0,1 мВdc ~ 2 мВdc

AM Модуляция:

Несущаясинус, прямоугольный, пила, треугольный, специальной (кроме DC)

ИсточникВнутренний/Внешний

Модулирующий сигналсинус, прямоугольный, пила, белый шум, специальной (1 мГц ~ 100 кГц)

Коэффициент модуляции0% ~ 120%

ЧМ Модуляция :

Несущаясинус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC)

ИсточникВнутренний/Внешний

Модулирующий сигналсинус, прямоугольный, пила, треугольный, белый шум, специальной (1 мГц ~ 100 кГц)

ФМ Модуляция :

Несущаясинус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC)

ИсточникВнутренний/Внешний

Модулирующий сигналсинус, прямоугольный, пила, треугольный, белый шум, специальной (1 мГц ~ 100 кГц)

Девиация0 ~ 360°

Частотная, фазовая и амплитудная манипуляция

ТипFSK, 3FSK, 4FSK-частотная

PSK, QPSK-фазовая

ASK, OSK-амплитудная

Несущаясинус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC)

ИсточникВнутренний/Внешний

Частота скачка1 мкГц ~ максимальная частота(для FSK, 3FSK, 4FSK)

Диапазон1 мГц ~ 1 МГц

SUM модуляция:

Несущаясинус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC)

ИсточникВнутренний/Внешний

Модулирующий сигналсинус, прямоугольный, пила, треугольный, белый шум, специальной (1 мГц ~ 1 МГц)

Коэффициент модуляции0% ~ 100%

ШИМ модуляция:

Частота1 мГц ~ 100 кГц

Несущаяимпульсный

ИсточникВнутренний/Внешний

Девиация0% ~ 99%

Режим свипирования (качания):

Время свипирования10 мс ~ 300 с

Законлинейный/логарифмический

НаправлениеВверх/Вниз

Время задержки, шага0 ~ 300 с

Источник запускаРучной, внешний, внутренний

Режим пачек импульсов:

Формасинус, прямоугольный, пила, треугольный, импульсный, специальной (кроме DC)

Период1 мкс ~ 500 с

ТипКоличество импульсов: 1 ~ 1 000 000

Начальная/Конечная фаза0° ~ 360°

Источник запускаРучной, внешний, внутренний

Вход запуска и модуляции:

УровеньTTL

Входной импеданс> 10 К номинальный

Тип разъемаBNC

Выход синхроимпульса (Sync ):

УровеньTTL

Длительность< 20 нс (типичное)

Входной импеданс50 Ом (типичное)

Тип разъемаBNC

Частотомер:

Частотный диапазонОдин канал: 100 мГц ~ 350 МГц

Разрешение по частоте7 разрядов/с

Длительность импульса и коэффициент заполнения100 нс ~ 20 с

Измерение коэф.заполнения1% ~ 99%

Основные характеристики:

Тип дисплеяЖидкокристаллический, 4.3" TFT, 480 х 272

Питание

100~240 В АСскз，45~65 Гц

ИнтерфейсUSB устройство, USB host, LAN

Потребляемая мощностьне более 30 Вт

Рабочая температура0°C...40°C

Габаритные размеры322 х 256 х 102 мм

Вес3 кг