| Количество каналов | 2 или 4 ( аналоговых) |
| --- | --- |
| Полоса пропускания | 70 МГц. или 100 МГц. |
| Режимы регистрации | Выборка | реальное время |
|  | Пиковый детектор | 1 нс (один канал) 2 нс (два канала) 4 нс (четыре канала) |
|  | Усреднение | 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 |
|  | Огибающая | 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ∞ |
| Интерполятор | Sin (x)/x |
| Компенсация пробников | меандр, 1 кГц, 2 В п-п |
| Максимальное входное напряжение | CAT1 300 В (1 МОм) |
| Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля |
|  | Входной импеданс | 1 МОм ±1% ¦¦ 14,5 пФ ±3 пФ |
|  | Учет ослабления пробников | 0,001X...10000X |
| Параметры горизонтальной системы | Макс. частота дискретизации | 1 Гвыб/сек (один канал) 500 Мвыб/сек (два канала) 250 Мвыб/сек (четыре канала) |
|  | Макс. глубина записи | 28 М точек (один канал) 14 М точек (два канала) 7 М точек (четыре канала) |
|  | Коэффициент развертки | 2 нс/дел - 1000 с/дел |
|  | Диапазон | -4 дел. - 14000 сек |
|  | Погрешность времени выборки и времени задержки | ±20 ppm |
|  | Режимы | Y-T, X-Y, самописец, зум |
| Параметры вертикальной системы | Вертикальное отклонение | 1 мВ/дел - 10 В/дел (1 МОм) |
|  | АЦП | 8 бит |
|  | Диапазон | ±6 делений |
|  | Полоса пропускания для аналогового сигнала | 100 МГц |
|  | Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, ФВЧ, ФНЧ |
|  | Время нарастания | ≤3,5 нс |
|  | Погрешность коэф. усиления | ≤±2%(1 МОм) |
|  | Изоляция между каналами | ≥40 дБ (100:1) |
| Измерения | Курсорные | ручные (ΔV, ΔT, 1/ΔT), |
|  | Автоматические | Period, Frequency, Rise time, Fall time, +Duty, -Duty, Delay (CH1 → Math, CH2 → Math, CH1 → CH2, CH2 → CH1), +Pulse width, -Pulse width, Burst width, +Overshoot, -Overshoot, Phase (CH1 → Math, CH2 → Math, CH1 → CH2, CH2 → CH1), Peak-Peak, Amplitude, High, Low, Max ,Min, Mean, Cycle Mean, RMS, cycle RMS |
|  | Математические операции | +, -, *, / , БПФ |
|  | БПФ | 4 окна: Rectangle, Blackman, Hanning, Hamming |
| Система запуска | Режим запуска | авто, обычный, однократный |
|  | Тип запуска | Фронт, импульс, видео, скорость нарастания, задержка, логический шаблон, N фронт, рант |
|  | Блокировка уровня запуска | 200 нс ~ 10 с |
|  | Запуск по фронту | нарастающий, спадающий, нарастающий и спадающий Тип связи: DC, AC, ФВЧ, ФНЧ, шумоподавление |
|  | Запуск по длительности импульса | положительная полярность импульса: >, <, = отрицательная полярность импульса: >, <, = Диапазон установок 8 нс ~ 10 с |
|  | Запуск по скорости нарастания | положительная скорость: >, <, внутри диапазона отрицательная скорость: >, <, внутри диапазона |
|  | Запуск по видео | Система NTSC/525, PAL/625 и SECAM Стандарт 480P, 1080P, 1080i Условие: все строки, выбор строки, четное и нечетное поле |
|  | Запуск по логическому шаблону | AND, OR, NAND, NOR Диапазон установок 8 нс ~ 10 с Установка шаблона H, L, X |
|  | Запуск по N фронту | Тип фронта: нарастающий, спадающий Диапазон 16 нс ~ 4 с Номер фронта 1 ~ 65535 |
|  | Запуск по ранту | Событие: временное, логическое |

| Общие характеристики |
| --- |
| Дисплей | Тип | Цветной дисплей 8”, TFT, сенсорный |
|  | Сенсорное управление | многоточечное (до 5 точек) |
|  | Разрешение | 800 × 600 точек |
|  | Шкала | 14х10 делений настраиваемая яркость сетки |
|  | Градации | 256 уровней |
|  | Послесвечение | авто, 10 мс ~ 10 с, ∞ |
| Сохранение | Накопитель | Внутренняя память 8 Гб USB накопитель |
|  | Формат | *csv, *wav |
|  | Отображение опорных осциллограмм | 4 |
| Интерфейсы | USB 2.0, microUSB 2.0, LAN, microHDMI, Pass/Fail |
| Питание | Напряжение сети | 100-240 В, 50/60 Гц |
|  | Аккумуляторная батарея | Li-ion, 7500 мА·ч / 7.4 В |
|  | Потребляемая мощность | <60 Вт |
| Массо-габаритные параметры | Габаритные размеры | 210 мм × 250 мм × 55 мм |
|  | Вес (без батареи и аксессуаров) | 1,125 кг |