Размеры

Затвор дисковый поворотный из высокопрочного чугуна 
с двойным эпоксиднымпокрытием с ручным редукторным приводом 
и центрирующими отверстиями для установки между фланцами типа ENODIA. 
Футеровка — этиленпропилен.

Диск из нержавеющей стали

| Условный проход Ду, мм | Размеры, мм | Размеры фланцев*, мм | Кол-во отверстий во фланце | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | D | D1 | dотв. |  |  |
| 400 | 315 | 580 | 219 | 102 | 400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 99,2 |
| 450 | 350 | 716 | 416 | 114 | 600 | 640 | 585 | 30 | 20 | 105,9 |
| 500 | 375 | 751 | 416 | 127 | 600 | 710 | 650 | 33 | 20 | 124,7 |
| 600 | 438 | 900 | 487 | 154 | 700 | 840 | 770 | 39 | 20 | 282,7 |
| 700 | 503 | 879 | 500 | 166 | 500 | 910 | 840 | 39 | 24 | 372,3 |
| 800 | 568 | 939 | 500 | 190 | 500 | 1020 | 950 | 39 | 24 | 587,2 |
| 900 | 655 | 1109 | 500 | 203 | 700 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | 608,0 |
| 1000 | 702 | 1159 | 500 | 216 | 700 | 1255 | 1170 | 45 | 28 | 684,0 |

* Фирма производитель рекомендует использовать фланцы, соответствующие стандарту EN1092-1, EN1092-2 типы

11,21,34 или воротниковые (приварные встык) по ГОСТ 12821-80.