## Технические характеристики

|  |  | Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость воздушного потока | 0,4 … 20,0 м/с | 0,1 м/с | ±(5%Vизм + 1 е.м.р) |
|  | 1,4 … 72,0 км/ч | 0,1 км/ч | ±(5%Vизм + 3 е.м.р) |
|  | 1,0 … 44,7 миль/ч | 0,1 миль/ч | ±(5%Vизм + 2 е.м.р) |
|  | 0,8 …38,8 узлах | 0,1 узел | ±(5%Vизм + 2 е.м.р) |
|  | 78…3940 фут/мин | 1 фут/мин | ±(5%Vизм + 2 0е.м.р) |
| Температура воздушного потока | 0°С … 50°С | 0,1°С | ±0,8°С |
|  | 32°F … 122°F | 0,1°F | ±1,5°F |
| Объем воздушного потока | CMM | 0 … 54000 м3/мин | 0,001…1 м3/мин | не нормируется |
|  | CFM | 0 … 1907000 фут3/мин | 0,001…100 фут3/мин |  |
| Температура термопарами | К тип | -50°С … 1300°С | 0,1°С | ±(0,4 % Tизм+ 0,5°С) |
|  |  | -50,1°С … -100°С |  | ±(0,4 % Tизм+ 1°С) |
|  |  | -58°F … 2372°F | 0,1°F | ±(0,4 % Tизм+ 1°F) |
|  |  | -58,1°F … -148°F |  | ±(0,4 % Tизм+ 1,8°F) |
|  | J тип | -50°С … 1200°С | 0,1°С | ±(0,4 % Tизм+ 0,5°С) |
|  |  | -50,1°С … -100°С |  | ±(0,4 % Tизм+ 1°С) |
|  |  | -58°F … 2192°F | 0,1°F | ±(0,4 % Tизм+ 1°F) |
|  |  | -58,1°F … -148°F |  | ±(0,4 % Tизм+ 1,8°F) |

- питание 9 В (6 батарей типа ААх1,5 В)

- рабочая температура 0 … 50°С

- макс. потребляемый ток 50 мА

- масса 347 г

- габаритные размеры прибора 182х73х47,5 мм, сенсорная головка: круглая, диаметр 35 мм

## Дополнительная информация

Все приведенные в описании данного прибора параметры являются типичными, их точное значение определяется в процессе калибровки. Для определения реальных параметров прибора при его приобретении рекомендуем заказать калибровку в метрологической службе нашей компании.

## Стандартная комплектация

- Прибор

- Телескопический зонд

- Футляр

- руководство по эксплуатации

## Дополнительная комплектация

- Преобразователь интерфейсов USB-RS232(TTL) АКТАКОМ АСЕ-1025

- Комплект регистрации данных Актаком АМЕ-1025 (состоит из преобразователя интерфейсов Актаком АСЕ-1025 и программное обеспечение AKTAKOM Data Logger Monitor-W)

- Кейс герметичный

- Термопара АТА-2008

- Термопара АТА-2102

- Термопара АТА-2103

- Термопара АТА-2104

Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.