### Технические характеристики датчика-реле пламени серии АТП-01:

| Наименование параметра | Исполнение АДП |
| --- | --- |
|  | 01.1 | 01.2 | 01.3 | 01.4 | 01.5 * | 01.6 | 01.7 | 01.8 | 01.9 / 01.11 | 01.10 / 01.12 |
| Диапазон длин волн пламени, нм | 400…1000 | 500...3000 | ** | 250...800 | 185...260 |
| Диапазон частот пульсаций пламени, Гц | 5-30 | - |
| Время задержки срабатывания при появлении пламени, не более, сек | 0.4 |
| Длина линии связи экранированным проводом, м, не более | - | - | 2 | - |
| Время задержки срабатывания при погасании пламени, не более, сек | 2 |
| Глубина регулировки чувствительности, не менее, децибел | 30 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-80 | IP40 |
| Габариты, мм | 98х55.5 |
| Вес, кг | 0,125 |
| Выходной сигнал 1 - Открытый коллектор 2 - Контакты реле | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Максимальный коммутируемый ток, А | 0,1 | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 3 |
| Максимальное коммутируемое постоянное напряжение, В | 30 | 220 | 30 | 220 | 30 | 220 | 30 | 220 | 30 | 220 |
| Максимальное коммутируемое переменное напряжение, В | - | 220 | - | 220 | - | 220 | - | 220 | - | 220 |
| Напряжение питания, В | 18-27 |
| Потребляемый ток, А, не более | 0.04 | 0.055 | 0.04 | 0.055 | 0.04 | 0.055 | 0.04 | 0.055 | 0.1 | 0.11 |

* - снят с производства
** - ионизационный датчик