| CEM DT-9963, CEM DT-9963T |
| --- |
| Постоянное напряжение |
| Пределы измерений | 400 мВ, 4В, 40В, 400В, 1000В. |
| Погрешность | ±(1,5%+2е.м.р.) |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ |
| Переменное напряжение |
| Пределы измерений | 400 мВ, 4В, 40В, 400В, 1000В. |
| Погрешность | ±(1,5%+3 е.м.р.) |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ |
| Полоса частот | 50-400Гц |
| Постоянный ток |
| Пределы измерений | 400мкА, 40мА, 400мА, 10А |
| Погрешность | ±(1,5%+3 е.м.р.) |
| Макс. разрешение | 0,1 мкА |
| Переменный ток |
| Пределы измерений | 400мкА, 40мА, 400мА, 10А |
| Погрешность | ±(1,5%+3 е.м.р.) |
| Макс. разрешение | 0,1мкА |
| Полоса частот | 50-400 Гц |
| Сопротивление |
| Пределы измерений | 400 Ом; 4 кОм, 40 кОм, 400 кОм; 4 МОм, 40 МОм |
| Погрешность | ±(0,3%+4 е.м.р.) |
| Макс. разрешение | 0,1 Ом |
| Емкость |
| Пределы измерений | 4 нФ, 40 нФ, 400 нФ, 4 мкФ, 40 мкФ, 1000 мкФ |
| Погрешность | ±(3%+5 е.м.р.) |
| Макс. разрешение | 1 пФ |
| Частота |
| Пределы измерений | 10, 100, 1000Гц; 10, 100, 1000кГц; 10МГц. |
| Погрешность | ±(1,2%+3 е.м.р.) |
| Макс. разрешение | 0,001 Гц |
| Скважность |
| Диапазон измерений | 0.1 99.9% |
| Погрешность | ±(1,2%+2 е.м.р.) |
| Макс. разрешение | 0.1% |
| Проверка диодов | Есть |
| Проверка на обрыв цепи | Есть |
| Измерение температуры | Есть (исполнение CEM DT-9963T) |
| Вес, г | 366 |