Дополнительные опции для многофункционального преобразователя параметров переменного  тока

В 3-хфазных сетях – Е990ЕЛ ( модификация 2017 года)

| Модель устройства | Е900ЕЛ (выпуск до 2017 года) | Е900ЕЛ (выпуск после 2017 года) |
| --- | --- | --- |
| Интерфейс RS485 | до 2-х RS485 протокол Modbus RTU | до 2-х RS485 протокол Modbus RTU или МЭК60870-5-101 |
| Интерфейс Ethernet | 1 Ethernet протокол МЭК60870-5-104 | до 2-х Ethernet протокол Modbus TCP или МЭК60870-5-104; синхронизация времени устройства от внешнего сервера по протоколу SNTP; HTTP (встроенный WEB-сервер) |
| Дискретные входы | 6 входов тип “сухой контакт” напряжение = 24 В, ток 10 мА | 8 входов тип “сухой контакт” напряжение = 24 В, ток 10 мА |
| Релейные выходы | нет | до 3-х напряжение ~250В, =30В, ток 5A |
| Аналоговые выходы | нет | до 3-х перепрограммируемые диапазоны: 0…5 мА, 4…20 мА, 0…20 мА, 0…2,5…5 мА, 4…12…20 мА, -5…0…+5 мА, 0...10...20 мА |
| Ж/к-дисплей | нет | цветной TFT дисплей; 2,2´´ (46,7х35,4)мм |
| Межповерочный интервал | 6 лет | 11 лет 8 лет (с ж/к дисплеем) |
| Измерение и контроль параметров качества электроэнергии | нет | - Отклонение частоты, Гц (-5...5 Гц) - Длительность провала напряжения, (0,1...60 с) - Глубина провала напряжения, (10...99 %) - Длительность прерывания напряжения, (0,1...60 с) - Длительность временного перенапряжения, (0,1...60 с) |
| Светодиодная индикация (единичные индикаторы) | нет | - наличие напряжения питания; - работа интерфейса RS485; - состояние дискретных входов; - состояние релейных выходов; - индикатор событий; - ошибка чередования фаз |
| Технический учет (активная и реактивная энергия) | нет | есть |