| Наименование | EClerk-Eco-RHTC-0-0-0 | EClerk-Eco-RHTC-0-0-R |
| --- | --- | --- |
| Температура, °С |
| Диапазон измерения Абсолютная погрешность измерения Разрешающая способность | 0…+55 ±0,4 0,01 |
| Относительная влажность, % |
| Диапазон измерения Абсолютная погрешность измерения Разрешающая способность | 3…97 ±3,0 0,1 |
| Концентрация CO2 в воздухе, ppm |
| Диапазон измерения Абсолютная погрешность измерения Разрешающая способность | 200…10000 ±30 ppm +3% от измеренного значения 1 |
| Временной интервал между измерениями, с |
| Температура Относительная влажность Содержание CO2 | 3 3 60 |
| Коммутируемые ток и напряжение | – | 250 VAC, 16A, cos ϕ=1 (температура), 250 VAC, 6 A, cos ϕ=1 (влажность и СО2) |
| Установленная временная задержка включения реле, с | - | 12 (температура) 60 (влажность и СО2) |
| Требования к напряжению питающей сети сети, В | АС 85…265 |
| Напряжение питания прибора, В | 5,0 ± 0,2 VDC | 24,0 VDC |
| Тип и количество элементов питания | 3 элементата АА по 1,5 В | 2 элементата АА по 1,5 В |
| Время непрерывной работы на элементах питания при выключенном внешнем питании | 2 недели | 1 неделя |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 0,5 |
| Масса, не более, г – прибор – коммутационный блок | 200 100 |
| Средний срок службы | 7 лет |
| Габаритные размеры, не более, мм: – прибор – коммутационный блок | 88,0 х 117 х 29 D64 x 27 |