Дополнительные технические характеристики

| Характеристики | Значения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Время срабатывания сигнализации, с, не более | 15 30 | для Ех, О2 для СО, H2S, SO2, NO2, СО2, Cl2, HCl, NH3 |
| Время прогрева, мин, не более | 3 | с оптическим каналом измерения не более 5 минут |
| Температура окружающей среды, °С | -40 ¸ +45 +1 ¸ +45 | для модификаций работающих без насоса для модификаций работающих с насосом |
| Время работы без подзарядки, ч, не менее | 8 16 | с термохимическим датчиком без термохимического датчика |
| Габаритные размеры, мм, не более | 140х95х45 |  |
| Масса, кг, не более | 0,4 |  |
| Срок службы, лет, не менее для датчиков , H2S, SO2, NO2, СО2, Cl2, HCl, NH3 для датчиков О2, Ех | 10 3 2 | замена по заказу |

Замена датчиков, отработавших свой ресурс: датчики согласно таблице.

| Изм. канал | Диапазон измерений | Наименование датчика | Обозначение датчика | Обозначение датчика в упаковке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сумма СН | 0-99 % НКПР | ИКД МИД-82 (сумма СН 0-99 % НКПР) | ИБЯЛ.418414.106-37 | ИБЯЛ.305649.039-37 |
| С3Н8 | 0-1 % объемной доли | ИКД МИД-82 (С3Н8 0-50 % НКПР) | ИБЯЛ.418414.106-36 | ИБЯЛ.305649.039-36 |
| СН4 | 0-4,4 % объемной доли | ИКД МИД-82 (СН4 0-99 % НКПР) | ИБЯЛ.418414.106-32 | ИБЯЛ.305649.039-32 |
| CO2 | 0-2 % объемной доли | ИКД МИД-82 (СО2 0-2 % об.д.) | ИБЯЛ.418414.106-33 | ИБЯЛ.305649.039-33 |
| СО2 | 0-5 % объемной доли | ИКД МИД-82 (СО2 0-5 % об.д.) | ИБЯЛ.418414.106-34 | ИБЯЛ.305649.039-34 |
|  | 0-10 % объемной доли | ИКД МИД-82 (СО2 0-10 % об.д.) | ИБЯЛ.418414.106-35 | ИБЯЛ.305649.039-35 |
| Ех | 0-50 % НКПР | Датчик термохимический | ИБЯЛ.413226.075-01 | ИБЯЛ.413923.033-01 |
| О2 | 0-30 % объемной доли | Датчик кислорода | ИБЯЛ.418425.010-18 | ИБЯЛ.305649.040-15 |
| СО | 0-200 мг/м3 | Датчик электрохимический | ИБЯЛ.418425.100-10 | ИБЯЛ.305649.038-06 |
|  | 0-50 мг/м3 |  | ИБЯЛ.418425.100-15 | ИБЯЛ.305649.038-11 |
| Н2S | 0-20 мг/м3 |  | ИБЯЛ.418425.100-11 | ИБЯЛ.305649.038-07 |
|  | 0-40 мг/м3 |  | ИБЯЛ.418425.100-12 | ИБЯЛ.305649.038-08 |
| SO2 | 0-20 мг/м3 |  | ИБЯЛ.418425.100-13 | ИБЯЛ.305649.038-09 |
| NO2 | 0-10 мг/м3 |  | ИБЯЛ.418425.100-14 | ИБЯЛ.305649.038-10 |
| Cl2 | 0-25 мг/м3 |  | ИБЯЛ.418425.100-16 | ИБЯЛ.305649.038-12 |
| HCl | 5-30 мг/м3 |  | ИБЯЛ.418425.100-17 | ИБЯЛ.305649.038-13 |
| NH3 | 0-150 мг/м3 |  | ИБЯЛ.418425.060-20 | ИБЯЛ.305649.038-14 |