Многофункциональные тестеры электроустановок серии Fluke 1650 (модеи 1652С, 1653В, 1654В)

| Характеристики Измерение напряжения переменного тока Диапазон: 500 В: Разрешение: 0,1 В Погрешность (50 - 60 Гц) ± (0,8% + 3 знака) Входное полное сопротивление 3,3 MОм Защита от перегрузки 660 В (среднеквадратичное значение) Тестирование целостности Диапазон (авт. регулирование диапазона): 20 Ом, 200 Ом, 2000 Ом Разрешение: 0,01 Ом, 0,1 Ом, 1 Ом Ток тестирования: > 200 мА Напряжение в разомкнутой цепи: > 4 В Погрешность: ± (1,5%+3 знака) Измерение сопротивления изоляции Напряжение тестирования: Fluke 1652C: 250 - 500 - 1000 В Fluke 1653B + 1654B: 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 В Напряжение тестирования: 50 В Ток тестирования: 1 мА при 50 кОм Диапазон сопротивления изоляции: 10 кОм - 50 мОм Разрешение: 0,01 мОм Погрешность: ± (3% + 3 знака) Напряжение тестирования: 100 В Ток тестирования: 1 мА при 100 кОм Диапазон/разрешение 20 MОм/0,01 MОм Диапазон/разрешение 100 MОм/0,1 MОм Погрешность: ± (3% + 3 знака) Напряжение тестирования: 250 В: Ток тестирования: 1 мА при 250 кОм Диапазон/разрешение 20 MОм/0,01 MОм Диапазон/разрешение 200 MОм/0,1 MОм Погрешность: ± (1,5%+3 знака) Напряжение тестирования: 500 В: Ток тестирования: 1 мА при 500 кОм Диапазон/разрешение 20 MОм/0,01 MОм Диапазон/разрешение 200 MОм/0,1 MОм Погрешность: ± (1,5%+3 знака) Диапазон/разрешение 500 MОм/1 MОм Погрешность: 10% Напряжение тестирования: 1000 В Ток тестирования: 1 мА @ 1 MОм Диапазон/разрешение 20 MОм/0,01 MОм Диапазон/разрешение 200 MОм/0,1 MОм Погрешность: ± (1,5%+3 знака) Диапазон/разрешение 500 MОм/1 MОм Погрешность: 10% Авторазрядка: Постоянное время разрядки, 0,5 секунды для C = 1 мкФ или менее. Обнаружение контура под током: Запрещает тест, если напряжение на зажимах > 30 В до инициирования теста Максимальная емкостная нагрузка: Работает с нагрузкой 5 мкФ Измерение полного сопротивления контура Диапазон: 100 - 500 В переменного тока (50/60 Гц) Входные разъемы: Программная клавиатура Полное сопротивление контура: Фаза - земля Полное сопротивление линии: Фаза - нейтраль Ограничение на последовательные тесты: Автоматическое отключение для охлаждения после 50 последовательных тестов с 10-секундными интервалами (как правило) Макс. Режим быстрых измерений больших токов: Режим предотвращением размыкания для УЗО Диапазон/разрешение 20 Ом/0,01 Ом Диапазон/разрешение 200 Ом/0,1 Ом Диапазон/разрешение 2000 Ом/1 Ом Погрешность (Без режима предотвращения размыкания для УЗО): ± (3% + 6 знаков) Погрешность (Режим быстрых измерений больших токов:): ± (2% + 4 знака) Тест ожидаемого тока короткого замыкания/ повреждения Вычисление: Ожидаемый ток короткого замыкания или повреждения определяется делением измеренного сетевого напряжения на измеренное сопротивление контура (L-PE) или линейное сопротивление (L-N) Диапазон: 0 – 25 кА Разрешение (Ik < 1000 А): 1 А Разрешение (Ik >= 1000 А): 0,1 кА Погрешность: Определяется измерениями погрешности сопротивления контура и сетевого напряжения. Тестирование УЗОТ Fluke 1654B: A, AC, B, B+, F, G/R, S Fluke 1652C: A, AC, F, G/R, S Fluke 1653B: A, AC, F, G/R, S Тест времени размыкания (ΔT) Погрешность времени размыкания ±(1% показаний + 1 знак) Множитель x ½ Настройки тока: 10, 30, 100, 300, 500, 1000 мА Погрешность силы тока: +10% - 0% Тип УЗО ¹: G Диапазон измерений: 310 мс (Европа), 2000 мс (Великобритания) Тип УЗО ¹: S Диапазон измерений: 510 мс (Европа), 2000 мс (Великобритания) Множитель x 1 Настройки тока: 10, 30, 100, 300, 500, 1000 мА Погрешность силы тока: 10% - 0% Тип УЗО ¹: G Диапазон измерений: 310 мс Тип УЗО ¹: S Диапазон измерений: 510 мс Множитель x 5 Настройки тока: 10, 30 мА Погрешность силы тока: ±10% Тип УЗО ¹: G Диапазон измерений: 50 мс Тип УЗО ¹: S Диапазон измерений: 160 мс Тест тока размыкания (линейно-нарастающего воздействия) Диапазон тока: 50% - 110% номинального тока УЗОТ Размер шага: 10% от IΔN Время задержки при замыкании контактов (Тип G): ¹ 300 мс / шаг Время задержки при замыкании контактов (Тип S): ¹ 500 мс / шаг Погрешность измерения тока размыкания: ±5% Измерение сопротивления заземления (RE) - Fluke 1653B + 1654B Диапазон/разрешение 200 Ом/0,1 Ом Погрешность: ± (2% +5 знаков) Диапазон/разрешение 2000 Ом/1 Ом Погрешность: ± (3,5% +10 знаков) Частота: 128 Гц Требуемое напряжение: +25 В Индикация чередования фаз Значок: Значок «Индикатор чередования фаз» активен Отображение чередования фаз: Отображение '1-2-3' в цифровом поле дисплея для правильного чередования. Отображение ‘3-2-1’ для неправильного чередования. Прочерки вместо номера указывают на невозможность выполнения правильного определения. ² Типы УЗОТ G Общий, без задержки S Задержка по времени А Отклик на импульсный сигнал Переменный ток Отклик на переменный ток B 1654B Характеристики условий эксплуатации Рабочая температура от -10 °C до 40 °C Влажность (без конденсации) 10...30 °C: 95% 30...40 °C: 75% Спецификации безопасности Уровень безопасности EN 61010-I CAT III 500V, CAT IV 300V Механические и общие характеристики Размер (Д х Ш х В): 10 x 25 x 12,5 см Вес 1,3 кг Батареи Тип AA: 6 Гарантия 3 года Тип элемента питания В комплект поставки входят щелочные батареи, могут заменяться аккумуляторными батареями типа NiCD или NiMH с номинальным напряжением 1,2 В |  |
| --- | --- |

Информация для заказа

| одель Название Описание Fluke 1652C Multifunction Installation Tester 6 AA Cell batteries C1600 Hard carrying case Zero Adapter Mains test cord TL165X/STD Standard Test Lead Set Padded carrying strap Quick reference guide TP165X Remote control probe and lead¹ Users manual on CD-ROM Fluke 1654B Многофункциональный тестер установок В комплект всех моделей входят: 6 батарей AA Жесткий чехол для переноски C1600 Адаптер для компенсации сопротивления измерительного провода Кабель питания Набор стандартных измерительных выводов TL165X STD Удобный ремешок для переноса Краткое руководство пользователя TP165X Измерительные щупы и выводы Руководство пользователя на CD-ROM Fluke 1653B Multifunction Installation Tester 6 AA Cell batteries C1600 Hard carrying case Zero Adapter Mains test cord TL165X/STD Standard Test Lead Set Padded carrying strap Quick reference guide TP165X Remote control probe and lead¹ Users manual on CD-ROM Test Probes TP165X TP165X Remote Control Probe ES165X Вспомог тельные электроды заземления и тестовые выводы (Fluke 1653) Программное обеспечение DMS Fluke DMS Software FlukeView Forms Программа FlukeView Forms и кабель для подключения к компьютеру |  |
| --- | --- |