| Компьютер |
| --- |
| Процессор | Intel XScale PXA270 на частоте 312 МГц |
| Память | 64 МБ ОЗЦ, 64 МБ флэш |
| Дисплей | Тип: TFT, традиционный (читаемый на солнце), 65 535 цветов, светодиодная подсветка |
|  | Интегрированный датчик освещенности для автоматической подстройки яркости дисплея в зависимости от освещения, позволяющий увеличить время автономной работы |
|  | Разрешение: 320 x 240 точек; Размеры: диагональ 89 мм (3,5 дюйма) |
|  | Элементы клавиатуры: настройка, измерение, диагностика, меню, очистка, ввод, клавиши «назад», крестик курсора навигации, буквенно-цифровая клавиатура и кнопка вкл./выкл. |
| Светодиодные индикаторы | Многоцветный светодиодный индикатор состояния лазера и центрирования |
|  | Многоцветный светодиодный индикатор состояния батареи |
| Источник питания | Встроенная литий-ионная полимерная перезаряжаемая батарея: 7,4 В / 2,6 Ач (для дополнительного компьютера) со стандартным временем работы 17 часов (на базе рабочего цикла 33 % измерение, 33 % вычисление и 33 % бездействие) |
| Внешний интерфейс | Хост USB и устройство USB (подчиненное) |
|  | Встроенная беспроводная связь, класс 1, мощность передачи 100 мВт |
|  | RS232 (последовательный) для датчика |
|  | Розетка для сетевого адаптера / зарядного устройства |
| Защита от условий среды | IP 65 (устойчивость к пыли и брызгам воды), ударопрочность |
|  | Относительная влажность от 10 до 90 % |
| Рабочая температура | от –10 до +50 °C (от 14 до 122 °F) |
| Температура хранения | От –20 до 60 °C (от –4 до 140 °F) |
| Размеры | 220 мм x 165 мм x 45 мм (8,7 д. x 6,5 д. x 1,8 д.) |
| Масса | 742 г / 1,64 фунта |
| Датчик |
| Принцип измерения | Коаксиальный, отраженный лазерный луч |
| Защита от условий среды | IP 67 (может быть погружен под воду, устойчив к пыли) |
| Защита внешней засветки | Да |
| Температура хранения | от –20 до 80 °C (от –4 до 176 °F) |
| Рабочая температура | от 0 до 55 °C (от 32 до 131 °F) |
| Размеры | 107 мм x 70 мм x 49 мм (4 1/4 д. x 2 3/4 д. x 2 д.) |
| Масса | 177 г (6 1/2 унций) |
| Лазер | Тип: полупроводниковый лазер Ga-Al-As |
|  | Длина волны (стандартная) 675 нм (красный, видимый) |
|  | Класс безопасности: класс 2, FDA 21 CFR 1000 и 1040 |
|  | Мощность луча: < 1 мВт |
|  | Меры предосторожности: не смотрите на лазерный луч |
| Детектор | Площадь измерения: неограниченная, динамически расширяемая (патент США 6,040,903) |
|  | Разрешение: 1 мкм; точность (прибл.): > 98 % |
| Инклинометр | Диапазон измерения: от 0 до 360°; разрешение: < 1° |
| Призма |
| Тип | призма с крышей 90°; точность (прибл.): > 99 % |
| Защита от условий среды | IP 67 (может быть погружен под воду, устойчив к пыли) |
| Рабочая температура | От –20 до 60 °C (от –4 до 140 °F) |
| Температура хранения | от –20 до 80 °C (от –4 до 176 °F) |
| Размеры | 100 мм x 41 мм x 35 мм (4 д. x 1 5/8 д. x 1 3/8 д.) |
| Масса | 65 г (2 1/2 унции) |
| Футляр для переноски |
| Размеры | 565 мм x 343 мм x 127 мм (22 1/4 д. x 13 1/2 д. x 5 д.) |
| Масса, включая все стандартные компоненты | 5,6 кг (12,3 фунта) |