| Основные характеристики Пространственное разрешение (IFOV) 5,6 мрад Разрешение 80x80 (6400 пикселей) Поле зрения 26° (Г) x 26° (В) Беспроводное подключение Нет Технология IR-Fusion® PIP (46 см (18 дюймов) и выше) Система фокусировки Нерегулируемый фокус 46 см(18 дюймов) и выше Ударопрочный дисплей Диагональ 3,5" (книжная ориентация) Прочная эргономичная конструкция для работы одной рукой Да Тепловая чувствительность (NETD) ≤0,10 °C при температуре объекта 30 °C (100 мК) Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) от -20 °C до +250 °C (от -4 °F до +482 °F) Уровень и диапазон Плавное автоматическое и ручное масштабирование Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами Да Быстрая автоматическая смена масштаба в ручном режиме Да Минимальный диапазон (в ручном режиме) 2,5 °C Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) 5 °C Встроенная цифровая камера (видимый диапазон) Для промышленного применения, 2 мегапиксела Частота кадров Только 9 Гц Хранение данных и захват изображений Расширенная SD-система памяти Съемная SD-карта памяти 8 Гб и беспроводная SD-карта 8 Гб (при наличии) Прямая загрузка при помощи подключения к ПК через порт USB Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой Файловые форматы изображений Нерадиометрические (.bmp) или (.jpeg), или полностью радиометрические (.is2) Для файлов без радиометрических данных (.bmp и .jpg) не требуется программное обеспечение для анализа Просмотр содержимого памяти Полноразмерный просмотр и просмотр в виде миниатюр Программное обеспечение ПО SmartView®, и мобильное приложение SmartView® — программное обеспечение для подробного анализа и составления отчетов Форматы файлов, в которые можно экспортировать изображение с помощью ПО SmartView® BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF и TIFF Аккумулятор Аккумуляторы (быстросменные, перезаряжаемые) Один литий-ионный "интеллектуальный" батарейный источник питания с пятисегментным светодиодным индикатором, отображающим уровень заряда Ресурс аккумулятора Время непрерывной работы одного блока аккумуляторов составляет более 4 часов (при 50% яркости ЖК-дисплея и средней интенсивности эксплуатации) Время зарядки аккумуляторов Полная зарядка - 2,5 часа Зарядка аккумуляторов выполняется от сети переменного тока система Зарядка аккумуляторов непосредственно в тепловизоре. В комплектацию версий 9 Гц входят сетевые адаптеры переменного тока. Опциональное двухсекционное зарядное устройство для аккумуляторов (от 110 до 220 В перем. тока, 50/60 Гц) или опциональное автомобильное зарядное устройство на 12 В. Питание от сети Прибор может получать питание от сети через сетевой адаптер (от 110 до 220 В перем. тока, 50/60 Гц), который входит в комплект поставки. В комплект входит набор сетевых переходников. Функции энергосбережения Настраиваемые пользователем режимы сниженного энергопотребления и отключения питания Температурные измерения Погрешность ±2 C или 2% (при номинальной температуре 25 C, выбирается большее значение) Экранная подстройка коэффициента излучения Да (по номеру и таблице) Экранная компенсация фоновой температуры Да Цветовые палитры Стандартные палитры 6: "горячий металл", красно-синяя, высококонтрастная, желтая, цвета нагрева металла, градации серого Общие характеристики Спектральный диапазон ИК от 9 до 15 мкм (длинноволновый) Рабочая температура от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) Температура хранения от -20 °C до +50 °C (от -4 °F до 122 °F) Относительная влажность От 10 % до 95 % (без конденсации) Измерение температуры в центральной точке: Да Точечные маркеры Маркеры горячих и холодных точек Центральный прямоугольник (МИН-МАКС-СРЕД) Блок измерений фиксированного размера с темп. МИН-МАКС-СРЕД Стандарты безопасности CSA (US и CAN): C22.2 № 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (2-е издание), ISA: 82.02.01 Электромагнитная совместимость EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005 Маркировка C Tick IEC/EN 61326-1 US FCC EN61326-1; FCC, часть 5 Вибрация 2G, IEC 68-2-6 Ударопрочность 25G, IEC 68-2-29 Выдерживает падение с высоты Сконструированы таким образом, чтобы выдерживать падение с высоты 2 метров (6,5 футов) Размеры (В x Ш x Д) 28,4 см x 8,6 см x 13,5 см (11,2 дюйма x 3,4 дюйма x 5,3 дюйма) Масса (с аккумулятором) 0,726 кг (1,6 фунта) Класс защиты корпуса Класс защиты IP54 (ограниченная защита от проникновения пыли и защита от водяных брызг с любого направления) Гарантия Двухлетняя (стандартная), доступны расширенные гарантийные соглашения Рекомендуемый интервал калибровки Два года (при нормальной эксплуатации и нормальном износе) Поддерживаемые языки Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |  |
| --- | --- |