| Качество изображения |
| --- |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 0,85 мрад |
| Разрешение изображения (пиксели) | 640 × 480 (307 200 пикселей) |
| Частота кадров (при макс. разрешении изображения) | 30 Гц |
| Режимы с повышенным разрешением «SuperResolution» (Супер разрешение) и «Dynamic SuperResolutin» (Динамическое супер разрешение) | Нет |
| Необходимость режимов c вложенными окнами — дополнительные функции вложенных окон недоступны для моделей с частотой 9 Гц (указывают при размещении заказа) | Дополнение 1: разрешение 384 × 288 пикселей |
| Поле зрения (FOV) со стандартным объективом 30 мм | 32,7° × 24,0° |
| Тепловая чувствительность (тепловой эквивалент шума NETD) | < 0,04 °C при температуре объекта 30 °C (40 мK) |
| Спектральный диапазон: | от 7,5 до 14 мкм |

| Технология IR-Fusion® |
| --- |
| Режим AutoBlend™ | Да |
| Режимы отображения | Картинка в картинке, непрерывное наложение, цветовая сигнализация (выше и ниже заданной пользователем температуры) |

| Система фокусировки |
| --- |
| Автоматическая фокусировка LaserSharp® | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Ручная фокусировка | Да, касание пальца увеличивает изображение |
| Мультифокальная запись EverSharp | Да, в режиме мультифокальной записи выполняется ряд снимков при различных фокусных расстояниях, которые совмещаются в одном изображении наилучшего качества c четким отображением каждого объекта |

| Измерение температуры |
| --- |
| Диапазон | от –40 до 600 °C (от –40 до 1112 °F) |
| Погрешность | ±2 K или ±2 % |
| Функции коррекции | Коррекция излучения фона (вручную или по таблице материалов) |
|  | Коэффициент пропускания, температура окружающего воздуха, влажность (дополнительно) |  |  |

| Хранение данных и запись изображения |
| --- |
| Хранение изображения/видео | Карта памяти SDHC |
| Интерфейсы передачи изображений и данных | Поддерживаемые порты передачи данных камеры: карта SD, USB 2.0, видеовыход DVI-D (HDMI). Поток видео через GigE и RS232 |
|  | Устройства, поддерживаемые ПО SmartView®: карта SD |  |  |

| Общие технические характеристики |
| --- |
| Лазерный указатель | Да, класс лазера 2 |
| Лазерный дальномер | Нет |
| Дисплей | Сверхбольшой цветной TFT-дисплей с диагональю 5,6 дюйма, с разрешением 1280 x 800 пикселей, пригоден для работы при дневном свете |
| Геопозиционирование | Встроенный GPS-приемник для геопозиционирования |
| Цифровая камера видимого диапазона | Разрешение до 8 мегапикселей при записи изображений и видео |
| Цифровое увеличение | Цифровое увеличение до 32х |
| Текстовое аннотирование | Да |
| Голосовое аннотирование | Да |
| Аудио | Встроенный микрофон и громкоговоритель для голосовых аннотаций |
| Аналого-цифровое преобразование | 16 бит |
| Источник питания | Внешнее: 12–24 В пост. тока Аккумулятор: Стандартный литий-ионный аккумулятор для видеокамер |
| Сменные аккумуляторные интеллектуальные батареи со светодиодным индикатором | 1 шт. |
| Диапазон рабочих температур | от –25 до +55 °C (от –13 до 131 °F) |
| Диапазон температур хранения | от –40 до +70 °C (от –40 до 158 °F) |
| Влажность | Относительная влажность: от 10 до 95 % без конденсации |
| Ударопрочность | Рабочая: 25G по ГОСТ 28213-89 (IEC 68-2-27) |
| Вибростойкость | Рабочие: 2G по ГОСТ 28203-89 (IEC 68-2-6) |
| Степень защиты | IP54 |
| Эргономика | Видеокамера с возможностью записи |
| Видоискатель | Нет |
| Габариты (со стандартным объективом 1,0/20 мм) | 220 × 125 × 155 мм (8,6 × 4,9 × 6,1 дюйма) |
| Масса (со стандартным объективом 30 мм) | 1,5 кг (3,3 фунта) |
| Функции измерений (выбор) | Множественные точки измерений и исследуемые области, обнаружение горячих/холодных зон, построение изотерм, определение перепадов |
| Автоматические функции (выбор) | Фокус, изображение, уровень, диапазон, коррекция неоднородностей, распознавание типа объектива, оптимизация изображения, последовательность аварийных сигналов |
| ПО SmartView™ | Да |
| Языки интерфейса | Есть английский, русский и др |
| Гарантия | 2 года |

| Модель Название Описание Price List FLK-TiX620 30 Hz В комплект тепловизора Fluke TiX620 30 Hz входят: Аккумуляторная батарея Зарядное устройство аккумулятора и адаптер Сетевой адаптер Устройство для чтения карт памяти SD Защитная крышка объектива Ремни для ношения прибора на руке и на шее Футляр для переноски Гарантийная карта и инструкции по безопасности Сертификат калибровки Компакт-диск с руководствами по эксплуатации прибора на английском, русском и др. языках и с программным обеспечением SmartView® По запросу |  |
| --- | --- |