Характеристики: Тепловизор Fluke TiS60+  в сравнении с (Fluke TiS60)

| Основные характеристики |
| --- |
| Пространственное разрешение, IFOV | 1,86 мрад, D:S 532:1 (2,4 мрад) |
| ИК-разрешение | 320 × 240 (76 800 пикселей) |
| Поле зрения | 34,1° (Г) × 25,6° (В) (35,7 ° × 26,8 °) |
| Система фокусировки | Фиксированная |
| Минимальное фокусное расстояние | 46 см (18 дюймов) |
| Ударопрочный дисплей | Ландшафтный ЖК-дисплей с диагональю 3,5 дюйма (8,9 см), 320 × 240 |
| Эргономичность конструкции | Возможность управления одной рукой |

| Измерение температуры |
| --- |
| Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже −10 °C) | от −20 °C до 400 °C (от -20 °C до +550 °C |
| Точность | ± 2 °C или 2 % (большее из значений при номинальной температуре 25 °C) (те же) |
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0.045 °C при температуре объекта 30 °C (45 мК) ( ≤ 0,08 °C, (80 мK)) |
| Коррекция коэффициента излучения на экране | Да (по значению и по таблице) (нет) |
| Температурная компенсация отражения фона на экране | Да (Да) |
| Подстройка коэффициента передачи на экране | Нет |

| Возможность беспроводного соединения |
| --- |
| Возможность беспроводного соединения | Да, к ПК, iPhone® и iPad® (iOS 4s и более поздние версии), Android™ 4.3 и выше, а также подключение через Wi-Fi и ЛВС (при наличии) |
| Совместимость с приложением Fluke Connect™ | Да*, достаточно подключить камеру к смартфону, и сделанные снимки будут автоматически загружаться в приложение Fluke Connect для хранения и совместного использования |
| ПО Fluke Connect Assets, поставляемое по заказу | Да*, позволяет связать изображения с конкретными единицами оборудования и создавать наряды на производство работ. Можно легко сравнить разные типы измерений (механические, электрические или ИК-снимки), выполненные на одном участке |

| Технология IR Fusion® |
| --- |
| Технология IR Fusion® | Да |
| Режим AutoBlend™ | Да |
| Режим Picture-In-Picture (PIP — «картинка в картинке») | Да |
| Встроенная цифровая камера (в видимом диапазоне спектра) | 5 Мп |

| Уровень и диапазон |
| --- |
| Уровень и диапазон | Плавное автоматическое и ручное масштабирование |
| Быстрое автоматическое изменение масштаба в ручном режиме | Да |
| Минимальный диапазон (в ручном режиме) | 2,5 °C (4,5 °F) |
| Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) | 5 °C (9,0 °F) |

| Хранение данных и регистрация изображений |
| --- |
| Расширенные функции памяти | Внутренняя память 4 Гбайт и съемная карта памяти microSD до 32 Гбайт ( ло 4 Гб) |
| Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой |
| Форматы файлов изображений | Нерадиометрические BMP или JPEG либо полностью радиометрические IS2 |
| Просмотр содержимого памяти | Да |
| Программное обеспечение | ПО Fluke Connect для настольного ПК — полный набор функций для анализа и составления отчетов с доступом к системе Fluke Connect |
| Анализ и хранение радиометрических данных на ПК | Да |
| Форматы файлов, экспортируемых при помощи ПО Fluke Connect | IS2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
| Голосовые аннотации | Максимальное время записи для одного изображения — 60 секунд, возможно воспроизведение записи на камере; требуется гарнитура Bluetooth (приобретается отдельно) |
| IR-PhotoNotes | Да, 3 изображения |
| Автоматическая регистрация (температура и интервал) | Да |

| Питание от батареи |
| --- |
| Батареи (сменные, заряжаемые) | Две литий-ионные «интеллектуальные» батареи с пятисегментным светодиодным индикатором для отображения уровня заряда |
| Ресурс батареи | 4 часа непрерывного использования с одним комплектом батарей |
| Время заряда батареи | 2,5 часа до полного заряда |
| Способ заряда батареи | Зарядное устройство для двух батарей или заряд непосредственно в тепловизоре Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В) |
| Работа от сети переменного тока | Возможна работа от сети переменного тока (от 100 до 240 В, 50/60 Гц) с входящим в комплект блоком питания |
| Энергосбережение | По выбору пользователя |

| Цветопередача |
| --- |
| Стандартные палитры | 8: «Горячий металл», «Сине-красная», «Высококонтрастная», «Янтарная», «Янтарная инвертированная», «Жидкий металл», «Серая шкала», «Серая шкала инвертированная» |
| Палитры Ultra Contrast | 8: Цвет горячего металла Ultra, сине-красная Ultra, высококонтрастная Ultra, янтарная Ultra, жидкий металл Ultra, серая Ultra, серая инвертированная Ultra |

| Общие характеристики |
| --- |
| Лазерный указатель | Да |
| Частота кадров | 9 или 30 Гц |
| Цветовая индикация | Высокая температура, низкая температура, изотермы (в пределах диапазона измерений) |
| Инфракрасный спектральный диапазон | от 7,5 до 14 мкм (От 7,5 мкм до 14 мкм) |
| Рабочая температура | от −10 °C до +50 °C (от -10 °C до +50 °C ) |
| Температура хранения | от −20 °C до +50 °C (от –20 °C до +50 °C) |
| Относительная влажность | от 10 % до 95 %, без конденсации |
| Измерение температуры в центральной точке | Да |
| Температура пятна | Маркеры горячих и холодных зон |
| Задаваемые пользователем маркеры зон | 3 |
| Пользовательские рамки измерений | Расширяемый-сужаемый прямоугольник измерений |
| Жесткий кейс | Прочный жесткий кейс для переноски с внутренней мягкой сумкой, а также регулируемый ремешок |
| Стандарты безопасности | МЭК 61010-1: Категория перенапряжения II, степень загрязнения 2 |
| Электромагнитная совместимость | МЭК 61326-1: Базовая электромагнитная обстановка. CISPR 11 (Радиопомехи индустриальные): Группа 1, класс A |
| Соответствие техническим стандартам Австралии (RCM) | RCM МЭК 61326-1 (ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014) |
| Соответствие нормам Федеральной комиссии по связи США | EN61326-1; FCC часть 5, EN 55011: класс A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
| Вибрация | 2G по ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82) |
| Ударопрочность | 25G по ГОСТ 28215-89 (МЭК 68-2-29) |
| Устойчивость к падению с высоты | Выдерживает падение с высоты 2 метра (6,5 фута) |
| Габариты (В × Ш × Д) | 26,7 см × 10,1 см × 14,5 см (10,5 дюйма × 4,0 дюйма × 5,7 дюйма) |
| Масса (с батареей) | 0,72 кг (1,6 фунта) |
| Степень защиты корпуса | IP54 (ограниченная защита от пыли; защита от водяных брызг с любого направления) |
| Гарантия | Два года (стандартная) |
| Рекомендуемый интервал калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальной амортизации) |
| Поддерживаемые языки интерфейса | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |
| Соответствие требованиям директивы RoHS | Да |