| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура |  |
| Диапазон измерения температуры | -20 °C … +1200 °C |
| Точность | ± 2 °C или 2 % |
| Матрица и дисплей |  |
| Частота обновления | 9 Гц или 60 Гц (в зависмости от исполнения) |
| Тип датчика | неохлаждаемый микроболометр, 320X240 пикселей |
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0.005 °C при температуре объекта 30 °C |
| Количество пикселей | 76800 |
| Спектральный диапазон | 7.5 μm … 14 μm (длинная волна) |
| Камера видимого спектра | промышленная камера 5.0 мегапикселей |
| Инфракрасные объективы (угол обзора) |  |
| Стандартный объектив | 24 ° x 17 ° |
| Узкофокусный объектив | 12 ° x 9 ° |
| Широкофокусный объектив | 46 ° x 34 ° |
| Механизм фокусировки |  |
| LaserSharp™ auto focus | Есть |
| Пользовательская фокусировка | Есть |
| Представление изображений |  |
| Кадр в кадре | Есть |
| Полностью ИК картинка | Есть |
| Режим AutoBlend™ | Есть |
| Температурная сигнализация | Высокая и низкая температура, изотерма |
| Хранение файлов | Карта Micro SD Memory Card на 4 Гб |
| Форматы файлов | Не радиометрические (.bmp) или (.jpeg), или радиометрические (.is2) |
|  | Не требуется ПО для файлов формата .bmp и .jpg |
| Экспорт через ПО SmartView® | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, and TIFF |
| Специальные функции |  |
| Звуковые анотации | Максимум 60 секунд на 1 снимок |
| IR-PhotoNotes™ | Есть |
| Wi-Fi соединение | Есть — к ПК, iPhone®, iPad® и WiFi to LAN* |
| Запись видео | Стандартное и радиометрическое |
| Потоковое видео | Через USB к ПК, и через HDMI к HDMI экрану |
| Беспроводная система CNX | Есть |
| Компас | Есть |
| Общие сведения |  |
| Рабочая температура | -10 °C … +50 °C |
| Температура хранения | -20 °C … +50 °C без батареи |
| Относитльная влажность | 10 % … 95 % без конденсата |
| Программное обеспечение | SmartView® и SmartView Mobile App (для мобильных устройств) |
| Краш-тест | Выдерживает падение с высоты 2 метра |
| Размеры (В x Ш x Г) | 27.7 см x 12.2 см x 16.7 см |
| Вес | 1.04 кг |
| Гарантия | 2 года |