| Характеристики Fluke 983 счетчик-измеритель концентрации взвешенных частиц и пыли в воздушной среде |
| --- |
| Каналы | 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 µm |
| Частота выборки потока | 0,1куб фт/мин (2,83 л/мин), контролируется внутренним насосом |
| Режимы подсчета | Концентрация, итоговый, аудио |
| Коэффициент подсчета | 50 % для частиц 0,3 мкм; 100 % для частиц > 0,45 мкм (JIS B9921:1997) |
| Исходный подсчет | 1 единица/5 минут (на JIS B9921:1997) |
| Потери при совпадении | 5% при 2 000 000 частиц на ft3 |
| Относительная влажность | ± 7 %, 20 % - 90 %, без конденсации |
| Температура | ± 3 °C, от 10 °C до 40 °C (50 °F - 104 °F) |
| Объем памяти | 5000 записей проб (циркулирующий буфер), включающих дату, время, единицы счета, относительную влажность, температуру, объем проб, сигналы тревоги, заголовки |
| Сигналы тревоги | Подсчеты, батарея разряжается, сбой датчика |
| Время задержки | От 0 до 24 часов |
| Вход пробы | Изокинетическая проба |
| Интерфейс | RS-232 и RS-485 через RJ-45 |

| Требования к окружающей среде |
| --- |
| Для работы: | 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F), относительная влажность 20% - 90%, без конденсации |
| Для хранения: | -10 °C - 50 °C (14 °F - 122 °F), относительная влажность до 90%,без конденсации |

| Механические и общие характеристики |
| --- |
| Размер | 11,43 см x 20,96 см x 5,72 см (4,5 дюймов x 8,25 дюймов x 2,25 дюймов) Размеры (Ш x Д x Г) |
| Вес | 1,0 кг (2,2 фунта) |
| Питание | Адаптер перем. тока, 12 В пост. тока при 2.5A, 90 - 250 В перем. тока, 50 - 60 Гц |
| Аккумулятор | Аккумулятор: NiMH, 4,8В при 4.5 Ач; сменный |
| Ресурс аккумулятора | 8 часов |
| Время зарядки | 2 часа |
| Калибровка | Частицы PSL в воздухе (в соответствии с требованиями Национального института стандартов и технологии (США)) |