| Общее характеристики тестер кааб. сетей модель OneTouch AT Network Assistant |
| --- |
| Габариты (с модулем и элементом питания) | 10,3 x 5,3 x 2,9 дюйма (26,2 x 13,5 x 7,3 см) |
| Вес (с модулем и элементом питания) | 3,5 фунта (1,6 кг) |
| Дисплей | 5,7 дюймов (14,5 см) LCD с сенсорным проекционно-емкостным экраном 480 x 640 пикселей |
| Адаптер переменного тока | Вход: 100-240 В переменного тока , 50-60 Гц, 1,0 A Выход: +15 В постоянного тока, 2,0 A |
| Тип батареек: | Блок литиево-ионных батарей, 7,2 В |
| Время работы от батарей | Приблизительно 3–4 ч в зависимости от типа использования Зарядка в течение 4 ч от 10% емкости до 90% емкости при выключенном приборе |
| Память | Внутренний источник: 2 Гб для системных и пользовательских файлов SD-карта: 4 Гб, марка и модель выбраны для оптимальной производительности Порт USB 2,0 типа А: для применения с запоминающими устройствами с разъемом USB |

| Сетевые порты |
| --- |
| Сетевые порты | Два RJ-45 10/100/1000BASE-T Ethernet Два сменных 100BASE-FX/1000BASE-X Ethernet малого форм-фактора (SFP) |
| Порт управления | Один RJ-45 10/100BASE-T Ethernet |
| Поддерживаемые сетевые стандарты | IEEE 10BASE-T, IEEE 100BASE-T, IEEE 1000BASE-T, IEEE 100BASE-FX, IEEE 1000BASE-X |
| Используемые стандартные базы данных и RFC | 1213, 1231, 1239, 1285, 1493, 1512, 1513, 1643, 1757, 1759, 2021, 2108, 2115, 2127, 2233, 2495, 2515, 2558, 2618, 2737, 2790, 2819, 3592, 3895, 3896, 4188, 4502. |
| Не для подключения к телефонным сетям | Анализатор OneTouch AT НЕ предназначен для подключения к телефонной сети. Анализатор OneTouch AT НЕ предназначен для подключения к линии ISDN. Подключайте телефонную сеть или линию ISDN только через модемное устройство в компьютерной сети, которое соответствуют требованиям регулирующих ведомств. |

| Wi-Fi адаптер |
| --- |
| Скорость передачи данных | 802.11a: 6/9/12/24/36/48/54 Мбит/с 802.11b: 1/2/5,5/11 Мбит/с 802.11g: 6/9/12/24/36/48/54 Мбит/с 802.11n (20 МГц): MCS0-23, до 216 Мбит/с 802.11n (40 МГц): MCS0-23, до 450 Мбит/с |
| Рабочая частота | Около 2,412-2,484 ГГц (промышленный, научный и медицинский диапазон) Около 5,170-5,825 ГГц |
| Безопасность | 64/128-разрядный ключ WEP, WPA, WPA2, 802.1Х |
| Выходная мощность передачи (допуск ±2 дБм, максимальная мощность зависит от канала и правил в отдельных странах) | 802.11a: 12 дБм ± 2 дБм @ 54 Мбит/с 802.11b: 17 дБм ± 2 дБм @ 11 Мбит/с 802.11g: 16 дБм ± 2 дБм @ 54 Мбит/с 802.11gn HT20: 16 дБм ± 2 дБм @ MCS0 802.11gn HT20: 15 дБм ± 2 дБм @ MCS7 802.11gn HT40: 15 дБм ± 2 дБм @ MCS0 802.11gn HT40: 14 дБм ± 2 дБм @ MCS7 802.11an HT20: 15 дБм ± 2 дБм @ MCS0 802.11an HT20: 12 дБм ± 2 дБм @ MCS7 802.11an HT40: 14 дБм ± 2 дБм @ MCS0 802.11an HT40: 11 дБм ± 2 дБм @ MCS7 |
| Чувствительность приема (допуск ±2 дБм) | 802.11a: - 81 дБм ± 2 дБм @ 54 Мбит/с 802.11b: - 92 дБм ± 2 дБм @ 11 Мбит/с 802.11g: - 82 дБм ± 2 дБм @ 54 Мбит/с 802.11gn HT20: -79 дБм ± 2 дБм @ MCS7 802.11gn HT40: -76 дБм ± 2 дБм @ MCS7 802.11an HT20: -78 дБм ± 2 дБм @ MCS7 802.11an HT40: -74 дБм ± 2 дБм @ MCS7 |
| Потребляемая мощность (типичная) | Передача: 80 мА Прием: 350 мА |

| Антенны Wi-Fi |
| --- |
| Внутренние антенны Wi-Fi | Three internal 2,4 GHz, 1,1 dBi peak, 5 GHz, 3,2 dBi peak antennas supporting 3x3 MIMO technology |
| Внешняя направленная антенна | Антенна, диапазон частоты 2,4–2,5 и 4,9–5,9 ГГц. Минимальное усиление: пик 5,0 дБи в диапазоне 2,4 ГГц и пик 7,0 дБи в диапазоне 5 ГГц. |
| Коннектор внешней антенны (порт внешней антенны работает только на прием, без передачи) | Обратный SMA |

| Экология и нормативные положения |
| --- |
| Рабочие температуры | От 32 °F до 122 °F (от 0 °C до 50 °C) |
| Температура зарядки батареи | От 32 °F до 104 °F (от 0 °C до 40 °C) |
| Температура хранения | От -40 ºF до 160 ºF (от -40 ºС до 71 ºС) От -4 °F до 122 °F (-20 °C до 50 °C) на временные отрезки длиной более 1 недели |
| Относительная рабочая влажность (% без конденсации) | От 5 % до 45 % при температуре от 32 °F до 122 °F (от 0 °C до 50 °C) От 5 % до 75 % при температуре от 32 °F до 104 °F (от 0 °C до 40 °C) От 5 % до 95 % при температуре от 32 °F до 86 °F (от 0 °C до 30 °C) |
| Ударные нагрузки и вибрация | Соответствует требованиям MIL-PRF-28800F для оборудования класса 3 |
| Безопасность | CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04, IEC 61010-1:2001 |
| Рабочая высота над уровнем моря | 13 123 футов (4 000 м), 10 500 футов (3 200 м) с адаптером переменного тока |
| Высота над уровнем моря при хранении | 39 370 футов (12 000 м) |
| Степень загрязнения | 2 |
| Электромагнитная совместимость | RU 61326-1:2006 |

| Кабели |
| --- |
| Типы кабелей | 100 Ω Кабели LAN из неэкранированной витой пары (UTP) 100 Ω Кабели LAN из экранированной витой пары (SeTP) Категория TIA 3, 4, 5, 5e и 6. Класс ISO C, D, E и F. |
| Измерение длины кабеля | Измеряемая длина кабелей составляет от 3 футов (1 метра) до 656 футов (200 метров). Точность: ± 6 футов (± 2 м) или 5%, в зависимости от того, что больше. Измерение длины базируется на номинальной скорости распространения сигнала (NVP) кабеля Cat 5e. |

| Установки |
| --- |
| Проводная | Скоростная, дуплекс, PoE, 802.1X, IPv4 адрес, IPv6 адрес, MAC адрес (порт A может быть изменен пользователем), VLAN |
| Wi-Fi | Диапазон (2,4 и/или 5 Ггц), авторизация по умолчанию, сканирование или соединение, SSID, защита, IPv4 адрес, IPv6 адрес, MAC адрес (Wi-Fi адаптер может менять пользователем) |
| SNMP | v1, v2, v3 |
| Порт управления | IPv4 адрес |
| Язык (интерфейс пользователя) | китайский (упрощенный), английский, французский, немецкий, японский, португальский, русский, испанский |

| Тесты сети |
| --- |
| Инфраструктура | Инструмент OneTouch, кабель, PoE, анализ Wi-Fi, ближайший коммутатор, подключение Wi-Fi, шлюз, DHCP сервер, DNS сервер, обнаружение |
| Службы | Ping (ICMP), подключение (TCP), Veri-Fi™, веб (HTTP), файл (FTP), многоадресность (IGMP), видео (RTSP), электронная почта (SMTP) |

| Инструменты для тестирования |
| --- |
| Захват | Подключение (порт А, А и В, последовательное) Фильтр (MAC, VLAN, IP адрес, порт, IPv6) Размер файла (от 1 МБ до 2 ГБ) Размер разделения кадра (от 64 Б до 1518 Б) Последовательная скорость/дуплекс (10/100/1000 Мбит/с, полная/половина) |
| Браузер | Полный/мобильный, прокси вкл/выкл |
| Telnet/SSH | Имя пользователя/пароль (для SSH) |
| Тональный генератор | IntelliTone™, аналоговый 400 Гц, аналоговый 1 кГц |
| Мигание порта коммутатора | 1 с, 2 с, 3 с |
| FiberInspector™/Веб-камера | реальное время, пауза, масштаб (для волокна), сохранить |

| Средства файлов |
| --- |
| Профили (Profiles) | Сохранить, удалить, переименовать, экспортировать, импортировать, загрузить |
| Авторизация AP | Сохранить, удалить, переименовать, экспортировать, импортировать, загрузить |
| Отчеты | Сохранить, удалить, переименовать, экспортировать, импортировать, просмотр |
| Экраны | Сохранить, удалить, переименовать, экспортировать, импортировать, просмотр |

| Сертификаты и соответствия |
| --- |
|  | Conformite Europeene. Соответствует требованиям Европейского Союза и Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA). |
|  | Упомянуто в перечне Канадской Ассоциации Стандартов |
|  | Соответствует определенным Австралийским стандартам |