Технические характеристики осциллографов серии Fluke 190-II

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
|  | Fluke 190-104 | Fluke 190-204 |
| Основные характеристики | Полоса пропускания | 100 MГц | 200 MГц |
|  | Максимальная частота выборки реального времени | 1.25 Гвыб/с | 2.5 Гвыб/с |
|  | Входы | 4 |
|  | Независимые плавающие входы | Допустимое напряжение до 1000 В |
|  | Горизонтальная развертка | 5 нс/дел … 2 мин/дел |
|  | Чувствительность входов | 2 мВ/дел … 100 В/дел |
|  | Режимы развертки | автоколебательный, однократный, по фронту, задержанный, от видеосигнала, connect-and-View™, событийный |
|  | Регистрация аномалий | до 8 нс |
|  | Измерения | Курсорные | 7 |
|  |  | Автоматические | 30 |
|  | Максимальная длина записи | В режиме ScopeRecord | 27,500 точек на вход |
|  |  | В режиме Scope | 10,000 точек на вход |
|  | Память | Экранов + уставок | 15 |
|  |  | Повторов + уставок | 2 |
|  | Дисплей | Полноцветный LCD 153 мм высокой скоростью обновления |
|  | Послесвечение | Цифровое послесвечение, как в аналоговом осциллографе |
|  | Эталонная осциллограмма | Эталонная осциллограмма для визуальных сравнений и автоматической проверки на соответствие шаблону |
| Эксплуатационные параметры | Рабочая температура | Исключая аккумуляторы | 0 … 40 °C |
|  |  | Включая аккумуляторы | 0 … 40 °C |
|  | Температура хранения | –20 … +60 °C |
|  | Высота над уровнем моря при эксплуатации | До 2000 м для CAT IV 600 V, CAT III 1000 V; до 3000 м для CAT III 600 V, CAT II 1000 V |
| Стандарты безопасности | Категория безопасности | 1,000V CAT III/600V CAT IV (EN61010-1) |
| Механические и общие характеристики | Габариты | 270 × 190 × 70 мм |
|  | Вес | 2.2 кг |
|  | Гарантия | 3 года на прибор, 1 год на аксессуары |
|  | Время работы батареи | Li-Ion | До 7 часов |
|  | Интерфейс | Изолированный USB порт для устройств памяти и подключения к ПК |