| Технические характеристики |
| --- |
| ИК-разрешение (размер FPA) | 160 x 120 FPA, неохлаждаемый микроболометр |
| Спектральный диапазон | 7,5 мкм - 14 мкм (длинноволновый) |
| Частота кадров | 9 или 30 Гц ( Fluke TiR105 – 9Гц) |
| NETD (тепловая чувствительность) | ≤0,10 °C при температуре объекта 30 °C (100 мК) |
| Поле зрения (FOV) | 22,5° (Г) x 31° (В) |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 3,39 мрад |
| Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) | от -20 °C до 250 °C (от -4 °F до 482 °F) |
| Погрешность измерения температуры | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) |
| Механизм фокусировки | Без настройки фокуса от 1,2 м и более |
| Технология IR-Fusion® | PIP (от 1,2 м (4 фута) до 4,6 м (15 фута)), ПОЛНОЕ ИК, ПОЛНОЕ ВИДИМОЕ |
| Цветовая индикация | — |
| Стандартные палитры | Сине-красная, горячий металл, серая, желтая |
| Палитры Ultra Contrast™ | — |
| Маркеры горячих/холодных участков | — |
| Пользовательские маркеры областей | Только в SmartView® |
| Центральная точка | Да |
| Центральный прямоугольник (мин./средн./макс.) | — |
| Регулировка уровня и интервала | Ручная или автоматическая |
| Минимальный интервал (в автоматическом режиме) | 5 °C (2.5 °C модель Fluke TiR105) |
| Минимальный интервал (в ручном режиме) | 2,5 °C (2.0 °C модель Fluke TiR105) |
| Минимальное расстояние ИК-фокусировки | 122 см (48") |
| Вес | 0,726 кг |
| Габариты | 28,4 x 8,6 x 13,5 см |
| ЖК-дисплей | Диагональ 3,5" (книжная ориентация) |
| Камера видимого диапазона | Для промышленного применения, 2 мегапиксела |
| Минимальный параллакс | ~122 см (48") |
| Система аннотаций IR-PhotoNotes™ | — |
| Лазерный указатель | Да |
| Фонарик | Да |
| Электронный компас | — |
| Коррекция коэффициента излучения | Да |
| Коррекция пропускания | — |
| Компенсация (отраженного) фона | Да |
| Голосовые комментарии (аудио) | — |
| Несколько режимов вывода видео | — |
| Несколько режимов видеозаписи (AVI с кодированием MPEG) | — |
| Несколько режимов видеозаписи (радиометрический IS3) | — |
| Просмотр содержимого памяти | Просмотр эскизов |
| Батарея (быстросменная, перезаряжаемая) | 1 шт. |
| Время автономной работы | Более 4 часов (от каждой батареи)* |
| Внешнее зарядное устройство | Под заказ (аксессуар) |
| Блок питания для зарядки батарей | Да |
| Ударопрочность | 2 м |
| Степень защиты IP (IEC 60529) | IP 54 |
| Рекомендуемый интервал калибровки | 2 года |
| Многофункциональное устройство для чтения карт памяти | — |
| Объем памяти | Карта памяти SD, 2 ГБ |
| Возможность прямой загрузки | Загрузка в ПК через порт мини-USB |
| Диапазон рабочих температур | от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) |
| Диапазон температур хранения | от -20 °C до +50 °C (от -4 °F до 122 °F) |
| Допустимая влажность при работе | Для работы и хранения: от 10 до 95 %, без конденсации |
| Вибро- и ударостойкость | 2G, IEC 68-2-26 и 25G, IEC 68-2-29 |
| Стандарты безопасности | CSA (US и CAN): C22.2 № 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (2-е издание), ISA: 82.02.01 |
| Маркировка C Tick | IEC/EN 61326-1 |
| Защищенность от электромагнитных помех (EMI), защищенность от радиопомех (RFI), электромагнитная совместимость (EMC) | EN61326-1; FCC, часть 5 |
| Руководство пользователя | Английский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), корейский, немецкий, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский, японский |
| Стандартный гарантийный срок | 2 года |
| Расширенная гарантия и планы обслуживания | Да |
| * При 50%-ной яркости ЖК-экрана |