| Технические характеристики : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность измерений |
| Напряжение | 5…1500В(UL-N) (скз) | 10мВ | ±(0,2%) |
|  | 20…2600(UL-L) (скз) | 100мВ |  |
| Ток | 3 … 6000 A (при использовании клещей А 1227 из основного комплекта поставки) | 0,1 А | ±(0,25%) |
| Частота | 10,00 … 70,00 Гц | 2 мГц | ±10мГц |
| Мощность (активная, реактивная, полная) [Вт, Вар,ВА] | 0,000 к … 9,999 М | 4 цифры | ±0,02 |
| Коэффициент мощности, | -1,00…1,00 | 0,01 | ±0,02 |
| Cos φ | 0.00…1.00 | 0.01 | ±0,02 |
| Гармоники напряжения и тока (до 50-й) | Uhn < 3 % UN | 10 мВ | 0,15 % UN |
|  | 3 % UN <Uhn < 20 % UN |  | 0,5% Uhn |
|  | Ihn < 10 % IN |  | 0,15 % IN |
|  | 10 % IN <Ihn < 100 % IN |  | 0,5% Ihn |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривых тока и напряжения (THD) | 0% UN<THDU<100% UN | 0.1% | ±0,3 |
|  | 0%IN <THDI<100% IN |  | ±0,6 |
|  | 100%IN <THDI<200% IN |  | ±1,5 |
| Провалы и перенапряжения |
| Значение напряжения провала/перенапряжения | 20…1500В | 10мВ | 0,50% |
| Длительность |  |  |  |
|  | 30мс…70 дней | 1мс | ±20мс |
| Коэффициент несимметрии по прямой и обратной последовательности | 0,0…17% | 0,10% | ±1% |
| Кратковременная и длительная доза фликера | 0,4…4 | 0,001 | ±5% |
| Интервал усреднения | От 1с до 3600с |
| Частота дискретизации | 5120 Гц |
| Подключение к ПК | RS 232, USB |
| Дисплей | ЖК экран с подсветкой, 320 x 200 пикс. |
| Память | 8 МБ, энергонезависимая |
| Питание | 230 В или 6x1,2 В NiCd / NiMh аккум. батарей AA |
| Категория перенапряжения | 1000 В /CAT III; 600 В /CAT IV |
| Класс защиты | Двойная изоляция |
| Вес, размеры | 0,65 кг; 220х115х90мм |
| UN – среднеквадратическое значение напряжения ;Uhn – измеренное значение n-ой гармонической составляющей напряжения |
| IN- среднеквадратическое значение тока; Ihn – измеренное значение n-ой гармонической составляющей тока |