| Сравнение приборов: MI 3102H BT EurotestXE 2,5 кВ , MI 3102H EurotestXE 2,5 кВ, MI 3102H CL EurotestXE 2,5 кВ |  |
| --- | --- |

|  | MI 3102H BT EurotestXE 2,5 кВ MI 3102H EurotestXE 2,5 кВ MI 3102H CL EurotestXE 2,5 кВ ИЗОЛЯЦИЯ Сопротивление изоляции + + — Измер. напряжение от 50В до 1000В пост.тока + Сопротивление изоляции Измер. напряжение от 50В до 2500В пост.тока + 50...2500В НЕПРЕРЫВНОСТЬ ЗАЩИТНОГО ПРОВОДНИКА Сопротивление защитного проводника; автоматическая смена полярности; испытательный ток > 200 мА + + — Сопротивление защитного проводника; непрерывное измерение без смены полярности; малый испытательный ток ≥ 7 мА + + — ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛИНИИ Полное сопротивление линии, расчет предполагаемого тока КЗ + + — ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТУРА Полное сопротивление контура, расчет предполагаемого тока КЗ + + — ТЕСТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ УЗО Напряжение прикосновения (без отключения УЗО) + + — Сопротивление контура без отключения УЗО + + — Время срабатывания УЗО + + — Ток срабатывания УЗО + + — Автоматическое тестирование УЗО (AUTOTEST) + + — Тестирование УЗО типа B — — — СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 3-проводный метод + + — 3-проводный метод с использованием одних клещей — — — Метод двух клещей опция - Удельное сопротивление грунта с использованием ρ-адаптера опция - AUTO SEQUENCE (автопоследовательность) - Автоматическая процедура тестирования + — — МЕДИЦИНСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ Функция IMD — — — ЛЮКСМЕТР Опция Освещенность опция Опция РАЗНОЕ Тестирование варистора (напряжение пробоя) — — — Измерение сетевого напряжения + + — Измерение истинного среднеквадратического значения тока ИСКЗ (0,2 мA…20 A) с помощью клещей опция Опция Измерение частоты + + — Проверка наличия опасной ситуации в приборе (РЕ-мониторинг) + + — Проверка правильности подключения + + — Проверка правильности чередования фаз + + — Поиск кабелей, скрытой проводки -- Встроенная клавиатура -- USB- порт + + — RS232- порт + + — Дополнительные принадлежности Щуп «Commander» с вилкой Шуко + Опция Щуп «Commander» с наконечником опция + Программное обеспечение — + — Адаптер для измерения полного сопротивления - - Токовые клещи опция Опция Цена 69500 руб. Договорная Договорная |
| --- | --- |