| аналы | 2 |
| --- | --- |
|  | 8 В / 10 A | 60 В / 1 A |
| Выход DC (точность измерения указана для работы при температурах от 0℃ до 40℃) |
| По напряжению | 0 ～ +8 В | 0 ～ +60 В |
| По току | 0 ～ 10 A | 0 ～ 1 A |
| OVP | 0,1 В ～ 8,8 В | 0,1 В ～ 44 В |
| OCP | 0,1 A ～ 10,5 A | 0,1 В ～ 1,1 A |
| Величина регулировки нагрузки ±(процент результата + погрешность) |
| По напряжению | < 0.01%+2 мВ |
| По току | <0.01%+250 мкА |
| Величина линейного регулирования ±(процент результата + погрешность) |
| По напряжению | <0.01%+2 мВ |
| По току | <0.01%+250 мкА |
| Пульсации и шум (от 20 Гц до 20 МГц) |
| По напряжению в нормальном режиме | < 350 мкВскз / 2 мВpp |
| По току в нормальном режиме | < 2 мАскз |
| Ежегодная погрешность (25℃±5℃) ±(процент результата + погрешность) |
| Программирование | По напряжению | 8V/10A：<0.05%+10мВ 60V/1A：<0.1%+25 мВ |
|  | По току | 0.2%+10 мА |
| Считывание | По напряжению | 8V/10A：0.05%+5мВ 60V/1A：<0.1%+25 мВ |
|  | По току | 0.15% + 10 мА |
| Разрешение |
| Программирование | По напряжению | 8V/10A：1mV 60V/1A：10 mV |
|  | По току | 8V/10A：1mA 60V/1A：0.1 mA |
| Считывание | По напряжению | 60V/1A：1mV 8V/10A：1 mV |
|  | По току | 60V/1A：0.1mA 8V/10A：1 mA |
| Отображение | По напряжению | 60V/1A：10mV 8V/10A：1 mV |
|  | По току | 60V/1A：0.1mA 8V/10A：1 mA |
| Время обработки команд | <100 мс |
| Температурный коэффициент на ℃ (процент результата + погрешность) |
| По напряжению | 0.01%+3 мВ |
| По току | 0.02%+3 мА |
| Стабильность ±(процент результата + погрешность) |
| По напряжению | 0.02% + 1 мВ |
| По току | 0.1% + 1 мА |
| Защита от перегрузки |
| Погрешность ±(процент результата + погрешность) | 0.5%+0.5 V / 0.5%+0.5 A |
| Время активации | 1.5 ms (OVP≥ 3 V) <10ms (OVP<3V and OCP) |
| Общие характеристики |
| Интерфейсы | USB Device, USB Host, LAN, RS232, Digital IO, USB-GPIB (опц.) |
| Питание | AC Input (от 50 Гц до 60 Гц) 100 В AC+10%, 115 В AC+10% 230 В AC+10% (макс. 250 В AC) |
| Габариты | 239 × 157 × 418 мм |
| Вес | 10 кг |