| Характеристики RIGOL DP811 | Значения |
| --- | --- |
| Количество каналов | 1 |
| Выходное напряжение / ток | Канал 1: 0...8 В / 0...10 А Канал 2: 0...60 В / 0...1 А |
| Нестабильность, вызванная изменением нагрузки | Напряжение | <0,01%+2 мВ |
|  | Ток | <0,01%+250 мкА |
| Нестабильность, вызванная изменением сетевого напряжения | Напряжение | <0,01%+2 мВ |
|  | Ток | <0,01%+250 мкА |
| Пульсации+шум (20 Гц...20 МГц) | Напряжение | <350 мкВскз/2 мВпик-пик |
|  | Ток | <2 мАскз |
| Ежегодная погрешность (25° ±5°C ) | Программирование | Напряжение | 0,1% + 25 мВ ( Канал 1) 0.05% +10 мВ (Канал 2) |
|  |  | Ток | 0,2% + 10 мА |
|  | Считывание | Напряжение | 0,1% + 25 мВ ( Канал 1) 0.05% +10 мВ (Канал 2) |
|  |  | Ток | 0,15% + 10 мА |
| Разрешение | Программирование | Напряжение | 0,1% + 25 мВ ( Канал 1) 0.05% +10 мВ (Канал 2) |
|  |  | Ток | 0,2% + 10 мА |
|  | Считывание | Напряжение | 0,1% + 25 мВ ( Канал 1) 0.05% +10 мВ (Канал 2) |
|  |  | Ток | 0,15% + 10 мА |
|  | Отображение | Напряжение | Канал 1 и 2 - 10 мВ ( 1мВ - опция) |
|  |  | Ток | Канал 1: 1 мА (0,1 мА - опция) Канал 2: 10 мА (1 мА - опция) |
| Время установления | 50 мкс |
| Время отработки команд | 118 мс |
| Температурный коэффициент на °C | Напряжение | 0,01 %+3 мВ |
|  | Ток | 0,02%+ 3 мA |
| Стабильность (8 часов) | Напряжение | 0,02%+1 мВ |
|  | Ток | 0,1%+1 мА |
| Защита по напряжению OVP/ по току OCP | Диапазон | Канал 1: 10 мВ...8,8 В / 10 мА...10,5 A Канал 2: 10 мВ...66 В / 10 мА...1,1 A |
|  | Точность | 0,5%+0,5 В / 0,5%+0,5 A |
| Интерфейсы | USB Device, USB Host Опция: GPIB, LAN, RS-232, цифровой порт Digital I/O |
| Весогабаритные параметры | Габаритные размеры | 239 мм(W) x 157 мм(H) x 418 мм(D) |
|  | Вес | 10,3 кг |
| Питание | переменный ток (50 Гц...60 Гц) 100 В±10%, 115 В±10% 220 В±10%, 230 В±10% (макс 250 ВAC) |