Серия RIGOL DHO900- (S).     Технические характеристики

Осциллограф

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Полоса пропускания | 250 MГц |
| Режим дискретизации | Реальное время |
| Количество каналов | 4 аналоговых + 16 цифровых (опция) |
| Минимальная детектируемая длительность импульса | Цифровые каналы (опция): 5 нс |
| Регистрация | Режим | Обычный Пиковый детектор 1,6 нс (аналоговые каналы) Усреднение (2, 4, 8, 16…65536 выборок) Режим UltraAcquire: захват 1000000 осц/сек |
|  | Макс. дискретизация (реальное время) | Аналоговые каналы:1,25 Гвыб/сек (625 Мвыб/сек - 2 канала, 312,5 Мвыб/сек - 4 канала) |
| Параметры вертикальной системы | Связь по входу | открытый, закрытый, земля |
|  | Входной импеданс | Аналоговые каналы: 1 MΩ±1% ¦¦ 15 пФ ±3 пФ Цифровые каналы (опция): около 101 кΩ ¦¦ 8 пФ |
|  | Учет ослабления пробников | 0.001X, 0.002X, 0.005X, 0.01X, 0.02X, 0.05X, 0.1X, 0.2X, 0.5X, 1X, 2X, 5X, 10X, 15X, 20X, 50X, 100X, 150X, 200X, 500X, 1000X, 1500X, 2000X, 5000X, 10000X, 15000X, 20000X, 50000X |
|  | Максимальное входное напряжение | Аналоговые каналы: 300 Вскз CAT I, 400 Вп-п (DC+Впик) Цифровые каналы (опция): 40 Вскз CAT I Переходное перенапряжение 800 Вп-п |
|  | Вертикальное разрешение | Аналоговые каналы: 12 бит Цифровые каналы (опция): 1 бит |
|  | Аналоговые каналы |
|  | Вертикальное отклонение | 200 мкВ/дел ~ 10 В/дел |
|  | Диапазон смещения | ±0,5 В (<500 мкВ/дел) ±1 В (500 мкВ/дел ~ 65 мВ/дел) ±8 В (65 мВ/дел ~ 270 мВ/дел) ±20 В (270 мкВ/дел ~ 2.75 В/дел) ±100 В (2.75 В/дел ~ 10 В/дел ) |
|  | Динамический диапазон | ±4 дел (12 бит) |
|  | Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, полный диапазон |
|  | Время нарастания | ≤1,4 нс (типичное) |
|  | Погрешность коэф.усиления | ≤5 мВ: ±2% от полной шкалы (типичное) >5 мВ: ±1% от полной шкалы (типичное) |
|  | Погрешность смещения | ≤200 мВ/дел: ±0,1 дел ±2 мВ ±1,5% смещения >200 мВ/дел: ±0,1 дел ±2 мВ ±1% смещения |
|  | Изоляция между каналами | ≥100:1 |
|  | Цифровые каналы (опция) |
|  | Пороги | 2 группы (D0 ~ D7, D8 ~ D15) |
|  | Уровень порогов | TTL (1,4 В) 5,0 В CMOS (+2,5 В); 3,3 В CMOS (+1,65 В) 2,5 В CMOS (+1,25 В); 1,8 В CMOS (+0,9 В) ECL (-1,3 В) PECL (+3,7 В) LVDS (+1,2 В) 0 В Настраиваемые пользователем |
|  | Диапазон значений порогов | ±15 В с шагом 10 мВ |
|  | Погрешность установки порога | ±(100 мВ + 3% от установленного значения) |
|  | Макс. динамический диапазон | ±10 В + значение порога |
|  | Мин. размах напряжения | 500 мВп-п |
| Параметры горизонтальной системы | Скорость захвата осциллограмм | 30000 осц./сек в векторном режиме 1000000 осц./сек в режиме UltraAcquire |
|  | Интерполяция | (sin x)/x |
|  | Глубина записи | 50 М точек (25 М точек - 2 канала, 10 М точек - 4 канала) |
|  | Коэффициент развертки | 2 нс/дел ~ 500 с/дел, точная |
|  | Погрешность временной базы | ≤±25 ppm ± 5 ppm/год |
|  | Максимальная задержка | Пред-запуск: - 5 дел Пост-запуск: 1 с или 100 дел (что больше) |
|  | Режимы | Y-T, X-Y, самописец (≥50 мс/дел), SCAN (≥200 мс/дел) |

Измерения

| Измерения | Курсорные | Количество курсоров | 2 пары XY курсоров |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Режимы | ручной (ΔY, ΔX, 1/ΔX) отслеживания автоизмерения |
|  |  | Измерения в X-Y режиме | X = Канал 1, Y = Канал 2 |
|  | Автоматические | Количество автоизмерений | 41 тип с отображением 10 одновременно |
|  |  | Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), цифровые каналы (D0 ~ D15), результат математической обработки (Math1 ~ Math4) |
|  |  | Окно измерений | основное, ZOOM |
|  |  | Режим "Все измерения" | Отображение 33 измерений (вертикальные и горизонтальные) |
|  |  | Вертикальные | Vmax, Vmin, Vpp, Vtop, Vbase, Vamp, Vupper, Vmid, Vlower, Vavg, VRMS, Per. VRMS, Overshoot, Preshoot, Area, Period Area |
|  |  | Горизонтальные | Period, Frequency, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Positive Pulse Count, Negative Pulse Count, Rising Edge,Count, Falling Edge Count, Tvmax, Tvmin, +Slew Rate,-Slew Rate |
|  |  | Другие | Delay(A↑-B↑), Delay(A↑-B↓), Delay(A↓-B↑), Delay(A↓-B↓), Phase(A↑-B↑), Phase(A↑-B↓), Phase(A↓-B↑), Phase(A↓-B↓) |
| Математические операции | Количество отображаемых одновременно | 4 |
|  | Операции | A+B, A-B, A×B, A/B, FFT, A&&B, A¦¦B, A^B, !A, Intg, Diff, Sqrt, Lg, Ln, Exp, Abs, AX+B, LowPass, HighPass, BandPass, BandStop |
|  | Цветовая градация | Поддерживается в математических операциях, в т.ч. БПФ |
|  | БПФ (FFT) | Макс. длина | 1 М точек |
|  |  | Тип окна | прямоугольник, Hanning, Blackman, Hamming, Flat Top, треугольник |
|  |  | Представление | полный дисплей, половина дисплея |
|  |  | Поиск пиков | макс. 15 пиков |
| Поиск и навигация | Тип | фронт, импульс |
|  | Отображение | таблица событий с сохранением во внутреннюю память или USB-носитель |
|  | Источник | любой аналоговый канал |
|  | Типы | Навигация по времени: переход к полученным формам сигналов во временном порядке. Навигация по событиям: используются кнопки навигации для прокрутки результатов поиска событий и перехода к указанному событию. Навигация по кадру: переход к указанному сегменту кадра в режиме Ultra Acquire. |
| Анализ осциллограмм | Pass / Fail | Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) |
|  | Запись осциллограмм | Анализ | Поддержка воспроизведения кадр за кадром или непрерывного воспроизведения; возможность вычисления, измерения и декодирования воспроизводимых сигналов |
|  |  | Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) |
|  | Гистограмма | Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), результат автоизмерений |
|  |  | Тип | горизонтальные, вертикальные, измерение |
|  |  | Измерение | Статистика: сумма, пик, максимальное, минимальное, размах Гистограмма: среднее, медиана, режим, ширина интервала (bin width), Sigma, XScale |
|  |  | Режим | во всех режимах, кроме ZOOM, XY, ROLL |
|  | Цветовая градация | Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) |
|  |  | Темы | температура, интенсивность |
|  |  | Режим | во всех режимах |
| Декодирование | Стандартно | Параллельно, RS232/UART, I2C, SPI, LIN, CAN |

Система запуска

| Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), цифровые каналы (D0 ~ D15) |
| --- | --- |
| Режим запуска | Авто, обычный, одиночный |
| Тип связи | AC, DC, ФВЧ (120 кГц, внутренний запуск), ФНЧ (120 кГц, внутренний запуск) |
| Шумовая режекция | Вкл / Выкл |
| Блокировка уровня запуска | 8 нс ~ 10 с |
| Полоса запуска | аналоговая полоса осциллографа |
| Чувствительность триггера | Внутренний ≥50 мВ/дел: 0,5 деления; 0,7 дел (с включенной шумовой режекцией) |
| Диапазон уровня запуска | ±4.5 делений от центра экрана |
| Типы запуска | запуск по фронту, длительности импульса, скорости нарастания, видео, шаблону, длительности события, истечению времени, ранту, окну, задержке, установке / удержанию, N фронту, RS-232/UART, I²C, SPI, CAN, LIN |
| Запуск по фронту | Тип фронта | нарастающий, спадающий, нарастающий & спадающий |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), цифровые каналы (D0 ~ D15) |
| Запуск по длительности импульса | Условие запуска | положительная полярность импульса: >, <, = отрицательная полярность импульса: >, <, = |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), цифровые каналы (D0 ~ D15) |
| Запуск по скорости нарастания | Условие запуска | положительная или отрицательная полярность: >, <, внутри диапазона <> |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) |
| Запуск по видеосигналу | Система | NTSC, PAL и SECAM |
|  | Стандарт | 480p/60Hz, 576p/50Hz, 720p/60Hz, 720p/50Hz, 720p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/24Hz, 1080p/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/30Hz, 1080p/25Hz, 1080p/24Hz, 1080i/60Hz, 1080i/50Hz |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) |
| Запуск по шаблону | Установка шаблона | H, L, X, нарастающий фронт, спадающий фронт |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), цифровые каналы (D0 ~ D15) |
| Запуск по длительности события | Установка | H, L, X |  |
|  | Условие запуска | >, <, внутри интервала<>, вне интервала >< |  |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), цифровые каналы (D0 ~ D15) |
| Запуск по истечении времени (TimeOut) | Тип фронта | нарастающий, спадающий, нарастающий & спадающий |  |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), цифровые каналы (D0 ~ D15) |
| Запуск по ранту | Условие | прохождение через заданный уровень |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) |
| Запуск по окну | Тип фронта | нарастающий, спадающий |
|  | Позиция запуска | вход, выход, время |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) |
| Запуск по задержке | Фронт | нарастающий, спадающий |
|  | Условие задержки | >, <, внутри интервала<>, вне интервала >< |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), цифровые каналы (D0 ~ D15) |
| Запуск Установка / Удержание | Фронт | нарастающий, спадающий |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), цифровые каналы (D0 ~ D15) |
| Запуск по N фронту | Тип фронта | нарастающий, спадающий |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), цифровые каналы (D0 ~ D15) |
| RS-232 / UART запуск | Условие запуска | Start, Error, Check Error, Data |
|  | Скорость | до 20 Мбит/сек |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), цифровые каналы (D0 ~ D15) |
| I²C запуск | Условие запуска | Start, Restart, Stop, Missing Ack, Address, Data, Address & Data |
|  | Разрядность адреса | 7 бит, 8 бит, 10 бит |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), цифровые каналы (D0 ~ D15) |
| SPI запуск | Условие запуска | CS, TimeOut |
|  | Разрядностья | 4 бит ~ 32 бит |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), цифровые каналы (D0 ~ D15) |
| CAN запуск | Условие запуска | начало фрейма, конец фрейма, Remote ID, Overload, Frame ID, Frame Data, Data&ID, Frame Error, Answer Error, Check Error, Format Error, Bit fill, Random |
|  | Тип сигнала | CAN_H, CAN_L, TX/RX, DIFF |
|  | Скорость | до 5 Мбит/сек |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), цифровые каналы (D0 ~ D15) |
| LIN запуск | Условие запуска | Sync, ID, Data, Data&ID, Wakeup, Sleep, Error |
|  | Скорость | до 20 Мбит/сек |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), цифровые каналы (D0 ~ D15) |  |

Диаграммы Боде

| Начальная частота | 10 Гц...24.99 МГц |
| --- | --- |
| Конечная частота | 100 Гц...24.99 МГц |
| Точки/Декады | 10...300 МГц |
| Выходная амплитуда | 20 мВ...5 В |

Генератор

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Количесто каналов | 1 |
| Частота дискретизации | 156 Мвыб/сек |
| Вертикальное разрешение | 14 бит |
| Максимальная частота | 25 МГц |
| Стандартные формы | Синус, меандр, треугольный, шумовой, постоянный ток DC |
| Произвольная форма | поддерживается |
| Синус | Диапазон частот | 2 мГц ~ 25 МГц |
|  | Нелинейность АЧХ | ±0,5 дБ (относительно 1 кГц) |
|  | Гармонические искажения | -40 дБн |
|  | Негармонические искажения | -40 дБн |
|  | Общие гармонические искажения | 1% |
|  | Отношение сигнал/шум | 40 дБ |
| Меандр/Импульс | Диапазон частот | Меандр: 2 мГц ~ 15 МГц |
|  | Время нарастания / спада | <15 нс |
|  | Выброс | <5% |
|  | Коэффициент заполнения | 1% ~99% |
|  | Джиттер | 500 пс |
| Треугольный | Диапазон частот | 2 мГц ~ 100 кГц |
|  | Линейность | 1% |
|  | Симметрия | 0% ~100% |
| Шумовой | Полоса | 25 МГц |
| Произвольная форма | Диапазон частот | 2 мГц ~ 10 МГц |
|  | Глубина записи | 2 ~ 16 К точек |
| Частота | Точность | 100 ppm |
|  | Разрешение | 0,1 Гц или 4 бит (что больше) |
| Амплитуда | Диапазон | 2 мВ ~ 10 В (≤ 10 МГц) 2 мВ ~ 5 В (> 10 МГц) |
|  | Точность | ±(2% от установленного значения + 1 мВ) (частота = 1 кГц) |
|  | Разрешение | 100 мкВ или 3 бит (что больше) |
| Смещение постоянной составляющей | Диапазон | -5 В ~ 5 В |
|  | Точность | ±(2% от установленного значения + 5 мВ ++ 0.5% амплитуды) |
|  | Разрешение | 100 мкВ или 3 бит (что больше) |
| Модуляция | Тип | АМ, ЧМ, ШИМ |
|  | АМ | Модул. сигнал: синусоидальный, прямоугольный, пила вверх, пила вниз, шумовой Источник: внутренний Частота: 2 мГц ... 1 МГц Глубина модуляции: 0% ... 120% |
|  | ЧМ | Модул. сигнал: синусоидальный, прямоугольный, пила вверх, пила вниз, шумовой Форма несущей: синусоидальная, прямоугольная, пилообразная Источник: внутренний Частота: 2 мГц ... 1 МГц Девиация: 2 мГц ... несущая частота |
|  | ФМ | Модул. сигнал: синусоидальный, прямоугольный, пила вверх, пила вниз, шумовой Форма несущей: синусоидальная, прямоугольная, пилообразная Источник: внутренний Частота: 2 мГц ... 1 МГц Девиация: 0° ~ 360°, по умолчанию 90° |

Цифровой вольтметр

| Источник | аналоговые каналы |
| --- | --- |
| Функция измерения | DC, AC+DC RMS, AC RMS |
| Разрешение | ACV/DCV: 3 бита |
| Звуковой сигнал | При выходе за пределы заданного диапазона |

Частотомер

| Общие параметры | Источник | аналоговые каналы , цифровые каналы (D0 ~ D15) |
| --- | --- | --- |
|  | Разрешение | 3-6 бит, пользовательская |
|  | Макс. частота | макс. частота аналогового канала |
| Функция измерения | частота. период, счет ипульсов |
| Суммирование | Источник | 48-бит счетчика |
|  | Фронт | подсчет количества нарастающих фронтов |
| Временная база | внутренний источник опорной частоты |

Основные технические характеристики

Дисплей

| Тип дисплея | диагональ 7” , сенсорный, емкостной |
| --- | --- |
| Разрешение дисплея | 1024 (по горизонтали) × 600 (по вертикали) точек |
| Сетка | 10 (по горизонтали) x 8 (по вертикали) |
| Послесвечение | от 100 мс до 10 с, бесконечно |
| Яркость | 256 уровней интенсивности (ЖК, HDMI) |

Порты ввода / вывода

| USB 2.0 Hi-speed Host | 1 на передней панели |
| --- | --- |
| USB 2.0 Hi-speed Device | 1 на задней панели |
| LAN | 1 на задней панели (10/100 Base-T, поддержка LXI-C) |
| WEB интерфейс | поддержка Web Control interface |
| HDMI видеовыход | 1 на задней панели (HDMI 1.4b, A plug) |
| Aux Output комбинированный выход | Разъем | BNC на задней панели: Vo (H)≥2.5 В (открытый контур) ≥1.0 В (50 Ω - GND) Vo (L)≤0.7 В (на нагрузке) ≤4 мА; ≤0.25 В (50 Ω - GND) |
|  | Выход синхронизации (Trig Out) | Импульсный сигнал синхронизации |
|  | Выход "Годен / Не годен" (Pass / Fail) | Импульсный сигнал по событию (задание полярности, длительность 100 нс...10 мс) |
| Выход компенсации пробника | Частота | меандр 1 кГц |
|  | Амплитуда | 3 Вп-п |
| Выход генератора сигнала AFG OUT |  | 1 на задней панели, BNC разъем |

Процессор

| Процессор | Cortex-A72 1.8 GHz, 6-ядер |
| --- | --- |
| Системная память | 4 GB RAM |
| Операционная система | Android |
| Энергонезависимая память | 8 GB |

Питание

| Интерфейс источника питания | Type-C |
| --- | --- |
| Напряжение питания | DC 12 V, 4 A |
| Потребляемая мощность | Максимум 48 Вт (при подключении к различным интерфейсам, USB-накопителю, активным датчикам) |

Массо-габаритные параметры

| Габаритные размеры | 265,35 мм x 161,75 мм x 77,38 мм (Ш*В*Г) |
| --- | --- |
| Вес | Около 1,78 кг (2,78 кг с упаковкой) |

Стандартная комплектация

Осциллограф

- Сетевой адаптер

- Кабель заземления

- Пассивные пробники (4 шт.)

- Дополнительная комплектация

- Пробник логического анализатора PLA2216