Источник питания RIGOL DP932U Технические характеристики.

| Количество каналов | 3 |
| --- | --- |
| Выходное напряжение / ток | CH1: 0...32 В / 0...3 А CH2: 0...32 В / 0...3 А CH3: 0...6 В / 0...3 А |
| Последовательное соединение каналов CH1 и CH2 | 0...64 В / 0...3 А |
| Параллельное соединение каналов CH1 и CH2 | 0...32 В / 0...6 А |
| Нестабильность, вызванная изменением нагрузки | Напряжение | <0,01%+2 мВ |
|  | Ток | <0,01%+250 мкА |
| Нестабильность, вызванная изменением сетевого напряжения | Напряжение | <0,01%+2 мВ |
|  | Ток | <0,01%+250 мкА |
| Пульсации+шум (20 Гц...20 МГц) | Напряжение | <350 мкВскз / 2 мВпик-пик |
|  | Ток | <2 мАскз |
| Ежегодная погрешность (25° ±5°C ) | Программирование | Напряжение | 0,05% + 10 мВ (CH1 и CH2); 0,1% + 5 мВ (CH3) |
|  |  | Ток | 0,2% + 5 мА |
|  | Считывание | Напряжение | 0,05% + 10 мВ (CH1 и CH2); 0,1% + 5 мВ (CH3) |
|  |  | Ток | 0,15% + 5 мА |
| Разрешение | Программирование | Напряжение | 10 мВ (1 мВ-опция) |
|  |  | Ток | 1мА |
|  | Считывание | Напряжение | 10 мВ(0.1 мВ-опция) |
|  |  | Ток | 1мА(0.1 мА-опция) |
|  | Отображение | Напряжение | 10 мВ(1 мВ-опция) |
|  |  | Ток | 1мА |
| Время установления | 50 мкс |
| Время отработки команд | <10 мс |
| Температурный коэффициент на °C | Напряжение | 0,01 %+4 мВ |
|  | Ток | 0,01%+ 2 мA |
| Защита по напряжению OVP/ по току OCP | Диапазон | CH1: 1 мВ...35,2 В / 1 мА...3,3 A CH2: 1 мВ...35,2 В / 1 мА...3,3 A CH3: 1 мВ...6,6 В / 1 мА...3,3 A |
|  | Точность | 0,2%+20 мВ / 0,5%+20 мA |
| Интерфейсы | USB Device, USB Host, LAN, Цифровой I/O -опция Опция GPIB - недоступна |
| Весогабаритные параметры | Габаритные размеры | 239 мм (W) x 157 мм (H) x 419 мм (D) |
|  | Вес | 9,15 кг |
| Питание | переменный ток (50 Гц...60 Гц) 100 В±10%, 115 В±10% 220 В±10%, 230 В±10% (макс 250 ВAC) |