| Основные технические характеристики MIC-10 Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда». Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина» Измерение напряжения переменного и постоянного тока (True RMS) Диапазон Разрешение Основная погрешность 0,0...299,9 В 0,1 В ±(2% и. в. + 6 е. м. р.) 300...600 В 1 В ±(2% и. в. + 2 е. м. р.)  Диапазон частоты: 45...65 Гц Измерение сопротивления изоляции Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 50 В: 50 кОм…250,0 МОм Диапазон для UN = 50 В Разрешение Основная погрешность 0,0 ... 999,9 кОм 0,1 кОм ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) 1,000...9,999 МОм 0,001 МОм 10,00...99,99 МОм 0,01 МОм 100,0...250,0 МОм 0,1 МОм Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 100 В: 100 кОм…500,0 МОм Диапазон для UN = 100 В Разрешение Основная погрешность 0,0 ... 999,9 кОм 0,1 кОм ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) 1,000...9,999 МОм 0,001 МОм 10,00...99,99 МОм 0,01 МОм 100,0...500,0 МОм 0,1 МОм Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 250 В: 250 кОм…2,000 ГОм Диапазон для UN = 250 В Разрешение Основная погрешность 0,0 ... 999,9 кОм 0,1 кОм ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) 1,000...9,999 МОм 0,001 МОм 10,00...99,99 МОм 0,01 МОм 100,0...999,9 МОм 0,1 МОм 1,000...2,000 ГОм 0,001 ГОм Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 500 В: 500 кОм…5,00 ГОм Диапазон для UN = 500 В Разрешение Основная погрешность 0,0 ... 999,9 кОм 0,1 кОм ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) 1,000...9,999 МОм 0,001 МОм 10,00...99,99 МОм 0,01 МОм 100,0...999,9 МОм 0,1 МОм 1,000...4,999 ГОм 0,001 ГОм ±(4% и. в. + 6 е. м. р.) Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 1000 В: 1000 кОм…10,00 ГОм Диапазон для UN = 1000 В Разрешение Основная погрешность 0,0 ... 999,9 кОм 0,1 кОм ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) 1,000...9,999 МОм 0,001 МОм 10,00...99,99 МОм 0,01 МОм 100,0...999,9 МОм 0,1 МОм 1,000...4,999 ГОм 0,001 ГОм ±(4% и. в. + 6 е. м. р.) 5,00...10,00 ГОм 0,01 ГОм Внимание: Для значения сопротивления изоляции ниже RISOmin - не определяется точность измерения по причине работы прибора с ограничением тока преобразователя в соответствии с формулой: где: RISOmin - минимальное активное сопротивление электроизоляции, измеряемое без ограничения тока преобразователя UISOnom - номинальное напряжение измерения IISOmax - максимальный ток преобразователя (1 мА) Измерение емкости Диапазон Разрешение Основная погрешность 1...999 нФ 1 нФ ±(5% и. в. + 5 е. м. р.) 1,00...9,99 мкФ 0,01 мкФ  Измерение только в процессе измерения RISO Низковольтное измерение сопротивления Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ±200 мА Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,10...999 Ом Диапазон Разрешение Основная погрешность 0...19,99 Ом 0,01 Ом ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) 20,0...199,9 Ом 0,1 Ом 200...999 Ом 1 Ом ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках: 8 В Выходной ток при R<2 Ом: мин. 200 мA Компенсация сопротивления измерительных проводников Измерение двунаправленным током Измерение активного сопротивления малым током Диапазон Разрешение Основная погрешность 0,0...199,9 Ом 0,1 Ом ±(3% и. в. + 3 е. м. р.) 200...1999 Ом 1 Ом Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках: 8…16 В Выходной ток > 10 мA Звуковая индикация при сопротивлении < 30 Ом ±10% Компенсация сопротивления измерительных проводников Дополнительные технические характеристики Класс изоляции двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 Категория безопасности IV 600 В (III 1000 В) согласно PN-EN 61010-1 Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 IP67 Питание измерителя 4 элемента питания LR6 (АА) алкалиновые, аккумуляторные батареи NiMH HR6 (AA) Габаритные размеры 220×100×60 мм Масса измерителя около 0,6 кг Температура хранения –20...+70° C Рабочая температура -10...+50° C |  |
| --- | --- |

Гарантия: 36 месяцев

Номер в Госреестре: 49421-12

Класс защиты: IV 600 В (III 1000 В) согласно PN-EN 61010-1, IP67

Температурный диапазон: -10...+50 °C

Габариты ШxВxГ: 220×100×60 мм

Масса: около 0,6 кг

Индекс: WMRUMIC10

## Стандартная комплектация:

|  | Количество | Индекс |
| --- | --- | --- |
| Зажим «Крокодил» изолированный черный K01 | 1 | WAKROBL20K01 |
| Зонд острый с разъемом «банан» красный | 1 | WASONREOGB1 |
| Зонд острый с разъемом «банан» черный | 1 | WASONBLOGB1 |
| Крепеж «Свободные руки» | 1 | WAPOZUCH1 |
| Провод измерительный 1,2 м с разъёмами «банан» чёрный | 1 | WAPRZ1X2BLBB |
| Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный | 1 | WAPRZ1X2REBB |
| Ремень для переноски прибора | 1 | WAPOZSZE4 |
| Футляр М6 | 1 | WAFUTM6 |

Дополнительная комплектация:

|  | Индекс |
| --- | --- |
| Зажим «Крокодил» изолированный голубой K02 | WAKROBU20K02 |
| Зажим «Крокодил» изолированный красный K02 | WAKRORE20K02 |
| Зонд острый с разъемом «банан» голубой | WASONBUOGB1 |
| Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой | WAPRZ1X2BUBB |
| Провод измерительный 5 м с разъемами «банан» красный | WAPRZ005REBB |
| Соединитель электрический-адаптер AGT-16C | WAADAAGT16C |
| Соединитель электрический-адаптер AGT-16P | WAADAAGT16P |
| Соединитель электрический-адаптер AGT-16T | WAADAAGT16T |
| Соединитель электрический-адаптер AGT-32C | WAADAAGT32C |
| Соединитель электрический-адаптер AGT-32P | WAADAAGT32P |
| Соединитель электрический-адаптер AGT-32T | WAADAAGT32T |
| Соединитель электрический-адаптер AGT-63P | WAADAAGT63P |