одробные технические характеристики CMM-10

| Напряжение постоянного тока (DC) |
| --- |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 400,0мВ | 0,1мВ | ± (0,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
| 4,000В | 0,001В | ± (1,2% и.в. + 2 е.м.р.) |
| 40,00В | 0,01В |  |
| 400,0В | 0,1В |  |
| 600В | 1В | ± (1,5% и.в. + 2 е.м.р.) |

Входное сопротивление 7,8 МОм

| Напряжение переменного тока (AC) |
| --- |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 400,0мВ | 0,1мВ | ± (1,5% и.в. + 70 е.м.р.) |
| 4,000В | 0,001В | (1,2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 40,00В | 0,01В | ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 400,0В | 0,1В |  |
| 600В | 1В | ± (2,0% и.в. + 4 е.м.р.) |

Частотный диапазон от 50 до 400Гц
Входное сопротивление 7,8 МОм

| Постоянный ток (DC) |
| --- |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 400,0μA | 0,1μA | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 4000μA | 1μA | ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 40,00 мA | 0,01мA |  |
| 400,0 мA | 0,1 мA |  |
| 10 A | 0,01 A | ± (2,5% и.в. + 5 е.м.р.) |

| Переменный ток (AC) |
| --- |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 400,0 μA | 0,1 μA | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 4000 μA | 1 μA | ± (1,8% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 40,00 мA | 0,01 мA |  |
| 400,0 мA | 0,1 мA |  |
| 4,000 А | 0,001 А | ± (3,0% и.в. + 7 е.м.р.) |
| 10,000A | 0,01A |  |

| Сопротивление |
| --- |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 400,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,2 % и.в. + 4 е.м.р.) |
| 4,000 кОм | 0,001 кОм | ± (1,0 % и.в. + 2 е.м.р.) |
| 40,00 кОм | 0,01 кОм | ± (1,2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
| 400,0 кОм | 0,1 кОм |  |
| 4,000 МОм | 0,001 МОм |  |
| 40,00 МОм | 0,01 МОм | ± (2 % и.в. + 3 е.м.р.) |

| Емкость |
| --- |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 40,00нФ | 0,01нФ | ± (5,0 % и.в. + 7 е.м.р.) |
| 400,0 нФ | 0,1 нФ | ± (3,0 % и.в. + 5 е.м.р.) |
| 4,000 мкФ | 0,001 мкФ |  |
| 40,00мкФ | 0,01мкФ |  |
| 100,0мкФ | 0,1мкФ | ± (5,0 % и.в. + 5 е.м.р.) |

| Частота |
| --- |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 5,000 Гц | 0,001 Гц | ± (1,5 % и. в. + 5 е.м.р.) |
| 50,00 Гц | 0,01 Гц |  |
| 500,0 Гц | 0,1 Гц | ± (3,0 % и. в. + 5 е. м. р.) |
| 5,000 кГц | 0,001 кГц |  |
| 50,00 кГц | 0,01 кГц |  |
| 500,0 кГц | 0,1 кГц |  |
| 5,000 МГц | 0,001 МГц | ± (1,5 % и.в. + 4 е.м.р.) |
| 10,00 МГц | 0,01 МГц |  |

Чувствительность: ≥ 8 В RMS

| Коэффициент заполнения |
| --- |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 0,1 ... 99,0% | 0,1% | ± (1,2 % и.в. + 2 е.м.р.) |

Чувствительность: ≥8 В RMS

Длительность импульса: 100µс – 100мс,

Частота: 5Гц до 150кГц

| Температура |
| --- |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| -20…760 °C | 1 °C | ± (3% и.в. + 5 °C) |
| -4…1400 °F | 1 °F | ± (3% и.в. + 9 °F) |

| Дополнительные технические характеристики |
| --- |
| категория безопасности согласно PN-EN 61010 изоляция степень защиты корпуса согласно EN 60529 элемент питания тестирование диодов целостность цепи превышение диапазона входное сопротивление дисплей размеры масса предохранитель (плавкая вставка) рабочая температура температура хранения работа на высотах время бездействия до самоотключения | II 600 V двойная, класс II IP40 9 В типа 6LR61 I=0,3 мA, U0=1,5 В DC I< 0,3мA, звуковая индикация R < 50 Ом OL индикатор 7,8 MОм В DC/AC жидкокристаллический 5000 знаков, индикация символов 138 × 68 × 37мм 210 г режим mA, µA: 0,5A/250 V FAST; режим A: 10A/250V FAST 0…+50 °C при относительной влажности менее 70% -20…60 °C при относительной влажности менее 80% работать на высотах 30 минут |

Класс защиты: IP40

Температурный диапазон: 0…+50 °C

Габариты ШxВxГ: 138×68×37

Масса: 210 грамм

Индекс: WMPLCMM40