# Подробные технические характеристики LKZ-1000

| Рабочий диапазон измерения глубины: |
| --- |
| в режиме «Напряжение» в режиме «Радио» при использовании генератора сигнала | от 0,3 м до 3 м от 0,3 м до 2 м от 0,3 м до 3 м |
| Средняя дальность обнаружения: |
| в индуктивном режиме в гальваническом режиме | 150 м 250 м |
| Стандартная точность измерения глубины: | 10% глубины в режимах Линия и Зонд |
| Рабочие частоты: |
| в режиме «Напряжения» в режиме «Радио» в режиме «Авто» в режиме «8 кГц» в режиме «33 кГц» | 50 Гц или 60 Гц 15 кГц до 60 кГц от 50 Гц до 60 кГц 8,192 кГц 32,768 кГц |
| Максимальная выходная мощность генератора: | 100 мВт при непосредственном подключении к подземной коммуникации сопротивлением не более 100 Ом |
| Степень защиты корпуса: |
| Приемник LKO-1000 Генератор LKN-1000 с открытой крышкой с закрытой и зафиксированной крышкой Трассопоисковый кабель Каркас катушки для локализующего провода Трассопоисковый зонд NAD-1 Разделительный адаптер AS-1 Передающие клещи N-2 | IP54 (IEC 60529), пылезащищенность IP54 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) Возможное полное погружение в воду IP54 (IEC 60529) Возможное полное погружение в воду IP54 (IEC 60529) IP54 (IEC 60529) |
| Интенсивность звукового сигнала: |
| Приемник LKO-1000 Генератор LKN-1000 | 85 дБ 30 см 51 дБ 30 см |
| Время работы: | 40 часов периодическом работы в режимах (для приемника, генератора и зонда) 33 кГц или 8 кГц при температуре 20° C |
| Габаритные размеры: |
| Приемник LKO-1000 Генератор LKN-1000 Трассопоисковый кабель на каркасе катушки Трассопоисковый зонд NAD-1 Разделительный адаптер AS-1 Передающие клещи N-2 | 760×250×85 мм 280×260×180 мм 490×440×210 мм Ø38×120 мм 100×80×20 мм 250×142×20 мм (диаметр обхвата Ø 100мм) |
| Вес: |
| Приемник LKO-1000 Генератор LKN-1000 Локализующий провод Передающий зонд NAD-1 Разделительный адаптер AS-1 Передающие клещи N-2 | 2,7 кг, включая элементы питания 2,95 кг, включая элементы питания 7,3 кг вместе с каркасом катушки 0,18 кг, включая элементы питания 0,15 кг 0,354 кг |

Гарантия: 36 месяцев

Класс защиты: IP54, IP67

Габариты ШxВxГ: приемник индикаторLKO-1000: 760×250×85 мм; Излучатель LKN-1000: 280×260×180 мм

Масса: приемник индикатор LKO-1000: 2,7 кг; Излучатель LKN-1000: 2,95 кг

Индексдля заказа: WMXXLKZ1000

## Стандартная комплектация:

|  | Индекс |
| --- | --- |
| Футляр L6 | WAFUTL6 |
| Клещи передающие N-2 | WACEGN2XLR |
| Зонд измерительный для забивки в грунт 15 см | WASONG15 |
| Адаптер разделительный | WAADAAS1PL |

## Дополнительная комплектация:

|  | Индекс |
| --- | --- |
| Трассопоисковый кабель 30 метров | WAPRZPN30 |
| Трассопоисковый кабель 50 метров | WAPRZPN30 |
| Трассопоисковый кабель 80 метров | WAPRZPN30 |
| Трассопоисковый зонд |  |