| Temperature - NTC |
| --- |
| Measuring range | -40° to 302 °F / -40 to +150 °C |
| Accuracy | ±0.7 °F (-40° to -13.2 °F) / ±0.4 °C (-40 to -25.1 °C) ±0.5 °F (-13° to 166.8 °F) / ±0.3 °C (-25 to +74.9 °C) ±0.7 °F (167° to 211.8 °F) / ±0.4 °C (+75 to +99.9 °C) ±0.5 % of mv (Remaining Range) |
| Resolution | 0.1 °F / 0.1 °C |

| Temperature - Type K TC |
| --- |
| Measuring range | -328.0° to 2498.0 °F / -200 to +1370 °C |
| Accuracy | ±(0.5 °F + 0.3 % of mv) / ±(0.3 °C + 0.3 % of mv) |
| Resolution | 0.1 °F / 0.1 °C |

| General technical data |
| --- |
| Dimensions | 6.1 x 2.6 x 1.3 in. / 154 x 65 x 32 mm |
| Operating temperature | -4.0° to 122.0 °F / -20 to +50 °C |
| Connectable probes | 1 x digital probe with cable or 1 x Temperature NTC TUC, 1 x digital Bluetooth probe or testo Smart Probe, 1 x Temperature TC Type K |
| Battery type | 3 x AA 1.5 V |
| Battery life | 12 h (typically vane measurement) |
| Data transfer | Bluetooth®; USB interface |
| Storage temperature | -4.0° to 122.0 °F / -20 to +50 °C |
| Weight | 8.8 oz. / 250 g |