| Стандарты/ гарантия |
| --- |
| Директивы ЕС | RED: 2014/53/EU; EMC: 2014/30/EU; WEEE: 2012/19/EU; RoHS: 2011/65/EU + 2015/863; REACH: 1907/2006 |

| Общие технические данные |
| --- |
| Цвет продукта | черный |
| Тип дисплея | ёмкостный сенсорный дисплей |
| Подсветка дисплея | bright / normal / dark |

| Инфракрасное изображение |
| --- |
| Инфракрасное разрешение | 320 x 240 пикселей |
| Температурная чувствительность | ˂ 40 мК |
| Поле зрения | 30° x 23° (стандартный объектив), 12° x 9° (телеобъектива) |
| Минимальное фокусное расстояние | < 0.1 м (стандартный объектив) |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 1.7 мрад (стандартный объектив), 0.7 мрад (телеобъектива) |
| SuperResolution (пиксели) | 640 x 480 пикселей |
| SuperResolution (IFOV) | 1,3 мрад |
| Частота обновления кадра | 9 Гц |
| Фокус | ручная |
| Спектральный диапазон | 7,5 ... 14 µm |

| Реальное изображение |
| --- |
| Размер изображения | 3 МП |
| Минимальное фокусное расстояние | < 0.4 м |

| Представление изображения |
| --- |
| Тип дисплея | Тип дисплея: 8,9 см (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 пикселей) |
| Цифровое масштабирование | 2x; 4x |
| Опция дисплея | ИК/реальное изображение |
| Цветовая палитра | iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HAT, палитра влажности |

| Измерение |
| --- |
| Диапазон измерений | -30°C ... +650°C |
| Погрешность | ±2 °C, ±2 % от изм. зн.; (применяется большее значение) |
| Коэффициент излучения | 0.01 ... 1 |
| Отраженная температура | ручная |
| Функция testo ε-Assist | Входит в комплект поставки |

| Функция измерения |
| --- |
| Режим измерения "Солнечная энергия" | Ввод значений солнечной энергии |
| Функция анализа | До 5 индивидуально устанавливаемых точек замера, определение горячей/холодной точки, разница температур (Delta T), измерение площади (мин/макс на данной площади), сигнальные оповещения, изотерма |
| Режим ручного ввода электрических параметров | Ввод значения силы тока, напряжения или мощности |
| Функция IFOV warner | Входит в комплект поставки |
| Режим ручного ввода значений влажности воздуха | Входит в комплект поставки |
| Функция testo ScaleAssist | Входит в комплект поставки |
| Получение измеренных значений влажности воздуха с выносного зонда | Автоматическая передача данных измерений от термогигрометра testo 605i через Bluetooth (прибор заказывается отдельно) |
| Измерение электрических параметров токоизмерительными клещами | Автоматическая передача значений, измеренных токовыми клещами testo 770-3, по Bluetooth (токоизмерительные клещи заказываются отдельно), Разрешено в ЕС, ЕАСТ, США, Канаде, Австралии, Турции |

| Оснащение тепловизора |
| --- |
| Полноэкранный режим | Входит в комплект поставки |
| Хранение изображений в формате JPEG | Входит в комплект поставки |
| Передача видеоданных | или по беспроводной связи через приложение testo Thermography App; через USB |
| Запись голосовых комментариев | Входит в комплект поставки |
| Лазер | Лазерный маркер |
| SiteRecognition | Входит в комплект поставки |
| Стандартный объектив | 30° x 23° |
| Цифровая камера | Входит в комплект поставки |
| Интерфейс | USB 2.0; USB-C |
| Беспроводное соединение | Communication with the testo Thermography App/ wireless module BT/WLAN* |
| Bluetooth | Гарнитура для голосовых сообщений; передача данных с термогигрометра testo 605i, токовых клещей testo 770-3 (опция)** |

| Хранение |
| --- |
| Формат файла: изображения | .bmt; .jpg; Опция экспорта изображений в формат .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
| Устройство хранения данных | Память: встроенная память (2,8 Гб) |

| Питание |
| --- |
| Тип батареи | Быстрозаряжаемый литиево-ионный аккумулятор (возможна замена на объекте замера) |
| Время работы | ≥ 5 ч. |
| Варианты зарядки | В приборе/зарядном устройстве (опция) |
| Работа от сети | да |

| Условия окружающей среды |
| --- |
| Влажность воздуха | +20 … +80% без конденсации |
| Класс защиты корпуса | IP54 |
| Вибрация | 2G |
| Температура хранения | -30 ... +60 °C |
| Рабочая температура | -15 ... +50 °C |

| Физические характеристики |
| --- |
| Штатив-тренога | 1/4" - 20UNC; ремень для переноски |
| Корпус | ABS, поликарбонат |
| Вес | 824 г |
| Размеры | 171 x 95 x 236 мм |

| Программное обеспечение для ПК |
| --- |
| Системные требования | Windows 10; Windows 8; Windows 7 |