Технические характеристики термогигрометра ИТВМ-7 М8

| Диапазон измерения относительной влажности, % | 0…99 |
| --- | --- |
| Основная погрешность измерения относительной влажности, %, не более | ±2,0 |
| Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0,2 |
| Диапазон измеряемых температур, °С | -20…+60 |
| Абсолютная погрешность измерения температуры, °С | ±0,2 |
| Постоянная времени измерения влажности, с, не более | 60 |
| Диапазон индикации давления, мм.рт.ст. | 630...800 |
| Количество точек статистики | от 2097152(1) |
| Питание прибора | 3,0±0,3В |
| Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 0,015(2) |
| Интерфейс связи с компьютером | USB |
| Масса блока измерения, кг, не более | 0,3 |
| Масса первичного преобразователя, кг, не более | 0,3 |
| Габаритные размеры блока измерения, мм, не более | 140×62×31 |
| Габаритные размеры первичного преобразователя, мм, не более | Ø14×60 |
| Рабочие условия применения блока измерения: - температура воздуха, °С - относительная влажность, % (без конденсации влаги) - атмосферное давление, кПа | -20…+40 2…98 84…106 |
| Рабочие условия применения первичного преобразователя: - температура воздуха, °С - относительная влажность, % (без конденсации влаги) - атмосферное давление, кПа | -20…+60 2…98 84…106 |
| Ресурс батареи питания, ч, не менее | 3000 |
| Средний срок службы, лет | 5 |

(1) - при ёмкости SD-карты от 1ГБ

(2) - потребляемая мощность может быть выше на момент считывания SD-карты, подключения к USB интерфейсу