|  | Актаком ASA-2031 | Agilent N9320B | R&S FS300 | Advantest R3131A | Rigol DSA1030A | GW Instek GSP830 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот | 9кГц-3ГГц | 9кГц-3ГГц | 9кГц-3ГГц | 9кГц-3ГГц | 9кГц-3ГГц | 9кГц-3ГГц |
| Полоса ПЧ | 1Гц-3МГц | 1Гц-1МГц | 200Гц-1МГц | 1кГц-1МГц | 10Гц-1МГц | 3кГц, 30кГц, 400кГц, 4МГц |
| Полоса пропускания | 0Гц, 100Гц-3ГГц | 0Гц, 100Гц-3ГГц | 0Гц, 100Гц-3ГГц | 0Гц, 50кГц-3ГГц | 0Гц, 100Гц-3ГГц | 0Гц, 2кГц-3ГГц |
| Фазовый шум | -95 дБн/Гц (отстройка 10кГц) | -88 дБн/Гц (отстройка 10кГц) | -90 дБн/Гц (отстройка 10кГц) | -100 дБн/Гц (отстройка 20кГц) | -88 дБн/Гц (отстройка 10кГц) | -80 дБн/Гц (отстройка 20кГц) |
| Макс. уровень входного сигнала | +30дБм | +30дБм | +33дБм | +20дБм | +30дБм | +20дБм |
| Средний уровень собственных шумов (DANL) | 10 МГц…2,5 ГГц: -130дБм (тип. -140дБм) (без предусилителя; -148дБм (тип. -160дБм) (с предусилителем) | -130дБм (без предусилителя) -148dBm (с предусилителем) | -120дБм | -113дБм | с предусилителем 100кГц…10MГц: -103дБм 10MГц…2.5ГГц: -145дБм 2.5ГГц…3ГГц: -138дБм, | 1MГц-15MГц: -135дБм 15MГц-1ГГц: -149дБм 1ГГц-3ГГц: -146дБм |