| Количество каналов измерения | 2 |
| --- | --- |
| Объем памяти, максимальный | 260 тыс. значений на каждый канал |
| Суточная точность хода внутреннего таймера | не хуже ±1 с |
| Период регистрации | от 1 с до 24 ч (устанавливается в ПО) |
| Тип записи данных | циклический, до заполнения |
| Тип старта | по времени, по кнопке |
| Разрешение ПО | 0,01 по обоим каналам |
| Дополнительная функция | режим работы "суточные циклы" |
| Режим работы "Индикация через 10 с" | автоматическое включение индикатора каждые 10 с* |
| Количество интервалов записи (сессий) | максимальное - 21 |
| Питание | от батареи типоразмера 1/2АА напряжением 3,6 В или от USB |
| Средняя наработка на отказ | не менее 40000 ч |
| Средний срок службы | не менее 5 лет |
| Габаритные размеры | 137х34х19 мм |
| * Не рекомендуется длительная работа прибора в данном режиме. С включением режима "Индикация через 10 с" время жизни элемента питания не нормируется. |

Диапазон измерения, основная абсолютная погрешность, разрешающая способность прибора и программного обеспечения

| Диапазон измерения | Основная абсолютная погрешность | Разрешающая способность |
| --- | --- | --- |
|  |  | прибора | ПО |
| Избыточное давление, кгс/см2, в зависимости от исполнения: |
| EClerk-M-PT-6: 0...6 | ±0,03 | 0,1 | 0,01 |
| EClerk-M-PT-25: 0...25 | ±0,15 |  |  |
| EClerk-M-PT-60: 0...60 | ±0,3 |  |  |
| Температура, оС |
| -40...+120 | ±0,5 | 0,1 | 0,01 |