ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ рефлектометра РЕЙС-405/1

1. Режим "МЕТОД РЕФЛЕКТОМЕТРА"

| Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5): | - минимальный диапазон – 250 м - максимальный диапазон – 250000 м |
| --- | --- |
| Коэффициент укорочения: | - установка или измерение в пределах 1,00...7,00 - встроенная таблица |
| Зондирующие сигналы: | - амплитуда 25 В...120 В - длительность от 100 нс до 300 мкс |
| Выходное сопротивление: | - 10...1000 Ом, программно-регулируемое, с отображением величины на экране |
| Инструментальная погрешность измерения расстояния: | - не более 0,1 % |
| Система отсчета расстояния: | - при помощи вертикальных курсоров |
| Режимы измерения: | - Прямой - считывание и отображение текущей рефлектограммы по любому из входов: вход L1; вход L2, вход L3; - Сравнение - наложение двух или трёх рефлектограмм (вход-вход, вход-память, память-память, входы L1-L2-L3); - Раздельный - зондирование по входу L1 и приём по входам L2 или L3 (L1-L2, L1-L3) - Разность – отображение результата разности между двумя рефлектограммами (вход-вход, вход-память, память-память). |
| Растяжка: | Возможность растяжки выбранного участка рефлектограммы |
| Память: | Возможность запоминания более 1000 рефлектограмм и импульсных характеристик во встроенной энергонезависимой памяти |
| Отстройка от аддитивных помех и шумов: | Усреднение посредством цифрового накопления, фильтрация сигналов |
| Отстройка от синхронных помех: | - При считывании рефлектограмм - за счет использования режимов сравнения и разности рефлектограмм исправных и неисправных линий (жил кабеля). - При цифровой обработке рефлектограмм из памяти - за счет использования режимов сравнения и разности рефлектограмм линии из памяти и рефлектограмм неисправных линий (жил кабеля). |
| Эквивалентная (эффективная) частота дискретизации : | 3,2 ГГц |

2. Режим "МЕТОД КОЛЕБАТЕЛЬНОГО РАЗРЯДА"

| Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5): | - минимальный диапазон – 250 м - максимальный диапазон – 250000 м |
| --- | --- |
| Максимальная амплитуда входных сигналов: | - 50 В |
| Входное сопротивление по волновому входу: | - 300 Ом |
| Инструментальная погрешность измерения расстояния: | - не более 0,1 % |
| Усиление | от –18 до +74 дБ |
| Режимы работы: | - Просмотр линии - Ожидание разряда - Автозапуск (с возможностью автоматического сохранения импульсных характеристик в памяти) |
| Частота дискретизации: | 200 МГц |
| Подключение к линии (при методе колебательного разряда): | Через присоединительное устройство по напряжению или по току |

3. Режим "ИМПУЛЬСНО-ДУГОВОЙ МЕТОД"

| Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5): | - минимальный диапазон – 250 м - максимальный диапазон – 250000 м |
| --- | --- |
| Диапазон амплитуд входных сигналов (периодических и однократных) на входе: | 0,002 … 120 В (без присоединительного устройства напряжения) |
| Инструментальная погрешность измерения расстояния: | - не более 0,1 % |
| Усиление | от –18 до +74 дБ |
| Режимы работы: | - Просмотр линии - Ожидание разряда - Автозапуск (с возможностью автоматического рефлектограмм в памяти) Два источника синхронизации: внутренняя и внешняя (сигнал синхронизации принимается на соответствующем входе). |
| Частота дискретизации: | 200 МГц |

4. Режим "МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ"

| Минимальное измеряемое сопротивление | не более 1 кОм |
| --- | --- |
| Максимальное измеряемое сопротивление | не менее 1 ГОм |
| Измерительное напряжение | 400 В |
| Инструментальная погрешность измерения | не более 5% |
| Режимы измерения | L1-L2, L1-L3, L2-L3, L1-броня, L2-броня, L3-броня |

5. Связь с компьютером, условия эксплуатации, вес, габариты

| Связь с компьютером: | USB 2.0 Hi-speed |
| --- | --- |
| Питание: | - Сеть переменного тока 100...240 В, 50...60 Гц - Сеть постоянного тока 10...20 В |
| Условия эксплуатации: | 5...+40 °С |
| Габаритные размеры (ШxВxГ): | 270 x 300 x 77 мм |
| Масса: | Не более 3,5 кг |