Технические характеристики рефлектомера компьютерного РЕЙС-405:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное значение частоты калибрационных меток, кГц | 6666 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки частоты калибрационных меток, кГц | ± 4 |
| Верхние пределы диапазонов измерений (ВПИ) расстояния (при коэффициенте укорочения 1,500), км | 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 250 |
| Пределы допускаемой основной приведенной к ВПИ погрешности измерений расстояния (в нормальных условиях применения (20±5) °С), % | ±0,1 |
| Пределы допускаемой приведенной к ВПИ погрешности измерений расстояния (в рабочих условиях применения), % | ±0,2 |
| Диапазон установки коэффициента укорочения | От 1 до 7 |
| Дискретность установки коэффициента укорочения | От 1 до 7 |
| Дискретность установки коэффициента укорочения | 0,001 |
| Диапазон установки амплитуды зондирующего импульса, В | От 25 до 120 |
| Диапазон установки длительности зондирующего импульса, мкс | От 0,1 до 300 |
| Диапазон измерений сопротивления изоляции, Ом | От 1 х 103 до 1 х 109 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений сопротивления изоляции, % | ±5 |
| Общие характеристики |
| Условия эксплуатации | От +5 до +40, до 90% относительной влажности при +25 °C без конденсации влаги, от 84 до 106,7 кПа атмосферного давления |
| Напряжение питания постоянного тока, В | От 18 до 20 |
| Габаритные размеры | Не более270 х 300 х 123 мм |
| Масса | Не более 5,5 кг |