#### Переменное напряжение (TRUE RMS)

| Диапазоны | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 10,0 В…600,0 В фаза-нейтраль | 0,1 В | ±(0,5% + 0,5 В) |
| 10,0 В…600,0 В фаза-фаза |  |  |

#### Переменный ток (TRUE RMS)

| Диапазоны | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 20 А | 0,001 А (<10 А) | ±(0,5% + 0,1 А) |
|  | 0,001 А (≥10 А) |  |
| 200 А | 0,01 А (<100 А) | ±(0,5% + 0,5 А) |
|  | 0,1 А (≥100 А) |  |
| 1200 А | 0,1 А (<1000 А) | ±(0,5% + 5 А) |
|  | 1 А (≥1000 А) |  |

#### Коэффициент мощности (PF)

| Диапазоны | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 0,00…1,00 | 0,01 | ±0,04 |

#### Фазовый угол (Φ)

| Диапазоны | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| -180°…180° | 0,1° | ±1° *ACOS(PF) |

#### Частота

| Диапазоны | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 45…65 Гц | 0,1 Гц | 0,1 Гц |

#### Активная мощность

| Диапазоны | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 0,000…9,999 кВт | 0,001 кВт | ±(1% + 0,008 кВт) |
| 10,00…99,99 кВт | 0,01 кВт | ±(1% + 0,08 кВт) |
| 100,0…999,9 кВт | 0,1 кВт | ±(1% + 0,8 кВт) |
| 1,000…9,999 МВт | 0,1 кВт | ±(1% + 0,008 МВт) |

#### Полная мощность

| Диапазоны | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 0,000…9,999 кВА | 0,001 кВА | ±(1% + 0,008 кВА) |
| 10,00…99,99 кВА | 0,01 кВА | ±(1% + 0,08 кВА) |
| 100,0…999,9 кВА | 0,1 кВА | ±(1% + 0,8 кВА) |
| 1,000…9,999 МВА | 0,1 кВА | ±(1% + 0,008 МВА) |

#### Реактивная мощность

| Диапазоны | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 0,000…9,999 кВАр | 0,001 кВАр | ±(1% + 0,008 кВАр) |
| 10,00…99,99 кВАр | 0,01 кВАр | ±(1% + 0,08 кВАр) |
| 100,0…999,9 кВАр | 0,1 кВАр | ±(1% + 0,8 кВАр) |
| 1,000…9,999 МВАр | 0,1 кВАр | ±(1% + 0,008 МВАр) |

#### Активная энергия (WH)

| Диапазоны | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 0,000…9,999 кВт•ч | 0,001 кВт•ч | ±(1% + 0,008 кВт•ч) |
| 10,00…99,99 кВт•ч | 0,01 кВт•ч | ±(1% + 0,08 кВт•ч) |
| 100,0…999,9 кВт•ч | 0,1 кВт•ч | ±(1% + 0,8 кВт•ч) |
| 1,000…9,999 МВт•ч | 0,1 кВт•ч | ±(1% + 0,008 МВт•ч) |

#### Полная энергия (SH)

| Диапазоны | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 0,000…9,999 кВА•ч | 0,001 кВА•ч | ±(1% + 0,008 кВА•ч) |
| 10,00…99,99 кВА•ч | 0,01 кВА•ч | ±(1% + 0,08 кВА•ч) |
| 100,0…999,9 кВА•ч | 0,1 кВА•ч | ±(1% + 0,8 кВА•ч) |
| 1,000…9,999 МВА•ч | 0,1 кВА•ч | ±(1% + 0,008 МВА•ч) |

#### Реактивная энергия (QH)

| Диапазоны | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 0,000…9,999 кВАр•ч | 0,001 кВАр•ч | ±(1% + 0,008 кВАр•ч) |
| 10,00…99,99 кВАр•ч | 0,01 кВАр•ч | ±(1% + 0,08 кВАр•ч) |
| 100,0…999,9 кВАр•ч | 0,1 кВАр•ч | ±(1% + 0,8 кВАр•ч) |
| 1,000…9,999 МВАр•ч | 0,1 кВАр•ч | ±(1% + 0,008 МВАр•ч) |