| Характеристика |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Измеряемые (тестируемые) параметры | ¦Z¦, ¦Y¦, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc |
| Базовая точность измерения LCR | 0,05% |
| Частотные характеристики тестового сигнала | Тестовая частота | 50 Гц...200 кГц (37 точек) (АММ-3044) или 50 Гц...300 кГц (37 точек) (АММ-3046) |
|  | Наилучшее разрешение | 0,01 Гц |
|  | Точность установки | 0,01% |
| Уровень тестового сигнала AC | Напряжение тестового сигнала | 10 мВ...2 Вскз (режим Normal, ALC OFF) |
|  | Разрешение | 10 мВ |
|  | Точность | ±(10% Uуст + 2 мВ) (режим Normal, ALC OFF) |
|  | Ток тестового сигнала | 100 мкА...20 мАскз (режим Normal, ALC OFF) |
|  | Разрешение | 100 мкА |
|  | Точность | ±(10% Iуст + 10 мкА) (режим Normal, ALC OFF) |
| Мониторинг уровня тестового сигнала DCR | Диапазон напряжения | 0,01 мВ...2 Вскз |
|  | Точность мониторинга | ±3% Uсчит + 0,5 мВ) для 5 мВ...2 Вскз ±12% Uсчит + 0,1 мВ) для 0,01 мВ...5 мВскз |
|  | Диапазон тока | 0,001 мкА…20 мАскз |
|  | Точность мониторинга | ±3% Iсчит + 5 мкА) для 50 мкА...20 мАскз ±12% Uсчит + 1 мкА) для 0,001 мкА...50 мкАскз |
| Вых. импеданс | 30 Ом, 100 Ом выбираемый |
| Время измерения (без учета времени изменения значения на дисплее) при частоте более 10 кГц | Быстрое: 75 изм/с Среднее: 11 изм/с Медленное: 2,7 изм/с |
| Диапазон измерения LCR параметров | ¦Z¦, X, R, DCR | 0,00001 Ом...99,9999 МОм |
|  | ¦Y¦, B, G | 0,00001 мкСм..99,9999 См |
|  | C | 0,00001 пФ...9,99999 Ф |
|  | L | 0,00001 мкГн...99,9999 кГн |
|  | D | 0,00001...9,99999 |
|  | Q | 0,00001...99999,9 |
|  | θ (град) | -179,999°...179,999° |
|  | θ (рад) | -3,14159...3,14159 |
| Схема замещения | последовательная, параллельная |
| Выбор диапазона | Ручной, автоматический |
| Режим запуска | Внутренний, ручной, внешний, по шине |
| Усреднение | 1...255 |
| Математические операции | ΔABC, Δ% |
| Установка задержки | 0...60с, разрешение 1 мс |
| Компаратор | 10 ячеек сортировки, BIN1...BIN9; доп.ячейки NG, AUX, счетчик ячеек, выход PASS/FAIL на передней панели, LED индикатор |
| Список свипирования | 201 точка, частота, AC напряж. /ток, смещение, пределы, внутренний /внешний источник |
| Внутренняя память | 40 групп настроек |
| Внешняя USB память | файлы настроек, CSV файлы |
| Интерфейсы | HANDLER, USB, RS-232C; GPIB (опция) на задней панели USB host на передней панели |
| Дисплей | цветной ЖК TFT, 6 разрядов (макс. отобр. 999999), |
| Рабочая температура /влажность | 0°С...40°С, ≤75%RH |
| Питание | 99 В...121 В, 198 В...242 В; 47 Гц...63 Гц |
| Макс. потребляемая мощность | 80 ВА |
| Габаритные размеры (ш х в х г ) | 235 х 105 х 360 мм |
| Вес | Около 3,6 кг |