Мультиеметры серии CEM DT-66x технические характеристики

| Режим | Диапазон | Ед. измерения | Точность |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | 200мВ | 0,1мВ | ±(0,5% показ.+ 3) |
|  | 2000мВ | 1мВ |  |
|  | 20В | 0,01В |  |
|  | 200В | 0,1В | ±(0,8% показ.+ 3) |
|  | 600В | 1В |  |
| Переменное напряжение | 200В | 0,1В | ±(1,2% показ.+ 10) (50/60Гц) |
|  | 600В | 1В |  |
| Постоянный ток | 200мкА | 0,1мкА | ±(1,0% показ. + 5) |
|  | 20мА | 10мкА |  |
|  | 200мA | 100мкА | ±(1,2% показ. + 5) |
|  | 10A | 10мА | ±(3,0% показ. + 5) |
| Сопротивление | 200Ом | 0,1Ом | ±(1,0% показ. + 5) |
|  | 2000Ом | 1Ом |  |
|  | 20кОм | 0,01кОм |  |
|  | 200кОм | 0,1кОм |  |
|  | 2МОм | 1кОм | ±(1,5% показ. + 5) |
| Тест батареи | 9В | 10мВ | ±(1,0% показ. + 2) |
|  | 1,5В | 10мВ |  |

ЗАМЕЧАНИЕ: точность определяется в зависимости от: 
1. (% показ.) – точности измерения в электроцепи.
2. (+ знач.) – точность аналого-цифрового преобразователя. 
ЗАМЕЧАНИЕ: точность соответствует условиям окружающей среды: температура воздуха  65°Fдо 83°F (18°C до 28°C) и относительная влажность менее 75%.

| Тест диодов | Тестовый ток 1мА макс., постоянное напряжение разомкнутой цепи 2,0В стандартно |
| --- | --- |
| Контроль на обрыв | Включение звукового сигнала при сопротивлении менее прим. 100Ом |
| Тест батареи | 9В (6мА); 1,5В (100мА) |
| Индикатор перегрузки | «OL» отображается на ЖК-экране |
| Быстродействие | 2 измерения в секунду, номинально |
| Входное сопротивление | >1МОм |
| Экран | ЖК, 3 ½ цифровой, 2000 отсчетов, 1.1 |
| Диапазон частот Постоянное напряжение (снижение) | 50-60Гц 200мВ |
| Полярность Индикатор низкого заряда батареи Элемент питания Предохранители Диапазон рабочих температур | Автоматическая, знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений, знак (+) не отображается если напряжение ниже номинального значения Батарея 2×«ААА» мА, мкА; 0,2А/600В малоинерционный; А: 10А/600В малоинерционный От 32 до 122°F (от 0 до 50°С) |
| Диапазон температур при хранении | От -4 до 140°F (от -20 до 60°С) |
| Относительная влажность | <70% во время работы, <80% при хранении |
| Высота над уровнем моря | Не более 7000 футов (2000м) |