Преобразователь параметров переменного тока E3854ЭЛ, технические характеристики и информация для заказа.

| Диапазоны измерений напряжение ток частота | 50 В, 100 В, 75...125 В,125 В, 150...250 В, 250 В, 500 В 1 А, 5 А 45…65 Гц |
| --- | --- |
| Класс точности при измерении при преобразовании | 0,2 0,5 |
| Напряжение питания | 12ВН, 24ВН, 220ВУ, 230В, 230В (измерительная цепь) |
| Потребляемая мощность от цепи питания с питанием от измерительной цепи | 3 В•А 3 В•А |
| Интерфейс | количество: 1; 2 RS485 (протокол Modbus RTU) |
| Дискретные выхода | количество: 0; 1; 2; 3 релейные выхода, либо оптические |
| Аналоговые выхода | количество: 0; 1; 2; 3 диапазоны: 0...5 мА, 4...20 мА, 0...20 мА |
| Рабочие температуры | от -40 до +70 °С |
| Степень защиты | IP30 |
| Способ крепления | DIN-рейка |
| Межповерочный интервал | 10 лет |
| Норма средней наработки на отказ | 200000 ч. |
| Средний срок службы | 20 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 36 месяцев |

Формула заказа

Е3854ЭЛ – а1,а2,а3 – b – с – d – e – f

а1, а2, а3 – условное обозначение диапазонов измерений: 

Варианты исполнения:
1) Однофазный двух-, трехканальный преобразователь
два параметра измерения/преобразования (отсутствующий параметр а3 не указывать):
а1, а2 – номинальное значение или коэффициент трансформации по напряжению (по току) первого и второго канала соответственно;
три параметра измерения/преобразования:
а1, а2, а3 – номинальное значение или коэффициент трансформации по напряжению (по току) первого, второго, третьего каналов соответственно; 

2) Трехфазный преобразователь 
а1 – номинальное значение входного напряжения: 
U/100, 100В – 57,7 (100) В (фазное (линейное) напряжение),
400В – 230 (400) В (фазное (линейное) напряжение).

b – условное обозначение напряжения питания: 
12ВН – питание постоянного тока напряжением (12 +6/-3) В; 
24ВН – питание постоянного тока напряжением (24 +12/-6) В;
230В – напряжение питания от 90 до 264 В переменного тока частотой 50 Гц;
230В(ИЦ) – питание от измерительной цепи в диапазоне от 90 до 264 В переменного тока частотой 50 Гц (только для однофазных преобразователей); 
220ВУ – универсальное питание: напряжение питания от 90 до 264 В переменного тока частотой 50 Гц или от 130 до 370 В постоянного тока; 
Примечание – питание от измерительной цепи применяется только для преобразователей с диапазонами измерения первого канала от 0 до 100 В или 0 до 250 В 

c – условное обозначение наличия дополнительного интерфейса RS485: 
х – при отсутствии дополнительного интерфейса;
RS – наличие одного дополнительного интерфейса RS485;

d – условное обозначение количества аналоговых выходов и диапазонов изменений аналоговых выходов: 
количество аналоговых выходов (первая цифра – количество аналоговых выходов);
диапазон изменений аналоговых выходов (указывается в скобках после количества выходов в зависимости от заказа): 
х – без аналоговых выходов;
10(х) – один аналоговый выход;
20(х,y) – два аналоговых выхода;
30(х,y,z) – три аналоговых выхода;
где x,y,z – условные обозначения диапазонов измерения выходных аналоговых сигналов: А, В, С, где А = 0...5 мА, В = 4...20 мА, С = 0...20 мА.
(Пример: (10(А);  20(В,В); 30(С,А,В); 30(С, В, С));

e – условное обозначение дискретных выходов: 
количество дискретных выходов (вторая цифра – количество дискретных выходов);
ток в цепях сигнализации (указывается в скобках после количества выходов в зависимости от заказа): 
х – без дискретных выходов;
01(х) – один дискретный выход;
02(х) – два дискретных выхода;
03(х) – три дискретных выхода,
 где х – максимальный ток в цепях сигнализации: 0,2 А; 5 А.
(Пример: 01(0,2 А); 03(5 А))

f – специальное исполнение: 
при отсутствии параметр не указывается

Примеры записи обозначения преобразователя Е3854ЭЛ при заказе:

– преобразователь Е3854ЭЛ трехфазный, линейное (междуфазное) напряжение 400 В, напряжение питания универсальное, дополнительный интерфейс, три аналоговых выхода 4…20 мА, три дискретных выхода с максимальным током 5 А:

Е3854ЭЛ – 400В – 220ВУ – RS – 30(В,В,В) – 03(5А) ТУ 26.51.43-234-05763903-2017;

– преобразователь Е3854ЭЛ однофазный двухканальный, диапазон измерения первого канала от 0 до 500 В с непосредственным подключением (номинальное значение 500 В), второго канала – от 0 до 1,5 А с непосредственным подключением (номинальное значение 1 А), напряжение питания 24 В постоянного тока, дополнительный интерфейс RS485, два аналоговых выхода 0...5 мА, 0…20 мА, два дискретных выход с максимальным током 0,2:

Е3854ЭЛ – 500В, 1А – 24ВН – RS – 20(А,С) – 02(0,2А) ТУ 26.51.43-234-05763903-2017;

– преобразователь Е3854ЭЛ однофазный трехканальный, диапазон измерений первого, второго и третьего каналов от 0 до 10 кВ с подключением через трансформатор напряжения с номинальным напряжением 100 В (коэффициент трансформации 10 кВ/100 В), напряжение питания универсальное, дополнительный интерфейс, без аналоговых и дискретных выходов:

Е3854ЭЛ – 10кВ/100В, 10кВ/100В, 10кВ/100В – 220ВУ – RS – х – х  ТУ 26.51.43-234-05763903-2017.