| Диапазон измерения, °С | -55 …+125 |
| --- | --- |
| Пределы абсолютной погрешности, °С | от -10,0 до +85,0 ±0,5 от -55,0 до -10,0 ±2,0 от +85,0 до +125,0 ±2,0 |
| Количество каналов измерения | температура – 3 контроль протечки воды – 1 |
| Период опроса каналов измерения и контроля, с | 2 |
| Сопротивление на входе канала контроля протечки воды, кОм | больше 300 – протечки нет меньше 100 – протечка есть |
| Количество выходов (э/м реле) * | 2 |
| Коммутируемые э/м реле напряжение и ток | ˜250В/2А или =25В/5А при cosφ=1 |
| Расстояние передачи данных | до 100 м |
| Питание | - от сети переменного тока с напряжением от 100 до 250 В; - от внешнего источника постоянного тока напряжением от 10 до 25 В мощностью не менее 2 Вт; - от резервного источника – батареи типа 6LR61 (Крона) напряжением 9 В |
| Герметичность | измеритель: IP54 модуль коммутации: IP54 датчик температуры: IP67 |
| Условия эксплуатации | -40…+55°С***, до 95% отн. вл., 84,0…106,7 кПа атм. давл. |
| Средняя наработка на отказ, ч. | не менее 20000 |
| Режим работы выходов | регулятор** или сигнализатор |
| Максимальное количество номеров телефонов для отправки сообщений | 5 |
| Масса не более, кг | измеритель - 0,4 модуль коммутации - 0,06 |
| Габаритные размеры, не более, мм: – корпус прибора, не более – модуль коммутационный, не более – датчик температуры | длина -115,0; ширина - 90,0; высота - 30,0 длина - 102,0; ширина - 59,0; высота - 31,0 диаметр – 6,0; длина – 60,0; длина кабеля 1,0 м |

- Каждому из двух выходов можно сопоставить один из входов прибора. В этом случае выходное реле будет управляться в зависимости от значения параметра на выбранном для него входе.

**    В режиме регулятора прибор может управлять нагревателем или холодильником.

***   Может ограничиваться используемым элементом питания.