| Подробные характеристики |
| --- |
| Функции | Источник тока в мА, моделирование тока в мА, считывание значений тока в мА, считывание значений тока в мА/питание петли, считывание значений напряжения. |
| Диапазоны | мА (0–24 мА) и В (0–30 В пост. тока) |
| Разрешение | 1 мкА в диапазонах измерения тока в мА и 1 мВ в диапазоне напряжений |
| Погрешность | 0,01 % ± 2 отсчета для всех диапазонов (при 23 °C ± 5 °C [73,4 °F ± 9 °F]) |
| Диапазон рабочих температур | От -10 °C до +55 °C (от 14 °F до 131 °F) |
| Диапазон влажности | От 10 до 95 % без конденсации |
| Стабильность | 20 ppm от полной шкалы /°C от -10 °C до +18 °C и от 28 °C до 55 °C |
| Дисплей | 128 × 64 точки, графический ЖК с задней подсветкой, высота знаков 0,86 см (0,34 дюйма) |
| Электропитание | 6 щелочных элементов AAA |
| Время работы от батареи | 40 часов непрерывной работы (в режиме измерения с использованием щелочных элементов) |
| Допустимое напряжение в петле | 24 В пост. тока при 20 мА |
| Защита по напряжению | 240 В перем. тока |
| Защита от перегрузок по току | 28 мА пост. тока |
| Электромагнитная совместимость | EN61326 приложение A (портативные приборы) |
| Размеры (Д х Г х В) | 15 x 9 x 3 см (6 x 3,6 x 1,3 дюйма) |
| Масса | 0,3 кг (9,5 унций) |
| Принадлежности в комплекте поставки | Сертификат калибровки с данными, батареи, измерительные провода, USB-кабель для передачи данных и руководство по технике безопасности |
| Гарантия | Три года |