## Технические характеристики реле перепада давления ОВЕН РД55

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
|  | РД55-ДД0,2 | РД55-ДД0,35 | РД55-ДД0,6 |
| Общие характеристики |
| Рабочая среда | Жидкости, пар, газы, парогазовые и газовые смеси, неагрессивные к медным сплавам |
| Диапазон задаваемой уставки перепада давления (Руст.) | 50…200 кПа | 50…350 кПа | 100…600 кПа |
| Максимальное рабочее давление | 1,65 МПа | 1,65 МПа | 3,3 МПа | 1,65 МПа | 3,3 МПа |
| Дифференциал (Рдиф.) в зависимости от Руст. при Токр. = 25 °С | 20...40 кПа | 30...50 кПа | 50...90 кПа | 60...90кПа | 50...160кПа |
| Максимальный ток на контактной группе | Напряжение переменного тока 125 VAC | Неиндуктивная нагрузка | 20 А |
|  |  | Полная нагрузка | 15 А |
|  |  | Пусковой ток | 72 А |
|  | Напряжение переменного тока 250 VAC | Неиндуктивная нагрузка | 10 А |
|  |  | Полная нагрузка | 8 А |
|  |  | Пусковой ток | 72 А |
|  | Напряжение постоянного тока 24 VDC | Неиндуктивная нагрузка | 10 А |
|  |  | Полная нагрузка | 8 А |
|  |  | Пусковой ток | 64 А |
| Подвод давления к прибору | G1/2″, G1/4″ |
| Погрешность срабатывания реле | ±15 % |
| Управляющий выход | Реле, SPDT |
| Подключение сигнальных проводов | К винтовым клеммам прибора |
| Подключение штуцера Р1 | Область пониженного давления |
| Подключение штуцера Р2 | Область повышенного давления |
| Диаметр подключаемого трехжильного кабеля | 3...8 мм |
| Конструктивные параметры |
| Степень защиты корпуса по ДСТУ EN 60529 | IP20 |
| Масса прибора, не более: |
| без упаковки | 400 г |
| в упаковке | 450 г |
| Характеристики надежности |
| Срок службы, не менее | 10 лет |
| Условия эксплуатации |
| Температура окружающей среды (Токр.) | –20...+65 °С |
| Температура измеряемой среды | –40…+120 °С |
| Относительная влажность, не более | 85 % (при +25 °С) |
| Атмосферное давление | 84…106,7 кПа |